| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| F8926-GW-W LoRa+WCDMA WIFI Router |
| 标准及频段 | 支持DC-HSPA+/HSPA+/HSDPA/HSUPA/UMTS 850/1900/2100MHz三频，可选850/900/1900/2100MHz四频 支持GSM850/900/1800/1900MHz四频 支持GPRS/EDGE CLASS 12 |
| 理论带宽 | DC-HSPA+：下行速率42Mpbs，上行速率5.76 Mbps HSPA+：下行速率21Mpbs，上行速率5.76 Mbps HSDPA：下行速率7.2Mbps ，HSUPA：上行速率5.76Mbps UMTS：384Kbps |
| 发射功率 | <24dBm |
| 接收灵敏度 | <-109dBm |
| F8926-GW-FL LoRa+FDD LTE WIFI Router |
| 标准及频段 | 支持LTE FDD 2600/2100/1800/900/800MHz，可选700/1700/2100MHz 支持DC-HSPA+/HSPA+/HSDPA/HSUPA/UMTS 850/900/2100MHz三频,可选800/850/1900/2100MHz四频 支持EDGE/GPRS/GSM 850/900/1800/1900MHz四频 支持GPRS CLASS 10 支持EDGE CLASS 12 |
| 理论带宽 | LTE FDD：下行速率100Mbps，上行速率50Mbps DC-HSPA+：下行速率42Mpbs，上行速率5.76 Mbps HSPA+：下行速率21Mpbs，上行速率5.76 Mbps HSDPA：下行速率7.2Mbps ，HSUPA：上行速率5.76Mbps UMTS：384Kbps |
| 发射功率 | <23dBm |
| 接收灵敏度 | <-97dBm |
| F8926-GW-L LoRa+LTE WIFI Router |
| 标准及频段 | 支持全网：LTE FDD、LTE TDD、EVDO、WCDMA、TD-SCDMA、CDMA1X、GPRS/EDGE |
| 理论带宽 | LTE FDD：下行速率100Mbps，上行速率50Mbps LTE TDD：下行速率61Mbps，上行速率18Mbps DC-HSPA+：下行速率42Mpbs，上行速率5.76 Mbps TD-HSPA+：下行速率4.2Mbps，上行速率2.2Mbps EVDO Rev. A：下行速率3.1Mbps，上行速率1.8Mbps |
| 发射功率 | <23dBm |
| 接收灵敏度 | <-97dBm |

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 业务信道 | 采用简单的星型网络并支持补盲中继器 |
| 支持LoRaWAN协议 | ClassA、ClassC、LinkWAN |
| 市区通信参考距离 | 3.5km |
| 工作频率 | EU433、CN470-510、CN779-787、EU863-870、US902-928、AU915-928、AS923、KR920-923 |
| 最大发射功率 | 23±2dBm |
| 天线最大接收灵敏度 | -142dbm @LoRa |
| 通信带宽 | 125kHz、250kHz、500kHz |
| 通信通道 | 8个上行通道,1个下行通道 |
| 通信速率 | 自适应链路速率 |
| 工作模式 | 支持收发异频、收发同频 |
| 上报服务器方式 | 3G/4G、有线以太网 |
| 无线管理 | WiFi无线管理及升级 |

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 标准及频段 | 支持IEEE802.11b/g/n标准 |
| 理论带宽 | IEEE802.11b/g：最高速率达54Mbps IEEE802.11n：最高速率达150Mbps |
| 安全加密 | 支持WEP、WPA、WPA2等多种加密方式，可选WPS功能 |
| 发射功率 | 20dBm（11n），24dBm（11g），26dBm（11b） |
| 接收灵敏度 | <-72dBm@54Mpbs |

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| CPU | 工业级32位通信处理器 |
| FLASH | 16MB（可扩展至64MB） |
| DDR2 | 128MB |

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| WAN/LAN接口 | WAN/LAN可配置，1个10/100M以太网口（RJ45插座），自适应MDI/MDIX，内置1.5KV电磁隔离保护 |
| LAN接口 | 1个10/100M以太网口（RJ45插座），自适应MDI/MDIX，内置1.5KV电磁隔离保护 |
| 串口 | 1个RS232串口（或RS422/RS485），内置15KV ESD保护，串口参数如下： 数据位：5、6、7、8位 停止位：1、1.5（可选）、2位 校验：无校验、偶校验、奇校验、SPACE（可选）及MARK校验（可选） 串口速率：2400~115200bits/s |
| 指示灯 | 具有“WAN/LAN”、“LAN”、“System”、“WIFI”、“Online”、“ LoRa”、“信号强度”、“Power”等指示灯 |
| 天线接口 | 蜂窝：1个标准SMA阴头天线接口，特性阻抗50欧 LoRa：1个标准SMA阴头天线接口，特性阻抗50欧 WIFI：1个标准SMA阳头天线接口，特性阻抗50欧 |
| SIM/UIM卡接口 | 标准的抽屉式用户卡接口，支持1.8V/3V SIM/UIM卡，内置15KV ESD保护 |
| 电源接口 | 标准的3芯火车头电源插座，内置电源反相保护和过压保护 |
| Reset复位按钮 | 通过此按钮，可将ROUTER的参数配置恢复为出厂值 |
| 注：不同型号配件和接口可能存在差异，具体以实物为准。 |

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 标准电源 | DC 12V/1.5A |
| 供电范围 | DC 9～36V |

| 工作状态 | 功 耗 |
| --- | --- |
| 待机 | 平均电流≤145mA@12V |
| 通信 | 发送电流≤450mA@12V 接收电流≤390mA@12V |

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 外壳 | 金属外壳，保护等级IP30 |
| 外形尺寸 | 157x97x25 mm （不包括天线和安装件） |
| 重量 | 510g |

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 工作温度 | -35～+75ºC（-31～+167℉） |
| 储存温度 | -40～+85ºC（-40～+185℉） |
| 相对湿度 | 95%（无凝结） |

| 产品型号 | 描述 | WAN接口 | LAN接口 | 蜂窝天线 | WIFI天线 | LoRa天线 | SIM/UIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F8926-GW-W | LoRa+WCDMA WIFI ROUTER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| F8926-GW-FL | LoRa+FDD LTE WIFI ROUTER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| F8926-GW-L | LoRa+LTE WIFI ROUTER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

# Text boxes

F8926-GW技术规范

让万物更加智慧

Bringing Intelligence Across All Beings

产品特点

应用拓扑

- 采用高性能工业级无线通信模块

- 采用高性能工业级多通道LoRaWAN基站射频芯片

- 采用金属外壳，保护等级IP30。金属外壳和系统安全隔离，特别适合于工控现场的应用

- 宽电源输入（DC9~36V），标准：12V/1.5A

工业级应用设计

文档版本

密级

V1.0.0

F8926-GW基站是一种基于LoRaWAN协议的无线通信基站，接入各类应用节点的LoRaWAN终端，采集到的信息通过3G/4G或有线以太网方式传送到云端服务器。该产品采用高性能的工业级32 位通信处理器和工业级无线模块，以嵌入式实时操作系统为软件支撑平台，同时提供 1 个以太网 WAN/LAN可配置，1个LAN， 1 个 WIFI 接口，支持WIFI无线配置管理和在线升级，DC供电。

F8926-GW基站符合标准的LoRaWAN协议，适用于符合标准LoRaWAN的终端和Network Server。

该产品已广泛应用于物联网产业链中的 M2M 行业，如智能电网、智能交通、工业自动化、智能建筑、消防、公共安全、环境保护、气象、数字化医疗、遥感勘测、军事、空间探索、农业、林业、水务、煤矿、石化等领域。

F8926-GW系列

- 智慧远程抄表

- 智慧消防

- 智慧停车场

- 土壤温湿度监测

- 智慧灌溉

- 光伏阵列监测

- 电子价签

典型应用

- 提供了有线以太网连接、dhcp-4G(默认)两种有效数据连接方式

- 支持LoRaWAN协议：ClassA、ClassC

- WIFI 支持 802.11b/g/n

- WIFI 支持 WEP,WPA，WPA2 等多种加密方式，MAC 地址过滤等功能

- 支持相关路由功能

- 支持 LoRaWAN网络协议无线数据传输功能

- 完成Link WAN认证

- 支持第三方平台对接（Link WAN平台、阿里云平台等）

功能强大

- WDT看门狗设计，保证系统稳定

- 采用完备的防掉线机制，保证数据终端永远在线

- 以太网接口内置1.5KV电磁隔离保护

- SIM/UIM卡接口内置15KV ESD保护

- 电源接口内置反相保护和过压保护，防雷保护

- 天线接口防雷保护

稳定可靠

产品规格

- 提供标准RS232（或RS485/RS422）、以太网和WIFI接口，可直接连接串口设备、以太网设备和WIFI设备

- 提供标准有线 WAN/LAN 口（支持标准 PPPOE 协议），可直接连接 ADSL 设备

- 智能型数据终端，上电即可进入数据传输状态

- 提供功能强大的中心管理软件，方便设备管理。

- 方便的系统配置和维护接口

标准易用

F8926-GW 系列无线参数

# LoRa无线参数

# WiFi无线参数

# 硬件系统

接口类型

供电

功耗

物理特性

其他参数

订购信息