| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 通信标准及频段 | 433/470/780/868/915 MHz |
| 支持协议 | 私有协议、LoRaWAN、CLAA、LinkWAN |
| 室内/市区通信距离 | F8L10D-N:1km F8L10D-E:2km |
| 户外/视距通信距离 | F8L10D-N:3.5km F8L10D-E:11.5km |
| 发射功率 | F8L10D-N:20dBm(100mW) F8L10D-E:30dBm(1W) |
| 接收灵敏度 | -140dBm |
| 通信理论带宽 | 6级可调（0.3、0.6、1.0、1.8、3.1、5.5Kbps） |
| 信道 | 32 |
| 最大串口缓存 | 4K Bytes |
| 项 目 | 内 容 |
| 串口 | 标准TTL电平 数据位： 8位 停止位：1位、2位 校验：无校验、奇校验、偶校验 波特率：300、600、1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bps |
| 天线接口 | SMA母头/Antenna pad/U.FL，特性阻抗50欧 |
| SIM/UIM卡接口 | 支持双排2.0mm插针/单排2.54mm插针/SMT半孔 |
| 注：不同型号配件和接口可能存在差异，具体以实物为准。 |

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 推荐电压 | F8L10D-N:DC 3.3V/0.5A F8L10D-E:DC 5V/1A |
| 工作电压 | DC 3.3~5V |
| 注：F8L10D-E电源电压小于4V输出功率会有下降，但对接收性能影响很小。 |

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| F8L10D-N | 接收数据：<22mA@3.3VDC 发送数据：117~129mA@3.3VDC(最大脉冲电流 ≤150mA ) 定时唤醒：<3.0uA@3.3VDC 深度休眠：<2.0uA@3.3VDC |
| F8L10D-E | 接收数据：<22mA@5VDC 发送数据：180~200mA@5VDC(最大脉冲电流 ≤400mA ) 定时唤醒：<3.0uA@5VDC 深度休眠：<2.0uA@5VDC |

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| F8L10D-N | 外形尺寸：24.4x37.5x4.2 mm（不含天线和接插件） |
|  | 重量：5.0g |
| F8L10D-E | 外形尺寸：24.4x45.0x4.2 mm（不含天线和接插件） |
|  | 重量：8.0g |
| 工作温度 | -40~+85ºC(-40~+185℉) |
| 存储温度 | -40~+125ºC (-40~+257℉) |
| 工作湿度 | 95%(无凝结) |

| 产品型号 | PA | 工作频段 | 封装 | 天线接口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F8L10D-N-433-MS-N | 不带PA | 410-441 MHz | 不带插针 | 无接口 |
| F8L10D-N-433-MS-U | 不带PA | 410-441 MHz | 不带插针 | U.FL接口 |
| F8L10D-N-433-NS-S | 不带PA | 410-441 MHz | 带插针 | SMA接口 |
| F8L10D-N-433-NS-U | 不带PA | 410-441 MHz | 带插针 | U.FL接口 |
| F8L10D-N-470-MS-N | 不带PA | 470-510 MHz | 不带插针 | 无接口 |
| F8L10D-N-470-MS-U | 不带PA | 470-510 MHz | 不带插针 | U.FL接口 |
| F8L10D-N-470-NS-S | 不带PA | 470-510 MHz | 带插针 | SMA接口 |
| F8L10D-N-470-NS-U | 不带PA | 470-510 MHz | 带插针 | U.FL接口 |
| F8L10D-N-868-MS-N | 不带PA | 850-890 MHz | 不带插针 | 无接口 |
| F8L10D-N-868-MS-U | 不带PA | 850-890 MHz | 不带插针 | U.FL接口 |
| F8L10D-N-868-NS-S | 不带PA | 850-890 MHz | 带插针 | SMA接口 |
| F8L10D-N-868-NS-U | 不带PA | 850-890 MHz | 带插针 | U.FL接口 |
| F8L10D-N-915-MS-N | 不带PA | 895-935 MHz | 不带插针 | 无接口 |
| F8L10D-N-915-MS-U | 不带PA | 895-935 MHz | 不带插针 | U.FL接口 |
| F8L10D-N-915-NS-S | 不带PA | 895-935 MHz | 带插针 | SMA接口 |
| F8L10D-N-915-NS-U | 不带PA | 895-935 MHz | 带插针 | U.FL接口 |
| F8L10D-E-433-MS-N | 带PA | 410-441 MHz | 不带插针 | 无接口 |
| F8L10D-E-433-MS-U | 带PA | 410-441 MHz | 不带插针 | U.FL接口 |
| F8L10D-E-433-NS-S | 带PA | 410-441 MHz | 带插针 | SMA接口 |
| F8L10D-E-433-NS-U | 带PA | 410-441 MHz | 带插针 | U.FL接口 |
| F8L10D-E-470-MS-N | 带PA | 470-510 MHz | 不带插针 | 无接口 |
| F8L10D-E-470-MS-U | 带PA | 470-510 MHz | 不带插针 | U.FL接口 |
| F8L10D-E-470-NS-S | 带PA | 470-510 MHz | 带插针 | SMA接口 |
| F8L10D-E-470-NS-U | 带PA | 470-510 MHz | 带插针 | U.FL接口 |
| 相关认证 | FCC、CE、CLAA、Link WAN测试认证合格证书 |

认证

# Text boxes

F8L10D系列技术规范

LoRa模块系列

让万物更加智慧

Bringing Intelligence Across All Beings

文档版本

密级

V2.0.1

F8L10D LoRa模块是一种基于LoRa扩频技术的嵌入式无线数据传输模块，支持四信私有协议、LoRaWAN、CLAA、LinkWAN等协议，同时利用LoRa网络为用户提供无线数据传输功能。

该产品采用高性能的工业级芯片，实现数据透明传输功能；低功耗设计，最低功耗小于2uA；提供多路I/O，可实现数字量输入输出，可实现模拟量采集脉冲计数等功能。

该产品已广泛应用于物联网产业链中的M2M行业，如智能电网、智能交通、无线水气热表抄表、无线自动化数据采集、工业自动化、智能建筑、消防、公共安全、环境保护、气象、数字化医疗、遥感勘测、军事、空间探索、农业、林业、水务、煤矿、石化等领域。

- 内置看门狗，保证系统长时间稳定运行

- 内置LDO，保证模块稳定供电

- 多数据自动分包传输，保证数据包的完整不丢失

- 高效的循环交织纠错编码，最大纠错 64bit，双 256 环形 FIFO

稳定可靠

产品特点

工业级应用设计

- 采用高性能工业级芯片

- 电源输入：DC 3.3～5.0V

- 产品系列支持全球各地多种频段:433/470/780/868/915 MHz 

- 低功耗设计，支持休眠和唤醒模式

- 高接收灵敏度，通信距离更远

F8L10D LoRa参数

产品规格

- 电力线在线监测

- 智慧停车场

- 土壤温湿度监测

- 智慧灌溉

- 无线远程抄表

- 光伏阵列监测

典型应用

- 支持OTA空中升级

- 支持空中唤醒功能

- 支持多种波特率，多种射频速率

- 发射功率设置灵活（5~20dBm，带PA款模块支持30dBm）

功能强大

- 支持多种封装形式，单排2.54mm*7插针同时兼容半孔/双排2.0mm*10插针兼容半孔，可以根据用户自身需求灵活选择使用

- 支持多种天线连接方式，U.FL接口/SMA接口

- 智能型数据模块，上电即可进入数据传输状态

- 使用方便，灵活，多种工作模式选择

- 方便的系统配置和维护接口

- 输出标准3.3V TTL电平

- 支持串口软件升级

标准易用

接口类型

供电

功耗

其它参数

订购信息