| F4932-R1Q工业计算机使用说明书 | 文档版本 | 密级 |
| --- | --- | --- |
|  | V1.1.0 |  |
|  | 产品名称：F4932-R1Q | 共26页 |

F4932-R1Q工业计算机使用说明书

此说明书适用于下列型号产品：

| 型号 | 产品类别 |
| --- | --- |
| F4932-R1Q | 工业计算机 |

客户热线：400-8838 -199

电话：+86-592-6300320

传真：+86-592-5912735

网址：www.four-faith.com

地址：厦门集美软件园三期A06栋11层

文档修订记录

| 日期 | 版本 | 说明 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018-7-2 | V1.0.0 | 初始版本 | WSP |
| 2018-12-28 | V1.0.1 | 修正第四章软件功能的一些功能错误 | WYH |
| 2019-2-12 | V1.1.0 | 修正温度系统版本等描述错误 | WZQ |

著作权声明

本文档所载的所有材料或内容受版权法的保护，所有版权由厦门四信通信科技有限公司拥有，但注明引用其他方的内容除外。未经四信公司书面许可，任何人不得将本文档上的任何内容以任何方式进行复制、经销、翻印、连接、传送等任何商业目的的使用，但对于非商业目的的、个人使用的下载或打印（条件是不得修改，且须保留该材料中的版权说明或其他所有权的说明）除外。

商标声明

Four-Faith、四信、、、均系厦门四信通信科技有限公司注册商标，未经事先书面许可，任何人不得以任何方式使用四信名称及四信的商标、标记。

产品外形图

# 目录

目录	5

第一章 产品简介	2

1.1产品概述	2

1.2产品特点	2

1.3产品规格	4

第二章 安装	7

2.1概述	7

2.2 开箱	7

2.3安装与电缆连接	7

第三章 硬件功能	9

3.1外部接口指示图	9

3.1.1前视图	9

3.1.2后视图	9

3.2 前面板I/O连接器	9

3.2.1 音频接口（Speak-out/Mic-in）	9

3.2.2 LED指示灯	10

3.2.3 串口（COM2-COM4）	10

3.2.4 USB 接口	11

3.2.5 以太网接口（LAN）	11

3.2.6 显示接口（HDMI高清接口）	12

3.2.7 电源接口	12

3.3 内部接口说明	12

3.3.1 SSD接口（mSATA、J29）	12

3.3.2 显示接口（LVDS、J6）	13

3.3.3 Micro SD卡槽	13

3.3.4 SIM卡槽	14

第四章 软件功能	15

4.1Android系统	15

4.1.1显示功能	15

4.1.2 USB接口	15

4.1.3 COM接口	15

4.1.4 TF卡	15

4.1.5 WIFI	15

4.1.6 以太网	16

4.1.7 网络自动切换	17

4.1.8 USB摄像头	17

4.1.9 声卡	17

4.1.10系统导航栏和通知栏的隐藏	17

4.1.11 显示设备接口和分辨率	18

4.1.12 辅助功能	18

4.1.13 系统升级	19

附录一 常见问题	21

# 第一章 产品简介

## 1.1产品概述

工控机（Industrial Personal Computer，IPC）即工业控制计算机，是一种采用总线结构，对生产过程及机电设备、工艺装备进行检测与控制的工具总称。工控机具有重要的计算机属性和特征，如具有计算机CPU、硬盘、内存、外设及接口，并有操作系统、控制网络和协议、计算能力、友好的人机界面。工控行业的产品和技术非常特殊，属于中间产品，是为其他各行业提供可靠、嵌入式、智能化的工业计算机。

F4932-R1Q采用ARM 架构的处理器结合 Android 操作系统，为强调视频和图像处理效果的设备制造商带来全新的解决方案。F4932-R1Q集成瑞芯微Quad Core Cortex-A17架构的处理器RK3288，支持 Android 操作系统，为以往依赖 X86 架构计算平台的设备制造商尤其是媒体广告播放设备制造商，带来功耗更低发热更小的解决方案。

F4932-R1Q是带3G/4G传输功能的ARM工控机，支持3G/4G拨号上网，支持防火墙、VPN功能、QOS、端口映射、DDNS、系统日志存储、远程设备管理等功能，支持开放式客户二次开发，支持 BS 架构媒体发布系统图形处理，2D/3D 加速器 OpenVG 1.1 for 2D; OpenGL ES 2.0 for 3D视频编解码:H.264 HP, MPEG4 ASP, MPEG2 MP图像处理 BMP, JPG, PNG, GIF、温度传感器测量工控机内工作温度提供API、支持 USB 红外触摸屏、支持USB 摄像头、支持 USB 鼠标，支持HDMI、1个以太网口、支持3G/4G网络、支持WIFI、4个USB、3路RS232/RS485、支持固态硬盘、支持Micro SD外部扩展接口、支持OTG接口。

F4932-R1Q支持直流 9-24V 宽压输入和宽温特性，均为工业应用而设计，提供多种 API，便于设备制造商读取硬件信息，实现更多开发。

## 1.2产品特点

应用设计

- 采用高性能器件

- 采用Quad Core Cortex-A17 RK3288处理器

- 采用专业的电源设计, 具备欠压、过压、过流、反接、短路、浪涌等保护功能

- 宽电源输入（DC 9～24V）

- 宽温设计（-20℃～60℃）

- 采用4芯S端子电源接口，紧固不脱落

- 采用金属外壳，散热好，抗撞击

- 整机无风扇设计

- TF、SIM卡采用防盗结构设计

- 内置Android操作系统

稳定可靠

- WDT看门狗设计，保证系统稳定

- 采用完备的防掉线机制，保证终端永远在线

- 采用固态硬盘存储（可选），保证数据高速读写及安全稳定

- 以太网接口内置1.5KV电磁隔离保护

- RS232接口内置15KV ESD保护

- SIM/UIM卡接口内置15KV ESD保护

- 天线接口防雷保护（可选）

标准易用

- 上电即可进入工作状态

- 支持10/100/1000Mbps以太网

- 提供多个标准USB2.0接口

- 提供多个RS232/RS485 DB9接口

- 提供音频输入输出接口

功能强大

- 支持1080P视频编解码及3D加速

- 本地存储支持SSD固态硬盘(可选)、TF卡（可选）

- 开放式Android环境，可自行开发和安装应用

- 支持HDMI、LVDS（可选）外接触摸屏等显示设备

- 支持802.11 b/g/n WIFI网络，并提供多种加密方式，支持 Client/AP 模式

- 提供丰富外部接口满足客户应用需求

- 支持3G/4G拨号上网

- 支持APN/VPDN专网拨号

- 支持智能在线保持、掉线重连、异常恢复功能

- 支持PPTP、L2TP、IPSEC、GRE、OPEN VPN等VPN功能

- 提供PWR、NET、WIFI等指示灯，使用维护更方便

- 支持NTP，内置RTC，支持定时重启、定时开关机功能

- 支持设备管理平台实现远程状态监控、配置、更新等功能

- 支持多种LAN/WAN连接方式，包括静态IP、DHCP、3G/4G等联网方式

- 支持3G/4G网络和有线LAN/WAN双链路智能切换备份功能（可选）

## 1.3产品规格

无线参数

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 无线模块 | 工业级无线模块（可选单模块、双模块或无模块） |
| 标准 | 可支持TDD-LTE/FDD-LTE/EVDO/WCDMA/TD-SCDMA/CDMA1X/GPRS/EDGE 可选单模、多模或全网通讯 |
| 理论带宽 | FDD LTE(下行速率100Mbps，上行速率50Mbps) TDD LTE(下行速率61Mbps，上行速率18Mbps) CDMA2000 1X EVDO Rev A (下行速率3.1Mbps，上行速率1.8Mbps) WCDMA(下行速率42Mbps，上行速率5.76Mbps) |
| 发射功率 | <24dBm |
| 接收灵敏度 | <-109dBm |

WIFI参数

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 标准及频段 | 支持IEEE802.11b/g/n，2.4G |
| 传输速率 | IEEE802.11b：最高速率达11Mbps IEEE802.11g：最高速率达54Mbps IEEE802.11n：最高速率达150Mbps |
| 安全加密 | 支持WEP、WPA、WPA2等多种加密方式 |
| 发射功率 | 15dBm（最大值） |
| 接收灵敏度 | <-70dBm@54Mpbs |

硬件系统

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| CPU | Quad Core Cortex-A17 RK3288 |
| FLASH | 8GB eMMC |
| DDR3 | 2GB |
| SSD | 128GB |
| TF卡 | 32GB（可选） |

软件系统

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Android 5.1 |
| 应用软件 | 兼容 Android 系统丰富的应用软件，支持BS架构媒体发布系统 |

接口类型

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 以太网接口 | 1个10/100/1000Mbps以太网口（RJ45插座），自适应MDI/MDIX，内置1.5KV电磁隔离保护 |
| 串 口 | 3个RS232/RS485串口，内置15KV ESD保护，串口参数如下： 数据位：8位（可选5、6、7位） 停止位：1、1.5（可选）、2位 校验：无校验、偶校验、奇校验、SPACE（可选）及MARK校验（可选） 串口速率：2400～115200bits/s |
| 指示灯 | 具有“PWR”、“NET”、“WIFI”指示灯 |
| SIM/UIM卡接口 | 标准的抽屉式用户卡接口，支持1.8V/3V SIM/UIM卡，内置15KV ESD保护 |
| USB接口 | 4个标准USB2.0接口，1个标准USB2.0 OTG接口 |
| TF卡接口 | 标准弹式TF卡接口，支持各种TF卡 |
| 音频接口 | 1个Speak/Mic接口 |
| 显示接口 | HDMI：支持1920x1080，1366x768，1280x720，1024x768等分辨率 |
| 天线接口 | 蜂 窝：2个标准SMA阴头天线接口，特性阻抗50欧 WIFI：1个标准SMA阳头天线接口，特性阻抗50欧 |
| 电源接口 | 标准4芯S端子接口，防止松脱 |

供电

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 标准电源 | DC 12V/1.5A |
| 供电范围 | DC 9～24V |

物理特性

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 外 壳 | 金属外壳，防震设计 |
| 外形尺寸 | 170x150x27mm (不包括天线和安装件) |
| 重 量 | 约0.7Kg(不包括天线、安装件及包装) |

其他参数

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 工作温度 | -20～+60ºC |
| 储存温度 | -40～+85ºC |
| 相对湿度 | 95%(无凝结) |

# 第二章 安装

## 2.1概述

F4932-R1Q必须正确安装方可达到设计的功能，通常设备的安装必须在本公司认可合格的工程师指导下进行。

- 注意事项：

请不要带电安装。

## 2.2 开箱

为了安全运输，通常需要合理的包装，当您开箱时请保管好包装材料，以便日后需要转运时使用。

包括下列组成部分：

- 主机 1个(根据用户订货情况包装)

- 使用说明书光盘 1张

- 无线蜂窝天线（SMA阳头）2根

- WIFI天线（SMA阴头）1根（选配）

- 配套电源线 1个

- 产品合格证

- 产品保修卡

## 2.3安装与电缆连接

外形尺寸：

外形尺寸如下图（单位:mm）

工控机尺寸

注：安装工控机螺钉为M3。

# 第三章 硬件功能

## 3.1外部接口指示图

### 3.1.1前视图

图3.1 前视图

### 3.1.2后视图

图3.2 后视图

## 3.2 前面板I/O连接器

### 3.2.1 音频接口（Speak-out/Mic-in）

采用SGTL5000-XNAA3 音频控制芯片。采用4线3.5mm音频接口，同时支持音频输出（Speak-out）与麦克风输入接口（MIC-in）。

图3.3 音频接口

### 3.2.2 LED指示灯

从下往上表示 PWR 系统电源指示灯 、NET网络指示灯、WIFI工作指示灯。

图3.4 LED指示灯

### 3.2.3 串口（COM2-COM4）

提供3个DB9串口。

图3.5 串口

COM2-COM4管脚定义：

| 管脚 | 信号名称 | 信号描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | NC |  |
| 2 | TXD | 传输数据 |
| 3 | RXD | 接收数据 |
| 4 | NC |  |
| 5 | GND | 地 |
| 6 | RS485-A | 收发数据正 |
| 7 | RTS | 请求发送 |
| 8 | CTS | 允许发送 |
| 9 | RS485-B | 收发数据负 |

### 3.2.4 USB 接口

提供4个标准的 USB2.0 接口，一个OTG接口，支持即插即用。

图3.6 USB接口

USB管脚：

| 管脚 | 信号名称 |
| --- | --- |
| 1.5 | 5V |
| 2.6 | D- |
| 3.7 | D+ |
| 4.8 | GND |

### 3.2.5 以太网接口（LAN）

提供1*10/100/1000Mbps 快速以太网端口,LAN/WAN， 以下给出了它的管脚定义， LINK LED 和 ACTION LED是以太网接口两边的绿色和黄色 LED 他们显示着 LAN 的活动状态。

图3.7 以太网接口

RJ45 LAN LED 状态描述：

| ACTION LED（黄灯） | 功能 | LINK LED（绿灯） | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 亮 | 进行数据传输 | 闪 | 有效连接 |
| 灭 | 数据传输停止 | 灭 | 无效连接或关闭 |

### 3.2.6 显示接口（HDMI高清接口）

提供1个HDMI 高清显示接口，1个双通道LVDS接口（可选）。

图3.8 显示接口

### 3.2.7 电源接口

电源输入接口，电压范围9-24V DC，电源接口为4芯S端子接口，通电时机器自动启动，可设置是否通电自启。

图3.9 电源接口

## 3.3 内部接口说明

连接外部连接器时请先认真阅读本手册，以免对主板造成损坏！！！

### 3.3.1 SSD接口（mSATA、J29）

提供一个mSATA（mini PCI-e）接口。

m SATA 接口定义：

| 管脚 | 信号名称 |
| --- | --- |
| 4.9.15.18.21.26.34.35.37.40.43.50 | GND |
| 23 | RX+ |
| 25 | RX- |
| 27.29 | GND |
| 31 | TX- |
| 33 | TX+ |
| 2.24.39.41.52 | VCC3V3 |
| 1.3.5.6.7.8.10.11.12.13.14.16.17. 19.20.28.30.32.36.38.42.45.46.47.48.49.50.51 | NC |
| 44 | LED |

### 3.3.2 显示接口（LVDS、J6）

LVDS插槽接口管脚定义：

| 信号名称 | 管脚 | 管脚 | 信号名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| VCC3V3/5V/12V | 1 | 2 | VCC3V3/5V/12V |
| VCC3V3/5V/12V | 3 | 4 | GND |
| GND | 5 | 6 | GND |
| LVDS0_TX0_0M | 7 | 8 | LVDS0_TX0_0P |
| LVDS0_TX1_1M | 9 | 10 | LVDS0_TX1_1P |
| LVDS0_TX2_2M | 11 | 12 | LVDS0_TX2_2P |
| GND | 13 | 14 | GND |
| LVDS0_CLKN | 15 | 16 | LVDS0_CLKP |
| LVDS0_TX3_3M | 17 | 18 | LVDS0_TX3_3P |
| LVDS1_TX0_0M | 19 | 20 | LVDS1_TX0_0P |
| LVDS1_TX1_1M | 21 | 22 | LVDS1_TX1_1P |
| LVDS1_TX2_2M | 23 | 24 | LVDS1_TX2_2P |
| GND | 25 | 26 | GND |
| LVDS1_CLKN | 27 | 28 | LVDS1_CLKP |
| LVDS1_TX3_3M | 29 | 30 | LVDS1_TX3_3P |
| LCD_SDA | 31 | 32 | LCD_SCL |
| LCD_VS | 33 | 34 | LCD_HS |
| LCD_EN | 35 | 36 | LCD_CK |
| LVDS0_TX4_4M | 37 | 38 | LVDS0_TX4_4P |
| LVDS1_TX4_4M | 39 | 40 | LVDS1_TX4_4P |

### 3.3.3 Micro SD卡槽

支持外部扩展Micro SD卡槽，最大支持32G扩展。

图3.10 Micro SD卡槽

### 3.3.4 SIM卡槽

提供一个SIM卡槽，支持3G/4G。

图3.11 SIM卡槽

# 第四章 软件功能

## 4.1Android系统

### 4.1.1显示功能

支持LVDS及HDMI单独输出

支持LVDS及HDMI同时复制输出

LVDS接口，跟客户实际使用需求定制接口驱动。

### 4.1.2 USB接口

4个USB功能接口，支持U盘、usb鼠标/键盘、usb摄像头、usb红外触屏等设备。

U盘自动挂载目录: /mnt/usb_storage/udisk/，可接otg线在PC的便携设备中直接读写操作。

### 4.1.3 COM接口

串口操作结点：/dev/ttymxc1~/dev/ttymxc3(对应硬件COM2~COM4)

### 4.1.4 TF卡

TF卡自动挂载目录：/mnt/external_sd/，可接otg线在PC的便携设备中直接读写操作。

### 4.1.5 WIFI

支持WIFI功能，支持sdio接口模块及usb接口模块

客户可指定WIFI模块接口（默认使用sdio接口模块）。

### 4.1.6 以太网

支持10/100/1000M全兼容以太网口一个，在android系统的“设置”->“更多”->“以太网”功能中配置参数，系统默认WAN模式，用户可自行切换到LAN模式。如下图：

图4.1 以太网设置

图4.2 WAN模式设置

图4.3 LAN模式设置

### 4.1.7 网络自动切换

支持网络自动优先及切换功能，优先级从高到低:以太网>WIFI>3G/4G

### 4.1.8 USB摄像头

支持USB摄像头，支持YUV，MJPG格式

### 4.1.9 声卡

支持本地声卡和HDMI双路声卡、本地声卡支持一对独立 headdphone、 MIC及内置预留接功放可直接接喇叭使用。

### 4.1.10系统导航栏和通知栏的隐藏

进入系统，开启设置程序,点击显示，在显示页面中选择导航栏的开启或隐藏。如下图：

图4.4 系统导航栏和通知栏的隐藏

### 4.1.11 显示设备接口和分辨率

进入系统，开启设置程序,点击显示，在显示页面中选择显示输出接口和输出模式。如下图所示:

图4.5 显示设备接口和分辨率设置

### 4.1.12 辅助功能

进入系统，开启设置程序，进入辅助功能，选中启用root权限。如下图所示:

权限root权限，需要重启系统后才能正式生效。

进入系统，开启设置程序，进入辅助功能，选中adb网络调试。如下图所示:

在windows上的命令提示符上可以进行adb网络调试

重启后需要重新进行连接才可以生效。

### 4.1.13 系统升级

进入系统，开启设置程序，进入关于平板电脑，点击系统升级

- 选择本地升级，选中升级文件即可

# 附录一 常见问题