| F8L10A模块 使用说明书 | 文档版本 | 密级 |
| --- | --- | --- |
|  | V1.1.1 |  |
|  | 产品名称： F8L10A | 共 页 |

F8L10A模块使用说明书

此说明书适用于下列型号产品：

| 型号 | 产品类别 |
| --- | --- |
| F8L10A | LoRa模块 |

客户热线：400-8838 -199

电话：+86-592-6300320

传真：+86-592-5912735

网址：www.four-faith.com

地址：厦门集美软件园三期A06栋11层

文档修订记录

| 日期 | 版本 | 说明 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018.12.13 | V1.0.1 | 初始版本 | ZYD |
| 2018.12.13 | V1.1.0 | 评审修订 | ZYD,QZQ,ZCL |
| 2019.2.21 | V1.1.1 | 变更模板 | ZCL |

著作权声明

本文档所载的所有材料或内容受版权法的保护，所有版权由厦门四信通信科技有限公司拥有，但注明引用其他方的内容除外。未经四信公司书面许可，任何人不得将本文档上的任何内容以任何方式进行复制、经销、翻印、连接、传送等任何商业目的的使用，但对于非商业目的的、个人使用的下载或打印（条件是不得修改，且须保留该材料中的版权说明或其他所有权的说明）除外。

商标声明

Four-Faith、四信、、、均系厦门四信通信科技有限公司注册商标，未经事先书面许可，任何人不得以任何方式使用四信名称及四信的商标、标记。

# 目录

目录	1

第一章 产品简介	2

1.1概述	2

1.2产品特点	2

1.3硬件规格	3

第二章 模块接口	4

2.1模块引脚定义	4

2.2 UART接口	5

2.3 GPIO规格	6

2.4 极限参数	6

2.5天线接口	6

第三章 模块封装	8

3.1模块封装视图	8

3.2 Re-flow 回流焊温度范围	9

第四章 软件开发	10

4.1 软件开发对接：	10

4.2 附件说明：	10

# 第一章 产品简介

## 1.1概述

F8L10A LoRa数据传输模块是一种基于LoRa技术的嵌入式无线数据传输模块，采用LoRa网络为用户提供无线数据传输功能, 同时兼容FSK调制方式。

该产品采用的是超低功耗LoRa集成的单芯片SoC-ASR6501。ASR6501采用的是Semtech先进的低功耗LoRa Transceiver SX1262，并集成一颗Cypress32-bit Cortex-M0+低功耗MCU，Flash容量128kB，SRAM容量16kB。内部集成LoRaWAN，LinkWAN及AliOS，可轻松连接阿里云平台，同时对于移植私有协议非常简便。

产品超小的尺寸设计，可广泛应用于物联网产业链中的M2M行业，如智能电网、智能交通、无线水气热表抄表、无线自动化数据采集、工业自动化、智能建筑、消防、公共安全、环境保护、气象、数字化医疗、遥感勘测、军事、空间探索、农业、林业、水务、煤矿、石化等领域。

## 1.2产品特点

工业级应用设计

- 采用高性能工业级芯片，满足LoRaWAN1.0.2协议，满足阿里认证

- 系列产品支持150MHz-960MHz所有ISM频段使用

- 多种波特率，多种射频速率

- 支持LORA,FSK两种调制方式

- 低功耗设计，支持休眠和唤醒模式，最低不到2μA

- 最大发射功率22dBm，多级功率可调

- 接收灵敏度高达-140dBm

- 电源输入：DC 1.8V-3.6V

- 支持串口软件升级

- 采用微型双排1.27mm*10半孔封装方式

## 1.3硬件规格

LoRa参数

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 通信标准及频段 | 系列产品150MHz-960MHz所有ISM频段 |
| 发射功率 | 22dBm |
| 灵敏度 | 125kHz Bandwidth, SF=7 -126dBm |
|  | 125kHz Bandwidth, SF=10 -135dBm |
|  | 125kHz Bandwidth, SF=12 -140dBm |

供电

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 推荐电源 | DC 3.3V/200mA |
| 工作电压 | DC 1.8V-3.6V |

功耗

| 功 耗 |
| --- |
| 接收数据 | <10mA@3.3V DC |
| 发送数据 | Pout=+22dBm 108mA |
|  | Pout=+21dBm 106mA |
|  | Pout=+20dBm 98mA |
|  | Pout=+17dBm 90mA |
|  | Pout=+14dBm 78mA |
|  | Pout=+10dBm 59mA |
|  | Pout=+5dBm 47mA |
| 定时唤醒 | <3.0uA@3.3V DC |
| 深度休眠 | <2.0uA@3.3V DC |

物理特性

| 外形尺寸 | 15×15×2 .5mm |
| --- | --- |
| 重量 | 1.5g |

其它参数

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 工作温度 | -40~+85ºC（-104~+185 ºF） |
| 储存温度 | -40~+125ºC（-104~+257ºF） |
| 相对湿度 | 95%（无凝结） |

# 第二章 模块接口

## 2.1模块引脚定义

图2-1模块引脚图F8L10A

表2-1-1模块接口定义

| 序号 | 定义 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GND | N/A | Ground |
| 2 | VDD | Output | Power Supply |
| 3 | D1 | Input | GPIO |
| 4 | GND | Either | Ground |
| 5 | D2 | Input | GPIO |
| 6 | D3 | Either | GPIO |
| 7 | UART_RX | Input | UART Data In |
| 8 | UART_TX | Output | UART Data Out |
| 9 | SWD_DATA | Input | Debug Data |
| 10 | SWD_CLK | Input | Debug Clock |
| 11 | GND | N/A | Ground |
| 12 | D4 | Either | GPIO |
| 13 | D5 | Either | GPIO |
| 14 | D6 | Either | GPIO |
| 15 | D7 | Either | GPIO |
| 16 | D8 | Either | GPIO |
| 17 | GND | N/A | Ground |
| 18 | RESET | Input | External reset pin |
| 19 | GND | N/A | Ground |
| 20 | GND | N/A | Ground |

注意： 信号输入/输出是相对于模块来说。

## 2.2 UART接口

模块的串行通讯端口1是UART接口，引脚定义如表2-2：

表2-2　UART引脚定义

| UART信号名称 | 模块引脚编号 |
| --- | --- |
| TX | 8 |
| RX | 7 |

## 2.3 GPIO规格

F8L10A模块有9个GPIO端口，直流特性如表2-3：

表2-3　GPIO的直流特性

| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 |
| --- | --- | --- | --- |
| 逻辑0的输入电压(V) |  |  | 0.3VDD |
| 逻辑1的输入电压(V) | 0.7VDD |  |  |
| 输入的上拉与下拉电阻(kΩ) | 30 | 45 | 60 |
| GPIO引脚电容（pF） |  | 5 |  |

## 2.4 极限参数

表2-5　极限参数

| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入电源 | -0.3 | 3.9 | V |
| 引脚输入电压 | -0.3 | 3.9 | V |
| 输入RF等级 |  | +10 | dBm |
| 存储温度范围 | –40 | 125 | °C |

注意：若超出极限参数可能导致模块永久性的损坏。

## 2.5天线接口

天线连接座模式，使用的型号为：MM9329-2700/Murata，如图2-2：

图2-2　天线连接座

图2-3 MM9329-2700/Murata的结构尺寸

# 第三章 模块封装

## 3.1模块封装视图

说明： 所有标注尺寸单位均为毫米（mm）

## 3.2 Re-flow 回流焊温度范围

建议根据IPC/JEDEC J-STD-020B 标准进行焊接。

焊接温度

使用恒温电烙铁焊接温度不超过340ºC，每个引脚焊接时间不超过2S。

SMT温度曲线

使用SMT回流焊建议使用以下温度曲线：

| PWI=94% | 最高上升 斜率 | 最高下降 斜率 | 预热 25~150℃ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 1.96 | -4% | -1.28 | 72% | 93.1 | 23% |
|  | 3 | 2.05 | 5% | -1.43 | 57% | 84.4 | 2% |
| 差距 | 0.09 |  | 0.15 |  | 8.70 |  |

接上表格

| PWI=94% | 恒温时间150~180℃ | 回流时间 217℃ | 最高温度 | 斜率3 250~200℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 85.4 | -15% | 55.5 | -27% | 235.8 | -54% | -1.15 | 94% |
|  | 3 | 89.4 | -2% | 60.5 | -14% | 241.3 | -10% | -1.48 | 81% |
| 差距 | 4 |  | 4.5 |  | 5.5 |  | 0.33 |  |

图6-3 模块SMT 回流焊曲线图

# 第四章 软件开发

## 4.1 软件开发对接：

1.  GitHub代码下载链接：https://github.com/asrlora/alios-asr-lora

## 4.2 附件说明：

1. 《ASR6501_Datasheet_V0.5》

2. 《F8L10A  J-Flash烧录说明_20181212》

3. 《节点对接阿里云操作手册_20181207》

备注：在 GitHub中下载工程后，可在alios-asr-lora中的doc文件夹中获取当前版本的AT指令及开发环境搭建说明。

第五章 订购信息

您可以联系厦门四信通信科技有限公司的销售人员来购买模块和开发套件。购买时请具体标明你需要的产品型号。

联系方式如下：

厦门四信通信科技有限公司

Add：中国厦门市软件园观日路44号3楼

客户热线：400-8838 -199
电话：+86-592-6300320 
传真：+86-592-5912735

网址http://www.four-faith.com