| F8L10GW参数 | •业务信道：采用简单的星型网络并支持补盲中继器 •支持LoRaWAN协议：ClassA、ClassB*、ClassC •支持LinkWAN协议 •工作频率：EU433、CN470-510、CN779-787、IN865、EU863-870、US902-928、AU915-928、AS923、KR920-923 • 市区通信距离：6km • 最大发射功率：23±2dBm • 天线接收灵敏度：最大-142dbm @LoRa •通信带宽：125kHz、250kHz、500kHz •8个上行channel,1个下行channel •实现安全可靠、低延时的无线传输技术 •通信速率：自适应链路速率 •工作模式：支持收发异频、收发同频 •定位功能：GPS、BeiDou（选配） •上报服务器方式：3G/4G、有线以太网 •无线管理：WiFi无线管理及升级 •本地存储：推荐32G TF卡存储 |
| --- | --- |
| 天线接口类型 | •LoRa天线，天线接口：N型母头，LoRa全向玻璃钢天线，增益2dBi •4G天线，天线接口：N型母头，4G全向玻璃钢天线，增益3dBi •WIFI天线，天线接口：N型母头，2.4G全向玻璃钢天线，增益3dBi •GPS天线，天线接口：N型母头，GPS全向玻璃钢天线，增益4dBi |
| 供电方式 | •供电方式：AC220、POE供电（选配）、DC供电9-36V（选配） •POE 输入支持 10/100 Base-T自适应 •POE 标准：IEEE802.3af/IEEE802.3at |
| 功耗 | •待机电流： 平均电流≤140mA@12V •通信电流： 发送电流≤550mA@12V 接收电流≤420mA@12V |
| 物理特性 | •外形尺寸：289.4x217.5x115.0 mm（不含天线和接插件） •重量：约2700克（不包含天线和配件，POE供电） •安装方式：支持壁挂和抱杆（提供套件） |
| 认证 | •CE、FCC、LinkWAN |
| 其他参数 | •工作温度：-35~+75℃ •储存温度：-40~+125℃ •相对湿度：95%(无凝结) |

备注：*表示正在开发中

| 产品主型号 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| F8L10GW-433-L/ F8L10GW-433-N | LoRa+ LTE WIFI GATEWAY/ LoRa+WIFI GATEWAY | 供电方式：AC220供电（默认） POE供电 （选配） DC供电9-36V（选配） 安装方式：壁挂 （默认） 抱杆 （选配） |
| F8L10GW-470-L/ F8L10GW-470-N | LoRa+ LTE WIFI GATEWAY/ LoRa+WIFI GATEWAY | 供电方式：AC220供电（默认） POE供电 （选配） DC供电9-36V（选配） 安装方式：壁挂 （默认） 抱杆 （选配） |
| F8L10GW-868-L/ F8L10GW-868-N | LoRa+ LTE WIFI GATEWAY/ LoRa+WIFI GATEWAY | 供电方式：AC220供电（默认） POE供电 （选配） DC供电9-36V（选配） 安装方式：壁挂 （默认） 抱杆 （选配） |
| F8L10GW-915-L/ F8L10GW-868-N | LoRa+ LTE WIFI GATEWAY/ LoRa+WIFI GATEWAY | 供电方式：AC220供电（默认） POE供电 （选配） DC供电9-36V（选配） 安装方式：壁挂 （默认） 抱杆 （选配） |

# Text boxes

F8L10GW技术规范

让万物更加智慧

Bringing Intelligence Across All Beings

产品特点

应用拓扑

- 采用高性能工业级无线通信模块

- 采用高性能工业级多通道LoRaWAN基站射频芯片

- 采用铝合金外壳，保护等级IP65

- 支持AC220V、可选POE供电、可选DC供电9-36V

工业级应用设计

文档版本

密级

V2.0.1

F8L10GW基站是一种基于LoRaWAN和LinkWAN协议的无线通信基站，接入各类应用节点的LoRaWAN终端，采集到的信息通过3G/4G或有线以太网方式传送到云端服务器。该产品采用高性能的工业级32位通信处理器和工业级无线模块，以嵌入式实时操作系统为软件支撑平台，同时提供 1 个以太网 LAN， 1 个 WIFI 接口，支持WIFI无线配置管理和在线升级，支持GPS定位，支持220V市电、可选POE供电、可选直流电源等方式供电。

F8L10GW基站符合标准的LoRaWAN协议和LinkWAN协议，适用于符合标准LoRaWAN的终端和Network Server。

该产品已广泛应用于物联网产业链中的 M2M 行业，如智能电网、智能交通、工业自动化、智能建筑、消防、公共安全、环境保护、气象、数字化医疗、遥感勘测、军事、空间探索、农业、林业、水务、煤矿、石化等领域。

F8L10GW系列

产品规格

- 提供了有线以太网连接、dhcp-4G(默认)两种有效连接方式

- 支持LoRaWAN协议：ClassA、ClassB*、ClassC

- 支持LinkWAN协议

- WIFI 支持 802.11b/g/n

- WIFI 支持 WEP,WPA，WPA2 等多种加密方式，MAC 地址过滤等功能

- 支持 LoRaWAN网络协议无线数据传输功能

功能强大

- 提供标准以太网和 WIFI 接口，可直接连接以太网设备和 WIFI 设备

- 提供标准有线 WAN 口（支持标准 PPPOE 协议），可直接连接 ADSL 设备

- 智能型数据终端，上电即可进入数据传输状态

- 提供功能强大的中心管理软件，方便设备管理。

- 方便的系统配置和维护接口

标准易用

- WDT看门狗设计，保证系统稳定

- 采用完备的防掉线机制，保证数据终端永远在线

- 以太网接口内置1.5KV电磁隔离保护

- SIM/UIM卡接口内置15KV ESD保护

- 电源接口内置反相保护和过压保护，防雷保护

- 天线接口防雷保护

稳定可靠

订购信息