你是

F2910系列无线参数

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| F2910 NB-IoT终端 |
| 标准及频段 | B5：850MHz B8：900MHz BL：B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B26/B28 MHz等NB-IoT频段可选 BLG：B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B26/B28 MHz等NB-IoT频段和GPS功能 |
| 理论带宽 | 100bps~100Kbps |
| 发射功率 | 23±1dBm |
| 接收灵敏度 | <-129dBm |

硬件系统

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| CPU | 工业级32位通信处理器 |
| FLASH | 512KB |
| SRAM | 256KB |

接口类型

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 串口 | 1个RS232和1个RS485接口，内置15KV ESD保护，串口参数如下： 数据位：5、6、7、8位 停止位：1、1.5、2位 校验：无校验、偶校验、奇校验、SPACE及MARK校验 串口速率：110~230400bits/s |
| 指示灯 | 具有电源、通信及在线指示灯 |
| 天线接口 | 标准SMA阴头天线接口，特性阻抗50欧 |
| UIM卡接口 | 标准的抽屉式用户卡接口，支持3V UIM卡，内置15KV ESD保护 |
| 电源接口 | 端子接口，内置电源反相保护和过压保护 |
| 注：不同型号配件和接口可能存在差异，具体以实物为准。 |

供电

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 标准电源 | DC 12V/0.5A |
| 供电范围 | DC 5~36V |

功耗

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 深度休眠 | 35-40uA@12VDC |
| 普通休眠 | 1-2mA @12VDC |
| 待机 | 5-7mA@12VDC |
| 通信 | 15-20mA@12VDC |

物理特性

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 外壳 | 金属外壳，保护等级IP30。外壳和系统安全隔离，特别适合工控现场应用。 |
| 外形尺寸 | 91x58.5x22 mm (不包括天线和安装件) |
| 重量 | 210g |

其它参数

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 工作温度 | -35~+75ºC(-31~+167℉) |
| 储存温度 | -40~+85ºC (-40~+185℉) |
| 相对湿度 | 95%(无凝结) |

订购信息

| 产品型号 | 描 述 |
| --- | --- |
| F2910-B5 | 850MHz，band5，面向中国、韩国；支持国内运营商为电信； |
| F2910-B8 | 900MHz，band8，面向中国、欧洲、韩国；支持国内运营商为联通、移动； |
| F2910-BL | 可选NB-IoT频段：B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B26/B28；支持国内运营商为电信、移动、联通； |
| F2910-BLG | 可选NB-IoT频段：B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B26/B28；支持国内运营商为电信、移动、联通和GPS功能； |

# Text boxes

F2910系列NB-IoT终端技术规范

F2910系列

让万物更加智慧

Bringing Intelligence Across All Beings

文档版本

密级

V2.1.0

F2910 系列NB-IoT终端是一种物联网无线数据终端，利用公用NB-IoT网络为用户提供无线长距离数据传输功能。

该产品采用高性能的工业级32位通信处理器和工业级NB-IoT模块，以嵌入式实时操作系统为软件支撑平台，同时提供RS232和RS485接口，可直接连接串口设备，实现数据透明传输功能；低功耗设计；提供5路I/O，可实现数字量输入输出、脉冲输出、模拟量输入、脉冲计数等功能。

该产品已广泛应用于物联网产业链中的M2M行业，如无线抄表、智慧城市、智能电网、智慧交通、消防、资产追踪、移动POS终端、物流、工业自动化、数字化医疗、军事、农业、林业、水务、煤矿、石化等数据传输领域。

产品特点

- 提供标准RS232和RS485接口，可直接连接串口设备

- 可定制TTL电平串口

- 智能型数据终端，上电即可进入数据传输状态

- 提供功能强大的中心管理软件，方便设备管理（可选）

- 使用方便，灵活，多种工作模式选择

- 方便的系统配置和维护接口

- 支持串口软件升级和远程维护

功能强大

- 提供5路I/O，定制可实现5路数字量输入输出、5路模拟量输入、5路脉冲计数功能

- 支持根据域名和IP地址访问中心

- 内嵌标准的TCP/UDP/COAP协议栈，支持透明数据传输

- 支持双数据中心备份传输及5个数据中心同步传输

- 支持GPS（可选）

工业级应用设计

- 采用高性能工业级NB-IoT模块

- 采用高性能工业级32位通信处理器

- 低功耗设计，支持多级休眠和唤醒模式，最大限度降低功耗

- 内置实时时钟（RTC）

- 采用金属外壳，保护等级IP30。金属外壳和系统安全隔离，特别适合于工控现场的应用

- 宽电源输入（DC 5~36V）

稳定可靠

- WDT看门狗设计，保证系统稳定

- 采用完备的防掉线机制，保证数据终端永远在线

- RS232/RS485接口内置15KV ESD保护

- UIM卡接口内置15KV ESD保护

- 电源接口内置反相保护和过压保护

- 天线接口防雷保护（可选）

标准易用

- 采用工业端子接口，特别适合于工业现场应用

产品规格

NB-IoT

（GPS可选）

GPS

NB-IoT