路由器外观（图片型号为F3X26，其他型号仅做参考）：

图标1：4G双天线，标配2根都接上，如果只有一根天线请接在ANT-M上。

图标2：恢复出厂设置按钮，使用尖细物长按10s左右直到所有灯全灭。

图标3：路由器联网后，online灯常亮。

图标4:  3G/4G信号灯，3格信号灯对应信号好、中、差。

- 进入路由器配置：

四信路由器上电后，电脑用网线跟路由器LAN口连接，PC网络设置为自动获取方式，然后在浏览器输入192.168.1.1进入配置页面。登录的账号密码默认为admin /admin。

- 4G拨号上网连接类型默认dhcp-4G或使用3G/UMTS/4G/LTE。

3、专网卡参数设置。普通手机卡无需配置可以自动上网。

专网手机卡：在红框1部分填写运营商提供的专网信息，包括用户名密码或APN号。

在红框2部分在线保持检测主副服务器IP均修改为专网服务器IP地址，默认

的检测IP只适合公网使用，若无专网服务器IP则选择NONE。

4、路由器网关IP修改：

5、WIFI SSID和密码修改：

（1）设置WiFi名称

（2）设置WiFi密码

6、日志输出。在“服务”下面启用系统日志，选择“网页”输出后点“保存”

在“状态”显示日志，将运行日志点刷新后备份出来，将日志发给四信技术工程师协助排查设备问题。