# F8926-L与F8L10T（D）通信简易配置教程

- 教程目的

实现F8926-L与F8L10T点对点通信。

- F8926-L配置

- 将F8926-L上电，准备一条网线，一端连接LAN口，一端连接PC网口；

- PC设置为自动获取IP（或者手动配置为192.168.1.2~253）

- 打开浏览器，地址栏输入192.168.1.1，登录F8926-L，账号密码为admin/admin

- 点击应用--Lora应用，（相关参数说明：

“网络号”：类似网段的概念，同一网络中，所有lora设备的网络号需一致；

“Lora ID”：类似本地IP的概念，即本地地址；

“透传地址”：类似目的IP的概念，即目的地址，设为65535时，为广播模式；

“服务端地址和端口”：一般指远端云平台（TCP服务器）的ip地址和端口号。本例程中服务器为本地的PC，所以该参数填为192.168.1.110（电脑的IP地址），端口号为5003

其他参数一般保持默认即可，具体参考配置如下图，

- F8L10T（D）配置

按照F8L10T（D）的说明书接好串口线或配置板，打开配置工具，用默认的115200 8N1打开相应串口，F8L10T的配置如下图；（写完相应参数需重启才能生效）

- 通信测试

打开1个串口工具作为网关的TCP服务器，侦听相应的端口；再打开1个串口工具作为F8L10T（D）的通信工具，实现F8L10T与F8916-L的数据互发。如下图。

简要原理说明：A和B的空中速率和物理信道必须一致；波特率与下接串口设备需一致；设备A指定ID：1和透传地址：2，则设备2指定ID：1和透传地址：01。

- 具体参数说明：

ID: 好比每个人都对应一个唯一的身份证号，所以一个网络中要是有多台设备，则ID是不可重复的。

透传地址: 即为最终目的地址。如上图的配置中，设备A透传地址是1，则A的数据就会发给B；设备B的透传地址是0，则B出来的数据只会发给A。若需要广播则将此参数设置成65535.

物理信道：LoRa的带宽为410M~441MHz, 1000Hz为一个信道，共32个信道可选择，因此需要根据实际环境调整此值。默认值24：433M。

空中速率：数据在空中的速率选择，可分为6个等级，等级越高速率越高，相同条件下，速率越高，则传输距离越近。因此需要根据实际应用环境调整此值。默认值：4级：理论带宽2.4kbps。

注：一旦速率确定，那么所有的设备必须为同一速率，否则不能通信。

发射功率：不带PA最大20dBm，带PA最大30dBm。不带PA发射功率可调，带PA发射功率不可调。