| F3X27 V2系列路由器使用说明书 | 文档版本 | 密级 |
| --- | --- | --- |
|  | V2.0.0 |  |
|  | 产品名称：F3X27 V2 | 共67页 |

F3X27 V2系列路由器使用说明书

此说明书适用于下列型号产品：

| 型号 | 产品类别 |
| --- | --- |
| F3X27 V2 | 支持全网通通信 |

客户热线：400-8838 -199

电话：+86-592-6300320

传真：+86-592-5912735

网址：www.four-faith.com

地址：厦门集美软件园三期A06栋11层

文档修订记录

| 日期 | 版本 | 说明 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020.8.21 | V2.0.0 | 产品迭代升级到V2版本 | ZCL |

著作权声明

本文档所载的所有材料或内容受版权法的保护，所有版权由厦门四信通信科技有限公司拥有，但注明引用其他方的内容除外。未经四信公司书面许可，任何人不得将本文档上的任何内容以任何方式进行复制、经销、翻印、连接、传送等任何商业目的的使用，但对于非商业目的的、个人使用的下载或打印（条件是不得修改，且须保留该材料中的版权说明或其他所有权的说明）除外。

商标声明

Four-Faith、四信、、、均系厦门四信通信科技有限公司注册商标，未经事先书面许可，任何人不得以任何方式使用四信名称及四信的商标、标记。

注：不同型号配件和接口可能存在差异，具体以实物为准。

目录

第一章 产品简介	7

1.1产品概述	7

1.2产品特点	7

1.3工作原理框图	9

1.4产品规格	9

第二章 安装	13

2.1概述	13

2.2 装箱清单	13

2.3安装与电缆连接	13

2.4电源说明	17

2.5指示灯说明	17

2.6复位按钮说明	18

第三章 参数配置	19

3.1 配置连接图	19

3.2 登录到配置页面	19

3.2.1 PC机IP地址设置（两种方式）	19

3.2.2 登入到配置页面	20

3.3 管理和配置	22

3.3.1 设置	22

3.3.1.1 基本设置	22

3.3.1.2 动态DNS(DDNS)	27

3.3.1.3 MAC地址克隆	27

3.3.1.4 高级路由	28

3.3.1.5 网络	29

3.3.2 服务	32

3.3.3.1 服务	32

3.3.3 VPN	35

3.3.4.1 PPTP	35

3.3.4.2 L2TP	36

3.3.4.3 IPSEC	37

3.3.4.4 GRE	40

3.3.4 安全	41

3.3.4.1防火墙	41

3.3.5 访问限制	43

3.3.5.1 WAN访问	43

3.3.5.2数据流过滤	46

3.3.6 NAT	47

3.3.6.1端口转发	47

3.3.6.2 端口范围转发	47

3.3.6.3 DMZ	48

3.3.7 QoS设置	48

3.3.7.1 基本	48

3.3.7.2 分类	49

3.3.8 应用	50

3.3.8.1 串口应用	50

3.3.9 管理	51

3.3.9.1 管理	51

3.3.9.2 保持活动	53

3.3.9.3 命令	54

3.3.9.4 出厂默认	54

3.3.9.5 固件升级	54

3.3.9.6 备份	55

3.3.10 状态	56

3.3.10.1 路由器	56

3.3.10.2 WAN	57

3.3.10.3 LAN	59

3.3.10.4 宽带	62

3.3.10.5 系统信息	63

附录	65

# 第一章 产品简介

## 1.1产品概述

F3X27系列Router是一种物联网无线通信路由器，利用公用无线网络为用户提供无线长距离数据传输功能。

该产品采用高性能的工业级32位通信处理器和工业级无线模块，以嵌入式实时操作系统为软件支撑平台，同时提供1个RS232（或RS485/RS422）、1个以太网LAN，可同时连接串口设备、以太网设备，实现数据透明传输和路由功能。

该产品已广泛应用于物联网产业链中的M2M行业，如自助终端、智能电网、智能交通、智能家居、金融、移动POS终端、供应链自动化、工业自动化、智能建筑、消防、公共安全、环境保护、气象、数字化医疗、遥感勘测、军事、空间探索、农业、林业、水务、煤矿、石化等领域。

## 1.2产品特点

工业级应用设计

- 采用高性能工业级无线模块

- 采用高性能工业级32位通信处理器

- 支持低功耗模式，包括休眠模式、定时上下线模式

- 采用金属外壳，保护等级IP30。金属外壳和系统安全隔离，特别适合于工控现场的应用

- 宽电源输入（DC 5~36V）

稳定可靠

- WDT看门狗设计，保证系统稳定

- 采用完备的防掉线机制，保证数据终端永远在线

- 以太网接口内置1.5KV电磁隔离保护

- RS232/RS485/RS422接口内置15KV ESD保护

- SIM/UIM卡接口内置15KV ESD保护

- 电源接口内置反相保护和过压保护

- 天线接口防雷保护（可选）

标准易用

- 提供标准RS232（或RS485/RS422）、以太网接口，可直接连接串口设备、以太网设备

- 智能型数据终端，上电即可进入数据传输状态

- 提供功能强大的中心管理软件，方便设备管理（可选）

- 使用方便，灵活，多种工作模式选择

- 方便的系统配置和维护接口（包括本地和远端WEB和CLI方式）

功能强大

- 支持多种WAN连接方式，包括静态IP，DHCP，L2TP ，PPTP，PPPOE，2.5G/3G/4G

- 支持无线蜂窝和有线WAN双链路智能切换备份功能（可选）

- 支持VPN client（PPTP，L2TP，GRE和 IPSEC）（注：仅VPN版支持）

- 支持VPN sever（PPTP，L2TP，GRE和 IPSEC）（注：仅VPN版支持）

- 支持远程管理，SYSLOG、SNMP、TELNET、SSHD，HTTPS等功能

- 支持本地和远程在线升级，导入导出配置文件

- 支持NTP，内置RTC

- 支持国内外多种DDNS

- 支持MAC地址克隆，PPPoE服务器

- 支持多种上下线触发模式，包括短信、电话振铃、串口数据、网络数据触发上下线模式

- 支持APN/VPDN

- 支持多路DHCP server及DHCP client，DHCP捆绑MAC地址，DDNS，防火墙，NAT，DMZ主机，QoS，流量统计,实时显示数据传输速率等功能

- 支持TCP/IP、UDP、FTP、HTTP等多种网络协议

- 支持SPI防火墙，VPN穿越，访问控制，URL过滤，等功能

- 定时上下线功能

## 1.3工作原理框图

Router原理框图如下：

## 1.4产品规格

无线参数

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| GPRS Router |
| 标准及频段 | 支持EGSM900/GSM1800MHz双频，可选GSM850/900/1800/1900MHz四频 支持GSM phase 2/2+ 支持GPRS class 10，可选class 12 |
| 理论带宽 | 85.6Kbps |
| 发射功率 | GSM850/900：<33dBm GSM1800/1900：<30dBm |
| 接收灵敏度 | <-107dBm |
| CDMA Router |
| 标准及频段 | 支持CDMA2000 1xRTT 800MHz单频，可选450MHz单频 |
| 理论带宽 | 153.6Kbps |
| 发射功率 | <30dBm |
| 接收灵敏度 | <-104dBm |
| WCDMA Router |
| 标准及频段 | 支持DC-HSPA+/HSPA+/HSDPA/HSUPA/UMTS 850/1900/2100MHz三频，可选850/900/1900/2100MHz四频 支持GSM850/900/1800/1900MHz四频 支持GPRS/EDGE CLASS 12 |
| 理论带宽 | DC-HSPA+：下行速率42Mpbs，上行速率5.76 Mbps HSPA+：下行速率21Mpbs，上行速率5.76 Mbps HSDPA：下行速率7.2Mbps ，HSUPA：上行速率5.76Mbps UMTS：384Kbps |
| 发射功率 | <24dBm |
| 接收灵敏度 | <-109dBm |
| EVDO Router |
| 标准及频段 | 支持CDMA2000 1X EVDO Rev A 800MHz单频，可选800/1900MHz双频,可选450MHz单频 支持CDMA2000 1X EVDO Rev B 800/1900MHz单频（可选） 支持IS-95 A/B 和CDMA2000 1xRTT无线网络 |
| 理论带宽 | EVDO Rev. A：下行速率3.1Mbps，上行速率1.8Mbps EVDO Rev. B：下行速率14.7Mbps，上行速率5.4Mbps（可选） |
| 发射功率 | <23dBm |
| 接收灵敏度 | <-104dBm |
| TDD LTE Router |
| 标准及频段 | 支持LTE TDD 2600/1900/2300MHz（Band 38/39/40），可选800/1400/1800MHz（Band 27/61/62） 支持TD-SCDMA 2010/1900MHz（A/F频段 Band 34/39） 支持GSM/GPRS/EDGE 900/1800/1900MHz |
| 理论带宽 | LTE TDD：下行速率61Mbps，上行速率18Mbps TD-HSPA+：下行速率4.2Mbps，上行速率2.2Mbps TD-HSPA：下行速率2.8Mbps，上行速率2.2Mbps |
| 发射功率 | <23dBm |
| 接收灵敏度 | <-97dBm |
| FDD LTE Router |
| 标准及频段 | 支持LTE FDD 2600/2100/1800/900/800MHz，可选700/1700/2100MHz 支持DC-HSPA+/HSPA+/HSDPA/HSUPA/UMTS 850/900/2100MHz三频,可选800/850/1900/2100MHz四频 支持EDGE/GPRS/GSM 850/900/1800/1900MHz四频 支持GPRS CLASS 10 支持EDGE CLASS 12 |
| 理论带宽 | LTE FDD：下行速率100Mbps，上行速率50Mbps DC-HSPA+：下行速率42Mpbs，上行速率5.76 Mbps HSPA+：下行速率21Mpbs，上行速率5.76 Mbps HSDPA：下行速率7.2Mbps ，HSUPA：上行速率5.76Mbps UMTS：384Kbps |
| 发射功率 | <23dBm |
| 接收灵敏度 | <-97dBm |
| LTE Router |
| 标准及频段 | 支持全网：LTE FDD、LTE TDD、EVDO、WCDMA、TD-SCDMA、CDMA1X、GPRS/EDGE |
| 理论带宽 | LTE FDD：下行速率100Mbps，上行速率50Mbps LTE TDD：下行速率61Mbps，上行速率18Mbps DC-HSPA+：下行速率42Mpbs，上行速率5.76 Mbps TD-HSPA+：下行速率4.2Mbps，上行速率2.2Mbps EVDO Rev. A：下行速率3.1Mbps，上行速率1.8Mbps |
| 发射功率 | <23dBm |
| 接收灵敏度 | <-97dBm |
| Cat.1 Router |  |
| 标准及频段 | GSM900, DCS1800, B1/3/5/8/34/39/40/41MHz |
| 理论带宽 | GSM900 : 80MHz; GSM1800(DCS) : 170MHz WCDMA band I(2100) : 250MHz; WCDMA band VIII(900) : 80MHz LTE band1(2100) : 250MHz; band3(1800) : 170MHz; band5(850) : 70MHz; band8(900) : 80MHz Band34(2100) : 15MHz; band39(1900) : 40MHz; band40(2300) : 100MHz; band41(2500) : 100MHz |
| 发射功率 | <23dBm |
| 接收灵敏度 | <-97dBm |

硬件系统

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| CPU | 工业级32位通信处理器 |
| FLASH | 16MB（可扩展至16MB） |
| DDR2 | 128MB（可扩展至256MB） |

接口类型

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 以太网接口 | 1个10/100M以太网口（RJ45插座），自适应MDI/MDIX，内置1.5KV电磁隔离保护 |
| 串口 | 1个RS232串口（或RS422/RS485），内置15KV ESD保护，串口参数如下： 数据位：5、6、7、8位 停止位：1、1.5（可选）、2位 校验：无校验、偶校验、奇校验、（SPACE及MARK校验，可选） 串口速率：2400~115200bits/s |
| 指示灯 | 具有“PWR”、“SYS”、“SIM”、“Online”、“ETH”、“信号强度”等指示灯 |
| 天线接口 | 蜂窝：1个或2个标准SMA阴头双天线接口，特性阻抗50欧 |
| SIM/UIM卡接口 | 标准的抽屉式用户卡接口，支持1.8V/3V SIM/UIM卡，内置15KV ESD保护 |
| 电源接口 | 标准的3芯火车头电源插座，内置电源反相保护和过压保护 |
| Reset复位按钮 | 通过此按钮，可将Router的参数配置恢复为出厂值 |

注：不同型号配件和接口可能存在差异，具体以实物为准。

供电

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 标准电源 | DC 12V/1.5A |
| 供电范围 | DC 5~36V |

功耗

| 工作状态 | 功 耗 |
| --- | --- |
| 待机 | 4G:96~130mA@12VDC 3G:96~115mA@12VDC 2G:83~90mA@12VDC |
| 通信 | 4G:203~290mA@12VDC 3G:172~305mA@12VDC 2G:113~148mA@12VDC |

物理特性

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 外壳 | 金属外壳，保护等级IP30 |
| 外形尺寸 | 100x97x25 mm (不包括天线和安装件) |
| 重量 | 320g |

其它参数

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 工作温度 | -35~+75ºC（-31~+167℉） |
| 储存温度 | -40~+85ºC（-40~+185℉） |
| 相对湿度 | 95%（无凝结） |

# 第二章 安装

## 2.1概述

Router必须正确安装方可达到设计的功能，通常设备的安装必须在本公司认可合格的工程师指导下进行。

- 注意事项：

请不要带电安装Router。

## 2.2 装箱清单

当您开箱时请保管好包装材料，以便日后需要转运时使用。清单如下：

- Router主机 1台

- 无线蜂窝天线（SMA阳头）1根或2根（不同型号，数量有所差异）

- 配套电源 1个

- 以太网直连线1条

- 使用说明书光盘 1张

- RS232控制台线 1条（选配）

- 产品合格证

- 产品保修卡

## 2.3安装与电缆连接

外形尺寸：

外形尺寸如下图。（单位:mm）固定片与路由设备螺丝规格为：M3*5mm沉头螺丝。

固定片尺寸

路由器尺寸

注：无固定片安装Router螺钉为M3，螺钉锁进Router的深度为3～4mm。

天线安装：

无线广域网天线接口为SMA阴头插座（标识为“ANT-M”和“ANT-A”），将配套的无线蜂窝天线的SMA阳头旋到该天线接口上，并确保旋紧，以免影响信号质量。

SIM/UIM卡安装：

安装或取出SIM/UIM卡时，先用尖状物轻顶SIM/UIM卡座左侧小圆点，SIM/UIM卡套即可弹出。安装SIM/UIM卡时，先将SIM/UIM卡放入卡套，并确保SIM/UIM卡的金属接触面朝外，再将SIM/UIM卡套插入抽屉中，并确保插到位。

安装电缆：

将网络直连线的一端插到Router的网络接口上（标识为“ETH”），另一端插到用户设备的以太网接口上。网络直连线信号连接如下：

| RJ45-1 | RJ45-2 | 线颜色 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 白/橙 |
| 2 | 2 | 橙 |
| 3 | 3 | 白/绿 |
| 4 | 4 | 蓝 |
| 5 | 5 | 白/蓝 |
| 6 | 6 | 绿 |
| 7 | 7 | 白/棕 |
| 8 | 8 | 棕 |

将RS232控制台线的RJ45端插到Router的RS232接口上（标识为“Console”），另一端插到用户设备的RS232串行接口上。RS232控制台线信号连接定义如下：

| Console线信号定义(RS232) |
| --- |
| RJ45 | 线色 | 信号定义 | DB9F | 信号描述 | 相对于Router方向 |
| 1 | 白/橙 | CTS | 8 | 数据设备准备好接收数据 | 输出 |
| 2 | 橙 | DSR | 6 | 数据设备准备好 | 输出 |
| 3 | 白/绿 | RXD | 2 | 接收数据 | 输出 |
| 4 | 蓝 | DCD | 1 | 载波信号检测 | 输出 |
| 5 | 白/蓝 | GND | 5 | 电源参考地 |  |
| 6 | 绿 | TXD | 3 | 发送数据 | 输入 |
| 7 | 白/棕 | DTR | 4 | 数据终端准备好 | 输入 |
| 8 | 棕 | RTS | 7 | 请求发送 | 输入 |

## 2.4电源说明

Router通常应用于复杂的外部环境。为了适应复杂的应用环境，提高系统的工作稳定性，Router采用了先进的电源技术。用户可采用标准配置的12V/1.5A电源适配器给Router供电，也可以直接用直流5~36V电源给Router 供电。当用户采用外加电源给Router供电时，必须保证电源的稳定性（纹波小于300mV，并确保瞬间电压不超过36V），并保证电源功率大于7W以上。

推荐使用标配的12V/1.5A电源适配器。

## 2.5指示灯说明

Router 提供以下指示灯：“PWR”、“SYS”、“SIM”、“Online”、“ETH”、“信号强度”。各指示灯状态说明如下表：

| 指示灯 | 状 态 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| PWR | 亮 | 设备电源正常 |
|  | 灭 | 设备未上电 |
| SYS | 闪烁 | 系统正常运行 |
|  | 灭 | 系统不正常 |
| SIM | 亮 | 设备SIM/UIM卡正常 |
|  | 灭 | 设备SIM/UIM卡不正常 |
| Online | 亮 | 设备已登录网络 |
|  | 灭 | 设备未登录网络 |
| ETH | 灭 | 相应网络接口未连接 |
|  | 亮/闪烁 | 相应网络接口已连接/正在数据通信 |
| 信号强度指示灯 | 亮一个灯 | 信号强度较弱（小于-90dbm） |
|  | 亮两个灯 | 信号强度中等（-70dbm~-90dbm） |
|  | 亮三个灯 | 信号强度极好(大于-79dbm) |

## 2.6复位按钮说明

Router设有一个复位按钮，标识为“RST”。该按钮的作用是将Router 的参数配置恢复为出厂值。方法如下：用尖状物插入“RST”孔位，并轻轻按住复位按钮，约15秒钟后放开，此时，Router 会自动把参数配置恢复为出厂值，并在约5秒钟之后，Router自动重启（自动重启现象如下：“SYS”指示灯熄灭10秒钟左右，然后又正常工作）。

# 第三章 参数配置

## 3.1 配置连接图

在对路由器进行配置前，需要将路由器和用于配置的PC通过出厂配置的网络线或WIFI连接起来。用网络线连接时，网络线的一端连接路由器“ETH”（以下简称LAN口）的任意一个以太网接口，另外一端连接到PC的以太网口。

## 3.2 登录到配置页面

### PC机IP地址设置（两种方式）

第一种方式：自动获得IP地址

第二种方式：指定IP地址

设置PC的IP地址为192.168.1.9(或者其他192.168.1网段的IP地址)，子网掩码设为：255.255.255.0，默认网关设为：192.168.1.1。DNS设为当地可用的DNS服务器。

### 登入到配置页面

本章对每个页面的主要功能进行了描述。可以使用连接到路由器上的计算机通过网页浏览器来对网页工具进行访问。一共有十一个主页面，即：设置、无线、服务、VPN、安全、访问限制、NAT、QoS设置、应用、管理以及状态。单击其中一个主页面，则会出现更多的从页面。

为了访问路由器基于网页的Web管理工具，启动IE或其他浏览器，并在“地址”栏输入路由器的默认 IP 地址 192.168.1.1。按回车键。若是首次登入到Web页面，可以看到如下所示的页面，提示用户是否修改路由器的默认用户名和密码，若需要输入用户自行定义的用户名的密码，单击“Change Password”按键予以生效

之后就可以进入信息主页面

若是第一次单击主菜单则需要输入相应的用户名和密码

输入正确的用户和密码既可以访问相应的菜单页面默认用户名admin，默认密码 admin。（可以在管理页面更改用户名和密码）。然后点击“确定”

## 3.3 管理和配置

### 设置

点击“设置”打开的第一个页面是基本设置。通过此页面，您可以按照提示来对基本设置进行更改，单击“保存设置”按钮来更改但不生效，单击“应用”按钮来使更改生效，或是单击“取消改动”按钮来取消更改。

#### 基本设置

“WAN连接类型”设置部分描述如何配置将路由器连接到互联网。可以从您的 ISP 处取得这方面的详细信息。

WAN连接类型

从下拉菜单中选择您的 ISP 为您提供的Internet连接类型，WAN连接类型包括2种方式：禁用，3G/UMTS/4G/LTE。

方式一：禁用

禁止WAN口的连接类型设置

方式二：3G/UMTS/4G/LTE

用户名： 		用于登录到Internet 的用户名。

密码：   		用于登录到 Internet 的密码。

呼叫中心号码：	呼叫到运营商的呼叫号码。

APN ：			接入点名称。

PIN：			SIM卡提供的PIN码

网络类型

网络的选择：包括自动方式，强制到3g，强制到2g，3g优先，2g优先等多种方式，若使用4G模块，则相应的会增加4G的网络选项，根据用户需要和不同的模块类型进行选择

方式三：dhcp-4G

该方式是4G无线网络模块高速率通讯网络连接方式，标配4G模块建议用户选择该设置方式

用户名： 		用于登录到Internet 的用户名。

密码：   		用于登录到 Internet 的密码。

呼叫中心号码：	呼叫到运营商的呼叫号码。

APN ：			接入点名称。

网络类型

网络的选择：包括自动方式，强制到3g，强制到2g，3g优先，2g优先等多种方式，若使用4G模块，则相应的会增加4G的网络选项，根据用户需要和不同的模块类型进行选择

在线保持

在线保持功能用于检测 Internet 链路是否处于有效状态。如果设置了此项，路由器将自动检测Internet 链路，一旦检测到链路断开或者无效，系统将自动重联，重新建立有效链路。如果网络环境比较差，或者在专网的情况下，建议用Router模式。

在线保持方式：

None:  不使用在线保持功能。

Ping:  发送ping 包检测链路。如果设置成此方式, 还必须正确配置 “在线保持检测时间间隔”，“在线保持检测主服务器IP ”和“在线保持检测副服务器IP ”配置项。

Route:  使用route方式检测链路，如果设置成此方式，还必须正确配置“在线保持检测时间间隔”，“在线保持检测主服务器IP ”和“在线保持检测副服务器IP ”配置项。

PPP: 使用PPP 方式检测链路，如果设置成此方式，还必须正确配置“在线保持检测时间间隔”配置项。

在线保持检测时间间隔：

两次在线保持检测之间的时间间隔，单位为秒。

在线保持检测主服务器IP ：

响应路由器在线检测数据包的主服务器的IP 地址。注意：只有当“在线保持方式”设置成 “Ping”或者“Route”时，此配置项才有效。

在线保持检测副服务器IP ：

响应路由器在线检测数据包的副服务器的IP 地址。注意：只有当“在线保持方式”设置成 “Ping”或者“Route”时，此配置项才有效。

强制重新连接：该功能可以指定路由器在指定的时间重新连接Internet。

时间：输入正确的重连时间。注意这个时间是具体的时间点，不是时间间隔。00:00时，也就是24:00.

STP

STP（Spanning Tree Protocol）是生成树协议的英文缩写。该协议可应用于环路网络，通过一定的算法实现路径冗余，同时将环路网络修剪成无环路的树型网络，从而避免报文在环路网络中的增生和无限循环。

可选配置

路由器名称：在这个字段中，您可以输入代表路由器的长达 39 个字符的英文字符名称。

主机名与域名：可以利用这些选项来提供主机名与域名。一些 ISP（通常是固定网络 ISP）要求提供这些名称作为身份识别。您要与 ISP 确认您的宽带互联网服务中是否配置了主机名与域名。在大多数情况下，保持这些信息空白就可以了。

MTU：MTU 指的是最大传输单元。最大传输单元设置规定了互联网传输中所允许的最大包值。默认状态为“自动”，可以手动输入将要进行传输的最大包值。建议此值的范围为 1200 到 1500。对于大多数 DSL 用户而言，建议使用 1492。您应当使这一数值处于 1200 到 1500 范围内。如果希望路由器能够为您的互联网选择最佳的 MTU，则选择“自动”选项。

网络设置

网络设置部分，可以修改连接到路由器以太网口上的网络参数。

本地IP地址：表示在您的局域网中，可以通过设置的这个ip地址访问到路由器

子网掩码：表示用于分隔不同网段互联的一个参数。请用户不要随便改动。

网关：设置路由器内部的网关，若默认设置，则内部网关为路由器本身的地址，此项可以不填。

本地DNS：DNS服务器由运营商接入服务器自动分配，如果你有自己的DNS服务器或者其他稳定可靠的DNS 服务器，可以选择使用这些可靠的DNS 服务器。否则，默认设置

网络地址服务器设置 (DHCP)

这些设置用于对路由器的动态主机配置协议（DHCP）服务器功能进行配置。路由器可以作为网络的一个 DHCP 服务器。DHCP 服务器自动为网络中的每一台计算机分配一个 IP 地址。如果选择启用路由器的 DHCP 服务器选项，则您可以将局域网上所有电脑设置成自动获取 IP 地址和 DNS，并确保在网络中没有其它的 DHCP 服务器。

DHCP类型：包括DHCP服务器和DHCP转发器两种

若设置成DHCP转发器则输入DHCP的服务器地址，如下

DHCP服务器：DHCP 在出厂的时候默认启用。如果网络中已经有 DHCP 服务器，或者您不希望有DHCP服务器，则单击“禁用”。若你选择DHCP转发器则填入相应的DHCP服务器IP。

起始IP地址：输入范围1-254输入一个数值，用于 DHCP 服务器分配 IP 地址时的起始值。因为本路由器的默认 IP地址为 192.168.1.1，所以，起始 IP 地址必须为 192.168.1.3或更大但又比 192.168.1.154 小的数值。默认的起始IP地址为192.168.1.100 。

最大DHCP用户数：输入您希望 DHCP 服务器分配 IP 地址的最大电脑数量。这个数量不能超过 253，且IP起始地址加上用户数不能大于255，默认数值为 50。

客户端租约时间：指动态 IP 地址的网络用户占用 IP 地址的租约周期。输入以分钟为单位的时间，这样，该用户“租用”了这个动态 IP 地址。动态 IP 地址到期后，会自动分配给用户一个新的动态IP 地址。默认设置为 1440 分钟，代表 1 天。可设置范围0-99999

静态 DNS（1-3）：域名解析系统（DNS）用于互联网将域名或是网页名翻译成为互联网地址或 URL（通用资源定位器）。您的 ISP 至少会提供给您一个 DNS 服务器的 IP 地址。可以输入多达三个 DNS 服务器 IP 地址。通过使用这些地址，可以达到对正在工作的 DNS 服务器的快速访问。

WINS：视窗系统因特网命名服务（WINS）管理与互联网进行互动的每一台电脑。如果使用 WINS 服务器，则要在这里输入该服务器的 IP 地址。否则，不填写任何地址。

DNSMasq：您的域名加入本地搜索领域，增加扩展主机选项，采用DNSMasq可以为子网分配IP地址和DNS，若不选择DNSMasq，则采用dhcpd服务为子网提供IP地址和DNS

时间设置

NTP客户端：开启或者禁用为系统内部提供一个对时，即设置系统时间

时区：西12区到东12区，通过自己的位置设定

夏令时：根据自己的位置设定

服务器IP/主机名称：你NTP服务器的IP地址，最长32个字符，若无则系统会默认去找服务器

Adjust Time

为系统校准时间，刷新则获取网页当时的时间，设置，则修改系统的时间。为系统校时的功能，特别是在无法获取到NTP服务的时候，可以手动为系统校时

完成修改后，单击“保存设置”按钮来更改但不生效，单击“应用”按钮来使更改生效，或是单击“取消改动”按钮来取消更改。帮助信息位于屏幕的右侧。

#### 动态DNS(DDNS)

如果路由器Internet 接入获得的IP 地址由运营商动态分配，路由器每次获得的IP地址都可能不一样。在这种情况下可以采用动态域名服务，域名提供商允许你注册一个域名，该域名始终对应路由器当前的动态IP 地址。这样，通过访问域名就可以访问到路由器最新的Internet IP 地址

DDNS服务：此路由支持多种的DDNS服务器，如：DynDNS，freedns，Zoneedit，NO-IP，3322，easyDNS，TZO，DynSIP。还可以自行定义

用户名：用户在DDNS服务器注册的用户名，最大长度64个字符

密码：用户在DDNS服务器注册用户名时输入的密码，最大长度32个字符

主机名：用户在DDNS服务器申请的主机名，目前的输入长度还没有限制

类型：不同的服务器不一样

通配符：是否支持通配符，缺省为OFF。ON意为着 *.host.3322.org等同于host.3322.org

不使用外部IP检测:开启或禁用不使用外部IP检测

强制更新间隔：单位天，在设置的天数里面强制去更新动态DNS到服务器中

状态

状态显示目前连接的状态，已经在连接过程中的信息

完成修改后，单击“保存设置”按钮来更改但不生效，单击“应用”按钮来使更改生效，或是单击“取消改动”按钮来取消更改。帮助信息位于屏幕的右侧。

#### MAC地址克隆

某些ISP可能要求您注册您的MAC地址。如果您不想重新注册您的MAC地址，您可以将路由器的MAC地址克隆为您在ISP注册的MAC地址。

Mac地址克隆可以克隆3个部分，一个是LAN口的克隆，一个是WAN口的克隆，另一个是无线MAC地址克隆，需要注意的有两点，第一、MAC地址为48位，不能设置成多播的地址，即第一个字节应该为偶数。第二、由于无线和LAN口有网桥br0连接在一起，所以网桥br0的MAC地址由LAN的MAC地址与无线MAC地址的较小值决定。

#### 高级路由

在高级路由页面上，可以设置运行模式和静态路由。对于大多数用户，建议使用网关模式。

工作模式：选择正确的运行模式。如果路由器共享 Internet 宽带连接，则保持默认设置网关（对于大多数用户，建议使用网关模式）。如果要在网络上只使用路由器的路由功能，则选择路由器。

动态路由

该功能在网关模式下不可用。动态路由功能使路由器能够针对网络布局中的物理更改进行自动调整，并与其他路由器交换路由表。路由器根据源和目标之间的最小跳数确定网络包的路由。

要对 WAN 端启用动态路由功能，请选择 WAN 。要对 LAN 和无线端启用该功能，请选择LAN&WLAN。要对 WAN 和 LAN 同时启用该功能，请选择两者。要对所有数据传输禁止动态路由功能，请保持默认设置禁用。

静态路由

要在路由器和另一个网络之间设置静态路由，请从静态路由下拉列表中选择一个编号进行设置。（静态路由是网络信息必须传输到特定主机或网络而预先确定的路径。）

选择设置标号：1-50个静态路由

路由名称：用户定义的路由名称，最长可以输入25字符

跳点数：源地址到目标地址之间路由的度量单位。范围0-9999

目的LAN IP：目标IP地址是静态路由的目的网络或主机的地址。

子网掩码：子网掩码确定目的IP地址的哪个部分是网络部分，哪个部分是主机部分。

网关：这是允许路由器和目的网络或主机之间进行联系的网关设备的IP地址。

接口：根据目标IP地址所在的位置，可选择 LAN 和无线或 WAN（Internet）等若干的端口

要先删除已经设置好的静态路由，请选择对应的路由表编号，点击“删除”按钮。要查看当前路由器的详细路由信息，点击“显示路由表”按钮。

完成修改后，单击“保存设置”按钮来更改但不生效，单击“应用”按钮来使更改生效，或是单击“取消改动”按钮来取消更改。帮助信息位于屏幕的右侧。

#### 网络

桥接中-创建网桥：创建一个新的网桥，供使用。 STP是指生成树协议的缩写，你可以设置桥的优先顺序。最低的数字，具有最高的优先权。

桥接中-指派到网桥：允许您指定任何有效的接口到已经建立好的网桥中。

当前桥接列表：显示当前桥接列表

创建的步骤如下：

在创建网桥中先点击添加按钮，然后出现如下的配置

此项是创建网桥的选项，第一个br0代表网桥的名称，STP代表是否开启生成树协议，Prio代表生成树协议的优先等级，数字越小代表等级越高，MTU代表最大传输单元。默认1500，若不需要，则删除，然后点击保存或者应用，则出现如下所示的网桥属性配置：

输入相应的网桥的IP地址和子网掩码后，点击应用按钮，生成网桥。

注意：只有生成网桥后才可以应用网桥

端口配置：配置各个端口的属性，以下以一个ra0端口做说明

选择未桥接就可以设置端口自己的属性，详细的属性如下：

MTU：最大传输单元

组播转发：是否启用组播转发功能

Masquerade/NAT：是否启用Masquerade/NAT

IP地址：设置ra0的IP地址，不要与其他的端口或者网桥冲突

子网掩码：配置端口的子网掩码

多路DHCPD：使用多路DHCP服务。在多路DHCP服务器中点击添加，即可出现相印的配置，其中第一个代表接口或者网桥的名称（不要配置成eth0），第二个代表是否开启DHCP功能，Start代表开始的地址是多少，Max代表最多分配的DHCP客户端数，Leasetime代表客户端租约时间，单位为分钟，设置好后点击保存或者应用按键使其生效，

注意：只能一个配置完后在点击保存，然后才可以配置下一个，而不能一次性多个DHCP同时设置

### 服务

#### 服务

DHCP服务器

DHCP服务是为你的本地设备分配IP地址的，你可以进入主菜单，然后到设置页面上配置你自己需要的一下DHCP的特殊功能

使用NVRAM储存客户端租约数据：启用则可以把数据储存到系统的NVRAM区域

已使用的域：你可以在这里选择哪个域的DHCP客户端应该得到他们的本地域名。这可以设置局域网域，也可以设置局域网和广域网域

LAN域：你可以在这里定义你的本地局域网域。如果配置，则使用本地域名的dnsmasq和DHCP服务

永久租用：在这里你可以定义一些如果你想指定某些主机特定的地址。这也是一种方式来增加一个固定地址的主机到路由器本地DNS服务（dnsmasq）中，“添加”按键可以添加指定MAC地址、IP地址和租约时间的客户端

DHCPd附加选项：输入你自己的相应配置

DNSMasq

DNSMasq是本地DNS服务器。这将解决所有已知的主机从DHCP（动态和静态）的路由器以及远程DNS服务器的转发和缓存的DNS条目的名称。本地的DNS使局域网上的DHCP客户端解决静态和动态DHCP主机名

本地DNS：采用本地的DNS，在设置页面中可以设置DNS服务器

No DNS Rebind: 启用时它可以防止让外部攻击者访问路由器内部Web的接口，是一种安全措施

DNSMasq附加选项：可以设置有一些额外的选项，输入你自己的相应配置。

例如：

静态分配地址 : dhcp-host=AB:CD:EF:11:22:33,192.168.0.10,myhost,myhost.domain,12h

最大的租约数量 : dhcp-lease-max=2

DHCP 服务器的IP范围 : dhcp-range=192.168.0.110,192.168.0.111,12h

SNMP

SNMP（简单网络管理协议）。这是一种应用广泛的网络管理协议。数据经由 SNMP代理进行传递。SNMP代理指的是硬件与/或软件进程，向工作站报告每一种网络设备（比如集线器、路由器以及桥接器等）的活动，从而达到对网络的监控目的。代理会返回 MIB（管理信息库）中所包含的信息。MIB 是一种数据结构，用于定义可以从设备得到的以及可以控制的（比如打开或关闭）选项。

位置: 设备所在的位置标识，由客户自定义

联系：用户定义，应与客户端一致

名称：用户定义，应与客户端一致

只读团体字：用户定义，应与客户端一致，只有读权限

读写团体字：用户定义，应与客户端一致，具有读写权限

SSHD

启用SSHD服务后就允许通过SSH客户端通过远程访问你的路由器的操作系统

SSH TCP转发: 是否支持TCP转发功能

密码登录: 是否需要密码登录

端口：设置SSHD的端口，默认系统设置成22端口

授权密钥：根据需要设定，默认使用系统的登录密码和用户名

系统日志

输出模式：网络与串口，网络方式时需要设置远程服务器IP地址

远程服务器：接受系统日志的远程服务器IP地址

Telnet

这是一种终端模拟协议，通常用于 Internet 以及基于 TCP/IP 的网络。它可以允许终端用户或计算机登录到远程设备并进行程序运行。

Telnet：启用或禁用Telnet功能

WAN流量计数器

Ttraff守护进程：启用或者禁用流量统计功能

### VPN

#### PPTP

PPTP服务器

广播支持：开启或禁用PPTP服务器支持广播功能

强制MPPE加密：是否要强制PPTP数据MPPE加密

DNS1，DNS2，WINS1，WINS2：设置你的第一DNS，第二DNS，第一WINS，第二WINS

服务器IP：输入路由器作为PPTP服务器的IP地址，应与LAN地址不一样。

客户端IP：分配给客户端的IP地址，格式为xxx.xxx.xxx.xxx-xxx

CHAP Secrets：客户端使用PPTP服务时的用户名和密码

注意：客户端IP不能和路由器DHCP分配的IP重复，只要是这个范围以外的都可以。

CHAP Secrets格式为user空格*空格password空格*

PPTP客户端

服务器IP或DNS名称：PPTP服务器的IP地址或者对应的DNS名称

远程子网：远程PPTP服务器的内网

远程子网掩码：远程PPTP服务器的子网掩码

MPPE加密：是否支持MPPE加密。

MTU：最大传输单元0-1500

MRU：最大接收单元0-1500

NAT：启用或者禁用NAT穿越

用户名：PPTP服务器所允许的用户名

密码：PPTP服务器所允许的用户名对应的密码

#### L2TP

L2TP服务器

强制MPPE加密：是否要强制L2TP数据MPPE加密

服务器IP：输入路由器作为L2TP服务器的IP地址，应与LAN地址不一样。

客户端IP：分配给客户端的IP地址，格式为xxx.xxx.xxx.xxx-xxx.xxx.xxx.xxx

CHAP Secrets：客户端使用L2TP服务时的用户名和密码

注意：客户端IP不能和路由器DHCP分配的IP重复，只要是这个范围以外的都可以。

CHAP Secrets格式为user空格*空格password空格*

L2TP客户端

L2TP服务器：L2TP服务器的IP地址或对应的DNS名称

远程子网：L2TP服务器内网所属的网络

远程子网掩码：L2TP服务器内网所属的网络掩码

MPPE加密：是否支持MPPE加密。

MTU：最大传输单元0-1500

MRU：最大接收单元0-1500

NAT：启用或者禁用NAT穿越

用户名：L2TP服务器所允许的用户名

密码：L2TP服务器所允许的用户名对应的密码

允许CHAP认证协议：是否支持chap认证

拒绝PAP认证协议：是否拒绝支持pap认证

允许认证协议：是否支持认证协议

#### IPSEC

连接状态及操作

在IPSEC页面，会显示当前设备具有的IPSEC连接及其状态。

名称：IPSEC连接的名称；

类型：当前IPSEC连接的类型及功能；

通用名称：当前连接的本端子网、本端地址、对端地址及对端子网；

状态：连接所处的状态，总共三种，分别为关闭、协商中及建立；

关闭：该条连接未向对端发起连接请求；

协商中：该条连接已向对端发起请求，并处在协商过程中，连接仍未建立；

建立：连接已经建立，已能使用该通道。

操作：可以对该连接进行的操作，目前有四种，分别为删除、编辑、重连接及使能。

删除：该操作将删除连接，如果IPSEC通道已建立，亦将被拆除；

编辑：修改该条连接的配置信息，修改之后，如果要使配置生效，需重新加载该连接；

重连接：该操作将拆除当前通道，重新发起通道建立请求；

使能：当连接处于使能状态时，系统重启或进行重连接操作时，该连接将发起通道建

立请求；而相反的，将不会发起请求。

添加：该功能用于新添一条IPSEC连接。

添加IPSEC连接或编辑IPSEC连接

类型：在该栏目对IPSEC模式及对应的功能进行选择，目前支持隧道模式的客户端功能、隧道模式的服务器功能及传输模式。

连接配置：该栏目包含了通道的基本地址信息。

名称：用以标示该连接的名称，须唯一；

启用：选择启用，则该条连接在系统起机或者进行重连接操作的时候，将发起通道连接请求；否则不会；

本机的WAN接口：通道的本端地址；

远程主机地址：对端的IP/域名。如果采用了隧道模式的服务端功能，则该选项不可填；

本地子网：IPSec本地保护子网及子网掩码，例如：192.168.1.0/24；如果采用传输模式，则该选项不可填写；

远程子网：IPSec对端保护子网及子网掩码，例如：192.168.7.0/24；如果采用传输模式，则该选项不可填写；

本地主机标识符：通道本端标识，可以为IP及域名；

远程主机标识符：通道对端标识，可以为IP及域名。

检测：该栏目包含了连接检测（DPD）的配置信息。

启用DPD检测：是否启用该功能，打钩表示启用；

时间间隔：设置连接检测（DPD）的时间间隔；

超时时间：设置连接检测（DPD）超时时间；

操作：设置连接检测的操作。

高级配置：该栏目包含了IKE、ESP以及协商模式等相关配置。

启用高级配置：启用，则可以配置第一阶段及第二阶段的信息，否则，将根据对端自动协商；

IKE加密：IKE阶段的加密方式；

IKE完整性：IKE阶段的完整性方案；

IKE DH小组：DH交换算法；

IKE生命周期：设置IKE的生命周期，目前以小时为单位，默认为0；

ESP加密：ESP的加密方式；

ESP完整性：ESP完整性方案；

ESP生命周期：设置ESP的生命周期，目前以小时为单位，默认为0；

采用野蛮模式：如果打钩，则协商模式将采用野蛮模式，否则为主模式；

会话密钥向前加密：如果打钩，则启用PFS，否则不启用；

认证方式：可以根据需要选择共享密钥或者证书认证，目前仅能选择共享密钥方式。

#### GRE

GRE（Generic Routing Encapsulation，通用路由封装）协议是对某些网络层协议（如IP 和IPX）的数据报文进行封装，使这些被封装的数据报文能够在另一个网络层协议（如IP）中传输。GRE采用了Tunnel（隧道）技术，是VPN（Virtual Private Network）的第三层隧道协议。

GRE隧道：启用或者禁用GRE功能

通道：可设置的通道，目前最多可以设置12条GRE隧道

状态：启用代表启用当前配置的GRE隧道，否则代表关闭当前GRE隧道

名称：隧道的名称最长30个字符

通过：GRE收发接口，目前有WAN口，LAN口，和PPP拨号口

对端WAN IP：输入对端GRE的WAN口IP地址

对端子网：GRE对端的子网IP，如：192.168.1.0/24

对端隧道IP：对端的GRE隧道IP

本段隧道IP：本地GRE隧道IP地址

本端子网掩码：本地子网掩码

保活：开启/关闭GRE保活

重拔次数：GRE保活失败最大次数

重拔间隔：GRE保活包发送间隔

失败策略：保活失败策略

点击“查看GRE隧道”按键可以查看GRE的信息

### 安全

#### 3.3.4.1防火墙

您可以启用或禁用防火墙，选择过滤特定的Internet数据类型，以及阻止匿名Internet请求，通过这些增强网络的安全性。

防火墙保护

防火墙增强网络安全性并使用状态监测（SPI）对进入网络的数据包进行检查，要使用防火墙保护，选择启用，否则禁用。只有启用了SPI防火墙，才能使用其他的防火墙功能：过滤代理、阻止WAN请求等。

其他过滤器

过滤代理：使用wan代理服务器可能降低网关的安全性，过滤Proxy将拒绝任意对任意wan代理服务器的访问，单击该复选框启用Proxy过滤或反选以禁用该功能。

过滤Cookies：Cookies是Web网站保存在您电脑上的数据，当您和Internet站点交互的时候就会使用到Cookie。单击该复选框启用cookies过滤或反选以禁用该功能。

过滤Java Applets：如果拒绝Java，则可能无法打开使用Java工具编程的网页，单击该复选框启用Java小程序过滤或反选以禁用该功能。

过滤ActiveX：如果拒绝ActiveX，则可能无法打开使用ActiveX工具编程的网页，单击该复选框启用ActiveX过滤或反选以禁用该功能。

阻止WAN请求

阻止来自WAN口的匿名请求（ping）：通过选中“阻止匿名Internet”请求旁的选项框，启用该功能，从而防止您的网络遭受其他Internet用户的Ping 或者探测，使外部用户更加难以侵入您的网络，这一功能的默认状态为启用，选择禁用可以允许匿名Internet请求。

过滤IDENT(端口113)：这一功能可以使113端口免于被您的本地网络之外的设备进行扫描。选择启用来对113端口进行过滤，或是反选禁用这一功能。

阻止SNMP访问：这一功能阻止来自广域网的SNMP连接请求。

完成修改后，单击“保存设置”，保存所作更改，或是“取消改动”，取消所作更改。

Impede WAN DoS/Bruteforce

Limit SSH Access：该功能限制了来自广域网的SSH访问请求，对同一个IP每分钟最多接受2个SSH连接请求。

Limit Telnet Access：该功能限制了来自广域网的Telnet访问请求，对同一个IP,每分钟最多接受2个Telnet连接请求。

Limit PPTP Server Access：当设备建立了PPTP服务器，该功能限制了来自广域网的PPTP访问请求，对同一个IP,每分钟最多接受2个PPTP连接请求。

Limit L2TP Server Access：当设备建立了L2TP服务器，该功能限制了来自广域网的L2TP访问请求，对同一个IP,每分钟最多接受2个L2TP连接请求。

日志管理

路由器可以保存您的所有Internet连接的日志，包括连入和连出。

日志

为了保持日志活动，选择“启用”，要停止记录，选择“禁用”。 当选择启用的时候，将会出现下面的选择页面。

日志等级：设置“日志级别”，更高的级别会记录更多的日志。

选项

当选择启用的时候，对应的连接会被记录在日志里，禁用则不记录。

连入日志

要看到路由器的最近期的传入的临时日志，单击“连入日志”按钮。

连出日志

要看到路由器的最近期的传入的临时日志，单击“连出日志”按钮。

### 访问限制

#### 3.3.5.1 WAN访问

使用Internet访问页面可以阻止或允许特定类型的Internet应用，您可以设置特定PC的Internet访问策略。

默认策略规则中有“过滤”和“拒绝”两种选项，如果选择“拒绝”，将拒绝特定的电脑在特定时间段访问任何互联网服务；如果选择“过滤”，将阻止特定电脑在特定时间段对特定的网站的访问；您可以设置10条Internet访问策略过滤特定的PC在特定时间段访问的Internet服务。

策略：您最多可以定义10条访问策略。点击“删除”钮删除一条策略，或者点击摘要按钮察看策略综述。

状态：启用或禁用一条策略。

策略名称：您应该为您的策略指定一个名称。

PCs：该栏目用于编辑客户端列表，策略只对处在该列表中的PC有效。

天：请选择您希望您的策略被应用的日期。

时间 ：输入您希望您的策略被应用的时间。

通过URL地址封锁Web站点：您可以通过输入的URL来封锁对部分网站的访问。

通过关键字封锁Web站点：您可以通过包含在Web页面中的关键字来封锁对其的访问。

已阻止的服务：您可以选择封禁某些服务。点击添加/编辑服务按钮更改这些设置。

创建Internet访问策略

- 从“Internet访问策略”下拉菜单中选择一条。

- 如欲启用这一策略，单击“启用“旁边的单选按钮。

- 在所提供的字段中输入策略名称。

- 单击“编辑PC列表”按钮，出现“PC列表”页面，输入应用该策略的PC，可以使用MAC地址或者PC地址来指定PC。如果您希望这一策略应用到一组PC，则可以输入一组IP地址范围，完成页面修改后，单击“保存设置”，保存所作的修改，或是单击“取消改动”修改，完成修改后关闭这一窗口。

- 确定这条策略生效的时间。选择这一策略生效的具体日期或是选择“每天”，之后输入这一策略生效的具体时段范围，或选择“24小时”。

- 如果拒绝或只允许访问特定URL地址的网站，则在“网站URL地址”旁边的单独字段内输入每一个URL地址。

- 如果欲拒绝或只允许访问带特定关键字的网站，则在“网站关键字“旁白的单独字段内输入每一个关键字。

- 单击“保存设置”按钮来保存对策略的社会子，如欲取消对策略的设置，则单击“取消改动”按钮。

注意

- 默认策略规则出厂值为“过滤”，如果用户选择默认策略规则为“拒绝”，编辑相关策略保存或者直接保存设置。如果您编辑的策略是第一条，保存后会自动变成第二条，如果不是第一条，则按原编号保存。

- 路由器本身没有电池保持时钟运行，关闭路由器电源或路由器重启会导致路由器时钟暂时失效，路由器失效后，如不能自动同步NTP时间服务器，则需要重新校正时间以确保相关“按时段控制”功能正确执行。

#### 3.3.5.2数据流过滤

如果想阻止某些数据包通过路由器进入 Internet，或者阻止来自 Internet 的某些数据包，可以通过过滤器实现。

数据包过滤

启用包过滤：是否开启包过滤功能。

策略

丢弃符合以下规则的数据包：丢弃匹配自定义规则的数据包，接收所有其他的数据包。

只接收符合以下规则的数据包：只接收符合自定义规则的数据包，丢弃所有其他的数据包。

自定义包过滤规则列表会列出已经设定的包过滤规则。如果要删除其中某一项，选中对应项，并勾选“删除”按钮，然后在点击“保存”按钮。

添加过滤规则

添加自定义的包过滤规则。"源端口"， " 目的端口"， " 源地址"， " 目的地址"  必须至少填写一项。

方向

Input：数据包从 WA N口到LAN口  。

Outpu：数据包从 LAN口到WA N口  。

协议：数据包的协议类型。

源端口：数据包的源端口。

目的端口：数据包的目的端口。

源地址：数据包的源IP 地址。

目的地址：数据包的目的IP 地址。

### NAT

#### 3.3.6.1端口转发

端口转发用于设置网络上的公共服务，如web服务器、ftp服务器或其他专用的internet应用（专用的Internet应用程序指使用internet访问来使用功能的任何应用程序）。

应用程序：在应用程序提供的字段内输入应用程序的名字。

协议：为每一种应用选择UDP或者TCP协议 ，两者为同时时选择两种协议。

允许的源IP范围：在该栏填入Internet用户的IP地址，若是一个网段的IP地址可以以如下的形式表示如172.168.2.0/24，其中172.168.2.0表示网段地址，24表示子网掩码位数。

来源端口：在该栏填入由服务所使用的外部端口编号。

IP地址：输入您想让internet用户访问的服务器的内网IP地址。

目的端口：在该栏输入服务所使用的内部端口编号。

启用：选择“启用”框，启用您所定义的多端口转发服务。缺省配置为禁用（未选择）。

完成页面修改后，单击“保存设置”按钮，保存所作的修改，或是单击“取消改动”键

来取消修改，帮助信息位于右侧，详细信息，点击“更多”。

#### 3.3.6.2 端口范围转发

某些应用程序可能要求转发特定的端口范围才能正常运行，当从Internet发出对某个端口范围的请求时，路由器会将这些数据发送到指定的计算机。出于安全考虑，可能要将端口转发仅限制在正在使用的那些端口上，如果不再使用该端口转发，建议取消“启用”复选框暂时禁用该端口转发。

应用程序：在应用程序提供的字段内输入应用程序的名字；

开始：输入端口转发范围的开始端口号；

结束：输入端口转发范围的结束端口号；

协议：为每一种应用选择UDP或者TCP协议 ，两者为同时时选择两种协议；

IP地址：输入您想让Internet用户访问的服务器的内网IP地址。

启用：选择“启用”框，启用您所定义的多端口转发服务。缺省配置为禁用（未选择）。

完成页面修改后，单击“保存设置”按钮，保存所作的修改，或是单击“取消改动”键

来取消修改，帮助信息位于右侧，详细信息，点击“更多”。

#### 3.3.6.3 DMZ

DMZ功能允许一个网络用户暴露于Internet，从而使用特定服务。DMZ主机同时向一台电脑转发所有的端口，因为只有您想要的端口被打开，所以端口转发更为安全，而DMZ主机则打开所有的端口，使计算机暴露于Internet。

要想启用DMZ功能，选择启用，之后在“DMZ主机IP地址”字段输入计算机的IP地址。

完成页面修改后，单击“保存设置”按钮，保存所作的修改，或是单击“取消改动”键

来取消修改，帮助信息位于右侧，详细信息，点击“更多”。

### QoS设置

#### 3.3.7.1 基本

使用QOS功能可以分别限制上传和下载的流量，并且可以为特定的iP或者MAC分配优先级。

上传（kbps）：该栏目填入你分配给上传的带宽，在实际使用中，一般为你所拥有的最大带宽的80%到90%。

下载（kbps）：该栏目填入你分配给下载的带宽，在实际使用中，一般为您所拥有的最大带宽的80%到90%。

#### 3.3.7.2 分类

Netmask优先顺序

您可以为一个给定的IP地址或者IP范围的所有流量指定优先顺序。

优先级说明：本系统提供了五种优先级，其中“不受限”优先级独立于其他四种优先级之外，其他四种优先级分别为：高优先级（Premium）、优先（Express）、标准（Standard）、低（Bulk）。

不受限：处在不受限（Exempt）级别的数据流，其带宽只受限于硬件，不受限的带宽和其他四种优先级的关系如下所述：

设上传总带宽为Max_Up，下载总带宽为Max_Down，“QOS设置”中的上传限制为Uplink,下载限制为Downlink,不受限的数据流的流量速率为Exempt_Rate_Up和Exempt_Rate_Do。

则其他优先级总上传带宽为：mini(Max _Up– Exempt_Rate_Up，Uplink)；

其他优先级总下载带宽为：mini(Max _Downlink– Exempt_Rate_Do，Downlink)。

其余四种优先级

在不受限的数据流发送完成之后，系统剩余的带宽由其余四种优先级的数据流根据一定的比例分配，假设剩余的上传带宽为1000kbps，下载1000kbps，此时有四条数据流，其优先级分别为高优先级、优先、标准、低，那么各数据流的上传和下载带宽如下：

高优先级:（75/100） * Uplink ； （75/100） * Downlink

优先：（15/100）*Uplink ；（15/100） * Downlink

标准：（10/100）*Uplink  ；（10/100） * Downlink

低：1000bit（几乎为0）；1000bit（几乎为0）；

对于低优先级，其上传下载速率均为1000bit,当其他优先级的数据流发送完成了，才轮到它；

当只有一种级别的数据流的时候，该数据流的带宽只受限于“QOS设置”中的上传和下载限制；

注意：当某条连接同时符合MAC优先级和netmask优先级中的控制条件时，则以最先添加的那条规则为准。

### 应用

#### 3.3.8.1 串口应用

通常情况下路由器的Console口做控制台用。这个 Console口也可以配置成普通串口使

用，Router 内置了串口转 TCP/IP程序。通过配置，路由器的Console口作为一个串口协

议转换设备，或者完全等同于一台四信DTU设备。

串口通信时的串口参数设置。

协议类型

波特率：表示设备每秒传送的字节数，常用的波特率有115200,57600,38400,19200等。

数据位：数据位的个数可以是4、5、6、7、8等，构成一个字符。通常采用ASCII码。从最低位开始传送，靠时钟定位。

停止位：它是一个字符数据的结束标志。可以是1位、1.5位、2位的高电平。

检验: 表示一组数据所采用的数据差错校验方式。有奇偶校验两种方式。

流控：包括硬件部分和软件部分两种方式。

UDP(DTU)：串口转UDP 连接, 含自定义应用层协议，完全等同于一台四信IP MODEM的功能。

纯UDP：标准的串口转UDP 连接.

TCP(DTU)：串口转TCP 连接, 含自定义应用层协议，完全等同于一台四信IP MODEM 的功能。

纯TCP ：标准的串口转 TCP 连接.

TCP服务器：标准的TCP服务器连接

TCST：自定义的TCP连接

服务器地址：与路由器串口转TCP 程序进行通信的数据服务中心的IP 地址或者域名。

服务器端口：数据服务中心程序监听的端口。

设备号码：  设备的ID号，11 字节的数据字符串。只有当协议类型设置成“UDP(DTU)”

或者“TCP(DTU)”的时候这个配置项才有效。

设备ID：   由8位的数字组成(只能是数字)，只有当协议类型设置成“UDP(DTU)”

或者“TCP(DTU)”的时候这个配置项才有效。

心跳时间间隔：心跳包的时间间隔，只有当协议类型设置成“UDP(DTU)”  “TCP(DTU)”

的时候这个配置项才有效。

自定义心跳包：心跳包

自定义注册包：注册包，注意：这个是在TCST模式下才有用的

### 管理

#### 3.3.9.1 管理

这一页面可以允许网络管理员管理特定的路由器功能，从而保证访问与安全。

新密码长度不得超过32个字符，不得包含任何空格。确认密码应该和你设置的新密码一致，否则会设置不成功。

警告：

默认的用户名是：admin。

我们强烈建议您修改出厂的默认密码admin，这样所有的用户试图访问和修改路由器都应该基于输入正确的路由器密码，才可以访问和使用。

Web访问

此功能允许您使用HTTP协议或HTTPS协议来管理路由器。如果您选择禁用此功能，将需要手动重新启动。您还可以激活或禁用路由器的信息网页。那样就可以用密码保护此页（输入正确的用户名和密码）。

协议：web页面支持的协议包括HTTP和HTTPS

自动刷新（秒）：调整 Web 界面自动刷新时间间隔。0 表示关闭这个特性。

登入前显示系统信息网页：是否启用登入前显示系统信息网页

系统信息网页密码保护：是否启用系统信息网页密码保护功能

Web界面管理：此功能允许您通过互联网从远程位置管理路由器。要禁用此功能，保持默认设置，就是禁用。要启用此功能，请选择启用，并使用电脑上的指定端口（默认是8080），远程管理路由器。如果你还没有设置密码，您还必须为您自己的路由器设置的默认密码。

要远程管理路由器，进入 http://xxx.xxx.xxx.xxx:8080（x代表的路由器的Internet IP地址，8080代表指定的端口），在您的网页浏览器地址栏。你会被要求输入路由器的密码。

如果您使用HTTPS，您需要指定URL为 https://xxx.xxx.xxx.xxx:8080（并非所有的固件都支持SSL的重建）

SSH管理：您可以启用SSH来远程安全的访问路由器。请注意，想了解SSH守护进程的设置，可以在服务页面访问到更多内容。

警告：

如果远程路由器的访问功能被启用，任何人知道路由器的Internet IP地址和密码，将可以改变路由器的设置。

Telnet管理：启用或禁用远程Telnet功能

Cron：cron的子系统，是你计划要执行的Linux命令。你在实际使用中需要使用命令行或启动脚本。

路由：如果你有设置OSPF或RIP路由，则选择启用就代表启用路由OSPF和RIP的路由守护进程。

语言：设置路由器页面显示的语言类型，包括简体中文和英文。

#### 3.3.9.2 保持活动

定时开关机

用户可以设置开机或者关机的时间:

设置8:07关机，9:07开机，设置如下图所示。

定时重启

你可以设置定时重启路由：

定时xxx秒之后重启

在某一特定日期时间，星期或每天重启。

警告：

选择何时重新启动路由器。在管理标签中，Cron选项必须被开启。

#### 3.3.9.3 命令

指令：您可以通过Web界面运行命令行。将您的命令填入文本区域并且点击运行命令按钮提交

运行命令：您可以通过Web界面运行命令行。将您的命令填入文本区域并且点击运行命令 按钮提交。

保存为启动指令：您可以保存启动路由器时在执行的某些命令行。输入命令（只有一个命令行）到文本区域，然后点击保存为启动指令。

保存为关机指令：您可以保存关闭路由器时在执行的某些命令行。输入命令（只有一个命令行）到文本区域，然后点击保存为关机指令。

保存为防火墙指令：每次启动防火墙，它可以运行一些自定义的iptables指令。输入防火墙的命令（只有一个命令行）到文本区域，并点击保存为防火墙指令。

保存为自定义指令：自定义指令存储在/tmp/custom.sh文件。您可以收到运行或使用cron来调用它。输入脚本的命令（只有一个命令行）到文本区域，并点击保存为自定义指令。

#### 3.3.9.4 出厂默认

恢复出厂默认值 单击“是”按钮并保存设置，将所有配置清空恢复到出厂值。在恢复到默认设置时，您所做的所有设置都会丢失。这一功能的默认配置为“否”。 详细信息，请点击“更多”

#### 3.3.9.5 固件升级

固件升级：可将新的固件加载到路由器上。新的固件版本将在www.four- faith.com上发

布，并可免费进行下载。如果路由器没有出现问题，则无需下载更新的固件版本，除非

新版本中包含您要使用的新增功能。

注意：在升级路由器的固件时，可能会丢失其配置设置，因此，请确保在升级固件之前，

先备份好路由器的设置信息。

刷新后，复位到：如果你想在升级后重置路由器的固件版本默认设置，请按一下预设设置选项。

单击浏览，选择要升级的固件文件，再点击升级按钮开始固件升级。升级固件需要花费

几分钟的时间，请不要关闭电源或按重置按钮。

#### 3.3.9.6 备份

本页面用于对路由器的配置文件进行备份或恢复。

如欲对路由器的配置文件进行备份，请单击“备份”按钮。之后，请按照屏幕上的说明进行操作。

如欲恢复路由器的配置文件，单击“浏览”按钮，找到备份文件之后，请按照屏幕上的说明进行操作。选择好备份文件，单击“恢复”按钮。

### 状态

#### 3.3.10.1 路由器

路由器名称：即此路由器的名称，可以在设置(基本设置中修改

路由器型号：即此路由器的型号，由系统固定生产，不可修改

固件版本：	软件的固件版本号，由系统固定产生，不可修改

MAC地址： 反应了WAN的MAC地址，可以在设置(MAC地址克隆中修改

主机名：	路由器的主机名，可以在设置(基本设置中修改

WAN域名：	WAN口的域名，可以在设置(基本设置中修改

LAN域名：	LAN口的域名，由系统固定产生，不可修改

当前时间：	系统的本地时间

运行时间：	系统上电开启的时间

所有可用：	所有可用RAM大小 （即物理内存减去一些预留位和内核的二进制代码大小）

空闲：		被系统留着未使用的内存，若内存小于500kB则会重启，

已使用：	已经使用的内存，所有的可用内存减去空闲内存

缓冲区：	即缓冲区使用的内存，总内存减去已经分配的内存即为缓冲区内存。

已缓存：	被高速缓冲存储器（cache memory）用的内存的大小

使用中：	活跃使用中的缓冲或高速缓冲存储器页面文件的大小

非使用中：	不经常使用中的缓冲或高速缓冲存储器页面文件的大小

IP过滤器最大端口数：	预设4096，可以在管理

活动的IP连接：			实时检测系统活动的IP连接数，若点击可以看到如下所示

活动的IP连接：总的活动IP连接

协议：连接的协议

超时：连接的超时秒

来源地址：来源的IP地址

远程地址：远程的IP地址

服务名称：连接的服务端口号

状态：显示活动IP的详细状态

#### 3.3.10.2 WAN

连接类型：包括2种方式：禁用，3G/UMTS。

已连接时间：已经连接上的时间，若没有连接上则问“不可用”

IP地址：路由器WAN口获取到的IP地址

子网掩码：路由器WAN口获取到的子网掩码

网关：路由器WAN口获取到的网关

DNS1，DNS2，DNS3：路由器WAN口获取到的第一DNS，第二DNS，第三DNS

登录状态：WAN口的连接状态

断开连接：断开已经连接的状态

连接：连接已经断开的状态

模块类型：3G/UMTS方式时的模块类型

信号强度：3G/UMTS方式时的模块模块信号强度

网络类型：3G/UMTS方式时的模块的网络类型

总流量：统计上一次断电到现在使用的流量分为下载和上传两个方向

月流量：一个月统计的流量单位的MB

上月：查看上个月流量

下月：查看下个月流量

备份：备份数据流量统计

恢复：恢复数据流量统计

删除：删除数据流量统计

#### 3.3.10.3 LAN

MAC地址：LAN口的MAC地址

IP地址：LAN口的IP地址

子网掩码：LAN口的子网掩码

网关：LAN口的网关

本地DNS：LAN口的DNS

主机名：LAN口客户端的主机名称

IP地址：客户端的IP地址

MAC地址：客户端的MAC地址

连接数：客户端产生的连接数

比例：占4096个连接中的百分比

DNCP服务器：是否启用DHCP服务器

DHCP守护进程：DHCP采用的那个协议分配主要包括DNSMasq和DHCPd

起始IP地址：DHCP客户端的起始IP地址

结束IP地址：DHCP客户端的结束IP地址

客户端租约时间：DHCP客户端的租约时间

主机名：LAN口客户端的主机名称

IP地址：客户端的IP地址

MAC地址：客户端的MAC地址

客户端租约时间：客户端租约这个IP地址的时间

接口：系统拨号分配的接口

用户名：PPPoE客户端的用户名

Local IP：PPPoE客户端分配的IP地址

删除：点击可以删除PPPoE客户端

接口：系统拨号分配的接口

Local IP：本地L2TP隧道IP地址

Remote IP：服务器L2TP隧道IP地址

删除：点击可以断开L2TP连接

接口：系统拨号分配的接口

用户名：客户端的用户名

Local IP：L2TP客户端隧道IP地址

Remote IP：L2TP客户端IP地址

删除：点击可以删除L2TP客户端

接口：系统拨号分配的接口

Local IP：本地PPTP隧道IP地址

Remote IP：服务器PPTP隧道IP地址

删除：点击可以断开PPTP连接

接口：系统拨号分配的接口

用户名：客户端的用户名

Local IP：PPTP客户端隧道IP地址

Remote IP：PPTP客户端IP地址

删除：点击可以删除PPTP客户端

#### 3.3.10.4 宽带

LAN口的时时检测状态图横坐标代表时间纵坐标代码速率

WAN口的时时检测状态图横坐标代表时间纵坐标代码速率

#### 3.3.10.5 系统信息

路由器名称：本机路由器的名称

路由器型号：本机路由器的型号

LAN MAC：LAN口的MAC地址

WAN MAC：WAN口的MAC地址

WAN IP：WAN口的IP地址

LAN IP：LAN口的IP地址

DHCP服务器：是否启用DHCP服务器

ff-radauth：是否启用radauth服务

USB支持：是否启用USB支持

所有可用：	所有可用RAM大小 （即物理内存减去一些预留位和内核的二进制代码大小）

空闲：		被系统留着未使用的内存，若内存小于500kB则会重启，

已使用：	已经使用的内存，所有的可用内存减去空闲内存

缓冲区：	即缓冲区使用的内存，总内存减去已经分配的内存即为缓冲区内存。

已缓存：	被高速缓冲存储器（cache memory）用的内存的大小

使用中：	活跃使用中的缓冲或高速缓冲存储器页面文件的大小

非使用中：	不经常使用中的缓冲或高速缓冲存储器页面文件的大小

主机名：LAN口客户端的主机名称

IP地址：客户端的IP地址

MAC地址：客户端的MAC地址

客户端租约时间：客户端租约这个IP地址的时间

# 附录

通过Console的方式捕捉调试信息时，超级终端的运行步骤和配置方法

- 点击 “开始”(“程序”(“附件”(“通讯”(“超级终端”（或者如下图，直接点击“开始”(“运行”输入“hypertrm”启动超级终端）。

超级终端运行后的界面如下：

- 输入连接名，选择 ”确定”

- 选择连接到路由器Console口所采用的PC实际物理串口，选择”确定”

- 如下图配置超级终端，并选择 ”确定”。

通信速率：115200

数据位：8

奇偶校验：无

停止位：1

数据流控: 无

至此，超级终端正常运行起来了。

如果用户使用的是win7系统，可以在网上下载一个win7超级终端。或者其它通用的串行交互软件，使用方式类似。