● LoRa参数

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 通信标准及频段 | 产品支持全球频段(433/470/868/915 MHz) |
| LoRa协议 | 私有协议、LoRaWAN、CLAA*、LinkWAN* |
| 通信协议 | Modbus-RTU、透传 |
| 室内/市区通信参考距离 | 1km |
| 户外/视距通信参考距离 | 3.5km |
| 最大发射功率 | 19±1dBm |
| 通信理论带宽 | 6级可调（0.3、0.6、1.0、1.8、3.1、5.5Kbps） |
| 接收灵敏度 | -140dBm@SF12 |

● 硬件系统

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| CPU | 工业级32位通信处理器 |
| FLASH | 128KB |
| SRAM | 32KB |

● 接口特性

设备通过9mm防水接口对外出线，用户可自行选用线径为4-8mm的护套线接入

设备内部提供14p 3.5mm间距接口，固定方式为螺钉锁定，无需焊接。内部管脚定义如下表所示

| 编号 | 定义 | 接口说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CHARGE | 太阳能充电电压正极输入，电压范围为：12-28V，推荐12V |
| 2 | GND | 充电电压负极输入 |
| 3 | USART_RX | RS232接口输入 |
| 4 | USART_TX | RS232接口输出 |
| 5 | GND | RS232接地输入 |
| 6 | A | RS485正极 |
| 7 | B | RS485负极 |
| 8 | D1 | 数字信号输入输出（0-3.3V） |
| 9 | D2 | 数字信号输入输出（0-3.3V） |
| 10 | A1 | 电压采集模拟信号输入（0-5V） |
| 11 | A2 | 电流采集模拟信号输入（0-20mA），最大5V输入 |
| 12 | VDD33 | 对外输出直流3.3V，最大电流100mA |
| 13 | GND | 接地 |
| 14 | VDD12 | 对外输出直流12V，最大电流100mA |

备注：*表示开发中

● 供电

| 型号 | 项目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| F8L10ST-A系列 | 供电方式 | 内置7.2V/5400mAh锂亚电池（一次性） |
| F8L10ST-B系列 | 供电方式 | 使用12V/5W太阳能充电+内置锂电池，内置3.7V/2000mAh锂电池（可充） |

● 功耗

| 型号 | 项目 | 电流/电压 |
| --- | --- | --- |
| F8L10ST-A | 深度休眠 | 2uA@7V |
|  | 接收数据 | 9.5mA@7V |
|  | 发送数据 | 77mA@7V |
| F8L10ST-B | 深度休眠 | 15uA@3.3V |
|  | 接收数据 | 15mA@3.3V |
|  | 发送数据 | 129mA@3.3V |

注：所有功耗数据无外接传感器条件下测试

● 外壳特性

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 外壳 | PC材料外壳，保护等级IP68 |
| 外形尺寸 | 120*70*48mm(不包括天线和安装件) |
| 安装尺寸 | 安装孔位为4×9mm椭圆过孔，推荐使用M4螺钉固定，孔位尺寸如下图所示 |
| 外壳特性 | 抗暴晒、抗UV、抗老化、防腐蚀、耐冲击 |
| 阻燃等级 | V-1 |
| 外壳工作温度 | -40~+125℃ |
| 重量 | 约300克 |

● 其他参数

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 工作温度 | -20~+60℃（-4~+140℉） |
| 储存温度 | -20~+60℃（-4~+140℉） |
| 相对湿度 | 95%(无凝结) |

● 订购信息

| 产品型号 | 工作频段 | 产品备注说明 |
| --- | --- | --- |
| F8L10ST-A-L | 410-510 MHz | 该传感器终端只支持一次性电池供电，支持超低功耗，对接环境温湿度或温度传感器等 |
| F8L10ST-A-H | 863-928 MHZ |  |
| F8L10ST-B-L | 410-510 MHz | 该传感器终端支持太阳能或DC供电，电池可充，灵活应用于各种应用场景 |
| F8L10ST-B-H | 863-928 MHZ |  |

# Text boxes

公开

F8L10ST系列

F8L10ST技术规范

Bringing Intelligence Across All Beings

让万物更加智慧

文档版本

密级

V1.0.4

F8L10ST传感器终端是一种基于LoRa扩频技术的无线数据传输终端，满足符合接口的各种传感器接入的数据传输终端。

该产品采用高性能的工业级LoRa方案，以嵌入式实时操作系统为软件支撑平台，提供丰富接口比如RS232和RS485（或RS422）接口，可直接连接串口设备，实现数据透明传输功能，提供2路I/O，2路ADC等功能，提供12V的电源输出，满足传感器供电；设备低功耗设计，支持锂亚电池供电、太阳能供电、DC供电。

该产品现已经广泛应用于物联网产业链中的M2M行业，如智慧楼宇、智慧城市、智慧消防、智慧电力、智慧农业灌溉、土壤墒情、园林绿化、智慧林业、养殖和室内外环境监测等利用到传感器领域。

应用拓扑

产品特点

- 采用高性能工业级芯片

- 低功耗设计，支持多种休眠和唤醒模式，最大限度降低功耗

- 采用PC材料外壳，外壳抗暴晒、抗UV、抗老化、防腐蚀、耐冲击，IP68的防护等级

- 大容量锂亚电池供电，或者高性能锂电池供电，并支持12V太阳能充电

工业级应用设计

- RS232/RS485接口内置15KV ESD保护

- 电源接口内置反相保护和过压保护

- 多数据自动分包传输，保证数据包的完整不丢失

- 高效的循环交织纠错编码，最大纠错 64bit，双 256 环形FIFO

稳定可靠

- 采用工业端子接口，特别适合于工业现场应用

- 可提供标准RS232和标准RS485接口，可直接连接串口设备

- 智能型数据终端，上电即可进入数据传输状态

- 使用方便，灵活，多种工作模式选择

- 方便的系统配置和维护接口

- 支持串口软件升级、远程升级和维护

标准易用

- 支持空中唤醒功能和深度休眠功能

- 支持多种波特率，多种传输速率

- 支持远程相关配置

- 支持1路太阳能输入接口，默认12V/5W，（12-28V,推荐12V）

- 发射功率范围为5~20dBm，可配置

- 1路RS232和1路RS485

- 2路模拟量采集,分辨率达12bit,1路输入电压（0-5V）采集,1路输入电流（0-20mA）采集

- 2路GPIO

- 1路直流3.3V/100mA输出

- 1路直流12V/100mA输出

主要功能

产品规格