| F-NR200 5G工业CPE使用说明书 | 产品版本 | 密级 |
| --- | --- | --- |
|  | V1.0.0 |  |
|  | 产品名称：F-NR200 | 共 77 页 |

F-NR200 5G工业CPE使用说明书

此说明书适用于下列型号产品：

| 型号 | 产品类别 |
| --- | --- |
| F-NR200 | 5G工业CPE |

厦门四信通信科技有限公司

Add：厦门集美区软件园三期诚毅大街370号

A06栋11层

客户热线：400-8838-199
电话：+86-592-6300320

传真：+86-592-591273

网址：www.four-faith.com

文档修订记录

| 日期 | 版本 | 说明 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020-12-16 | V1.0.0 | 初始版本 | XRC |

著作权声明

本文档所载的所有材料或内容受版权法的保护，所有版权由厦门四信通信科技有限公司拥有，但注明引用其他方的内容除外。未经四信公司书面许可，任何人不得将本文档上的任何内容以任何方式进行复制、经销、翻印、连接、传送等任何商业目的的使用，但对于非商业目的的、个人使用的下载或打印（条件是不得修改，且须保留该材料中的版权说明或其他所有权的说明）除外。

商标声明

Four-Faith、四信、、、均系厦门四信通信科技有限公司注册商标，未经事先书面许可，任何人不得以任何方式使用四信名称及四信的商标、标记。

注：不同型号配件和接口可能存在差异，具体以实物为准。

目录

第一章 产品简介	7

1.1产品概述	7

1.2工作原理框图	8

第二章 安装	8

2.1概述	8

2.2 装箱清单	8

2.3安装与电缆连接	9

2.4电源说明	13

2.5指示灯说明（内部）	13

2.6复位按钮说明（内部）	14

第三章 参数配置	15

3.1 配置连接图	15

3.2 登录到配置页面	15

3.2.1 PC机IP地址设置（两种方式）	15

3.2.2登入到配置页面	16

3.3 管理和配置	18

3.3.1 设置	18

3.3.1.1 基本设置	18

3.3.1.2 动态DNS(DDNS)	23

3.3.1.3 MAC地址克隆	24

3.3.1.4 高级路由	24

3.3.1.5 VLANs	26

3.3.1.6 网络	26

3.3.2 无线	29

3.3.2.1 基本配置	29

3.3.2.2 无线安全	31

3.3.3 服务	33

3.3.3.1 服务	33

3.3.4 VPN	36

3.3.4.1 PPTP	36

3.3.4.2 L2TP	37

3.3.4.3 OPENVPN	38

3.3.4.4 IPSEC	42

3.3.4.5 GRE	45

3.3.5 安全	46

3.3.5.1 防火墙	46

3.3.6 访问限制	48

3.3.6.1 WAN访问	48

3.3.6.2 URL过滤	51

3.3.6.3 数据流过滤	51

3.3.7 NAT	52

3.3.7.1 端口转发	52

3.3.7.2 端口范围转发	53

3.3.7.3 DMZ	54

3.3.8 QoS设置	54

3.3.8.1 基本	54

3.3.8.2 分类	54

3.3.9 应用	55

3.3.9.1 串口应用	55

3.3.10 管理	57

3.3.10.1 管理	57

3.3.10.2 保持活动	59

3.3.10.3 命令	60

3.3.10.4 出厂默认	60

3.3.10.5 固件升级	60

3.3.10.6 备份	61

3.3.11 状态	62

3.3.11.1 5G工业CPE	62

3.3.11.2 WAN	63

3.3.11.3 LAN	65

3.3.11.4 无线	68

3.3.11.5 宽带	70

3.3.11.6 系统信息	71

# 第一章 产品简介

## 1.1产品概述

F-NR200是5G工业CPE，利用公用3G/4G/5G网络为用户提供无线长距离大数据传输功能。

该产品采用高性能的工业级32位通信处理器和工业级无线模块，以嵌入式实时操作系统为软件支撑平台，同时提供1个RS232（或RS485）、1个以太网LAN，1个以太网WAN 、1个光纤接口及支持WIFI功能，可同时连接串口设备、以太网设备和WIFI设备，实现数据透明传输和路由功能。

该产品已广泛应用于物联网产业链中的M2M行业，如智能电网、智能交通、智能家居、金融、移动POS终端、供应链自动化、工业自动化、智能建筑、消防、公共安全、环境保护、气象、数字化医疗、遥感勘测、军事、空间探索、农业、林业、水务、煤矿、石化等领域。

## 1.2工作原理框图

5G工业CPE原理框图如下：

# 第二章 安装

## 2.1概述

5G工业CPE必须正确安装方可达到设计的功能，通常设备的安装必须在本公司认可合格的工程师指导下进行。

- 注意事项：

请不要带电安装5G工业CPE。

## 2.2 装箱清单

当您开箱时请保管好包装材料，以便日后需要转运时使用。清单如下：

- 5G工业CPE主机 1台

- 5G无线蜂窝天线（SMA阳头）4根

- WIFI天线（SMA阴头）4根

- 配套电源 1个

- 以太网直连线1条

- 串口线 1条

- 挂壁安装板1个

- 产品保修卡

## 2.3安装与电缆连接

外形尺寸及安装方式：

外形尺寸如下图。（单位:mm）

挂壁安装方式（标配）

抱杆安装方式（选配）

天线安装：

5G天线接口为SMA阴头插座，将配套的无线蜂窝天线的SMA阳头旋到该天线接口上，并确保旋紧，为增加5G天线隔离度，尽量让天线保持30度夹角放置，以增强信号质量。如下图：

WIFI天线接口为SMA阳头插座，将配套WIFI天线的SMA阴头旋到该天线接口上，并确保旋紧。

SIM/UIM卡安装：

安装或取出SIM/UIM卡时，要先打开上盖，先用尖状物轻轻顶住退卡钮（SIM/UIM左侧的圆形小圆点），SIM/UIM卡套即可弹出。先将SIM/UIM卡放入卡套，并确保SIM/UIM卡的金属接触面朝外，再将SIM/UIM卡套插入抽屉中，并确保插到位。

连接网线：

将网络直连线的一端插到5G工业CPE的LAN口或WAN口上，另一端插到用户设备的以太网接口上。网络直连线信号连接如下：

| RJ45-1 | RJ45-2 | 线颜色 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 白/橙 |
| 2 | 2 | 橙 |
| 3 | 3 | 白/绿 |
| 4 | 4 | 蓝 |
| 5 | 5 | 白/蓝 |
| 6 | 6 | 绿 |
| 7 | 7 | 白/棕 |
| 8 | 8 | 棕 |

连接电源和串口线：

将外壳打开，用7Pin端子接外接线，端子信号连接如下：

| 7Pin端子定义 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 电源+ | 电源- | GND | 232-RX | 232-TX | 485-A | 485-B |
| 电源正 | 电源负 | 参考地 | 设备输入端，接用户的TX端 | 设备输出端，接用户的RX端 | 485的A端 | 485的B端 |

连接SPF光口：

将外壳打开，SFP口插入光模块，然后插入光纤：

注意：安装电源和光纤时，防水接头要如下安装，线要依次按顺序接入外壳（1接口外罩-2橡胶圈-3外壳孔）

## 2.4电源说明

5G工业CPE 通常应用于复杂的外部环境。用户可采用标准配置的12VDC/1.5A电源适配器给5G工业CPE供电，也可以直接用直流9~36V电源给 CPE供电。当用户采用外加电源给 CPE供电时，必须保证电源的稳定性（纹波小于300mV，并确保瞬间电压不超过36V），并保证电源功率大于8W以上。

推荐使用标配的12VDC/1.5A电源。

## 2.5指示灯说明（内部）

5G工业CPE指示灯在外壳内部：“Power”、“System”、“2.4G”、“5.8G”、“ONLINE”、“Signal”。各指示灯状态说明如下表：

| 指示灯 | 状 态 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| Power | 亮 | 设备电源正常 |
|  | 灭 | 设备未上电 |
| System | 闪烁 | 系统正常运行 |
|  | 灭 | 系统不正常 |
| Online | 亮 | 设备已登录网络 |
|  | 灭 | 设备未登录网络 |
| 2.4G | 亮 | 2.4GWIFI已打开 |
|  | 灭 | 2.4GWIFI未打开 |
| 5.8G | 亮 | 5.8GWIFI已打开 |
|  | 灭 | 5.8GWIFI未打开 |
| WAN | 灭 | WAN接口未连接 |
|  | 亮/闪烁 | WAN接口已连接/正在数据通信 |
| LAN1~LAN4 | 灭 | LAN接口未连接 |
|  | 亮/闪烁 | LAN接口已连接/正在数据通信 |
| 信号强度指示灯 | 亮一个灯 | 信号强度较弱(小于-90dbm) |
|  | 亮两个灯 | 信号强度中等(-70dbm~-90dbm) |
|  | 亮三个灯 | 信号强度极好(大于-70dbm) |

注意：WAN口和LAN口的指示灯只有绿灯亮，黄灯无指示。

## 2.6复位按钮说明（内部）

5G工业CPE设有一个复位按钮。该按钮的作用是将5G工业CPE的参数配置恢复为出厂值。按住复位按钮约15秒钟后放开，此时，5G工业CPE会自动把参数配置恢复为出厂值，并在约10秒钟之后，5G工业CPE自动重启（自动重启现象如下：“System”指示灯熄灭10秒钟左右，然后又正常工作）。

# 第三章 参数配置

## 3.1 配置连接图

在对5G工业CPE进行配置前，需要将5G工业CPE和用于配置的PC通过出厂配置的网络线或WIFI连接起来。用网络线连接时，网络线的一端连接5G工业CPE“Local Network”（以下简称LAN口）的任意一个以太网接口，另外一端连接到PC的以太网口。用WIFI连接时，5G工业CPE出厂默认的SSID为“FOUR-FAITH”，无须密码验证。

## 3.2 登录到配置页面

### 3.2.1 PC机IP地址设置（两种方式）

第一种方式：自动获得IP地址

第二种方式：指定IP地址

设置PC的IP地址为192.168.1.9(或者其他192.168.1网段的IP地址)，子网掩码设为：255.255.255.0，默认网关设为：192.168.1.1。DNS设为网关地址或当地可用的DNS服务器。

### 3.2.2登入到配置页面

本章对每个页面的主要功能进行了描述。可以使用连接到5G工业CPE上的计算机通过网页浏览器来对网页工具进行访问。一共有十一个主页面，即：设置、无线、服务、VPN、安全、访问限制、NAT、QoS设置、应用、管理以及状态。单击其中一个主页面，则会出现更多的从页面。

为了访问5G工业CPE基于网页的Web管理工具，启动IE或其他浏览器，并在“地址”栏输入5G工业CPE的默认 IP 地址 192.168.1.1。按回车键。若是首次登入到Web页面，可以看到如下所示的页面，提示用户是否修改5G工业CPE的默认用户名和密码，若需要输入用户自行定义的用户名的密码，单击“Change Password”按键予以生效

之后就可以进入信息主页面

若是第一次单击主菜单则需要输入相应的用户名和密码

输入正确的用户和密码既可以访问相应的菜单页面默认用户名admin，默认密码 admin。（可以在管理页面更改用户名和密码）。然后点击“确定”

## 3.3 管理和配置

### 设置

点击“设置”打开的第一个页面是基本设置。通过此页面，您可以按照提示来对基本设置进行更改，单击“保存设置”按钮来更改但不生效，单击“应用”按钮来使更改生效，或是单击“取消改动”按钮来取消更改。

#### 基本设置

“WAN连接类型”设置部分描述如何配置将5G工业CPE连接到互联网。可以从您的 ISP 处取得这方面的详细信息。

WAN连接类型

从下拉菜单中选择您的 ISP 为您提供的Internet连接类型，WAN连接类型包括6种方式：禁用，静态IP，自动配置-DHCP，PPPOE，3G/UMTS/4G/LTE，DHCP-4G/5G。

方式一：禁用

禁止WAN口的连接类型设置

方式二：静态IP

商务光纤等专线接入通常会采用这种连接类型。宽带服务商会向您提供 IP 地址，子网掩码，网关和 DNS 等详细参数，您需要将这些参数设置在5G工业CPE上。

WAN IP地址：	用户根据自己或者ISP分配而设置的IP地址

子网掩码：		用户根据自己或者ISP分配而设置的子网掩码

网关：			用户根据自己或者ISP分配而设置的网关

静态DNS（1-3）：用户根据自己或者ISP分配而设置的静态DNS

方式三：自动配置-DHCP

5G工业CPE默认的WAN连接类型。有线电视（Cable）和部分小区宽带采用这种连接方式。如深圳天威视讯，上海有线通等。

WAN口的IP地址有DHCP的方式获取

方式四：PPPOE

中国电信和中国网通 ADSL 宽带服务通常会采用这种连接类型，其他一些宽带服务商也会采用这种方式。PPPoE 连接类型需要 ISP 向您提供用户名，密码和服务名称，这些信息需要设置到5G工业CPE上。

用户名： 	用于登录到Internet 的用户名。

密码：   	用于登录到 Internet 的密码。

方式五：3G/UMTS/4G/LTE

用户名： 		用于登录到Internet 的用户名。

密码：   		用于登录到 Internet 的密码。

呼叫中心号码：	呼叫到运营商的呼叫号码。

APN ：			接入点名称。

PIN：			SIM卡提供的PIN码

网络类型

网络的选择：包括自动方式，强制到3g，强制到2g，3g优先，2g优先等多种方式，若使用4G模块，则相应的会增加4G的网络选项，根据用户需要和不同的模块类型进行选择

方式六：DHCP-4G/5G

WAN口的IP地址由DHCP-4G/5G的方式获取。

网络类型选择默认Auto，即同时支持NSA和SA。该选项最好根据实际的网络环境设置成单独SA或单独NSA。

在线保持

在线保持功能用于检测 Internet 链路是否处于有效状态。如果设置了此项，5G工业CPE将自动检测Internet 链路，一旦检测到链路断开或者无效，系统将自动重联，重新建立有效链路。如果网络环境比较差，或者在专网的情况下，建议用5G工业CPE模式。

在线保持方式：

None:  不使用在线保持功能。

Ping:  发送ping 包检测链路。如果设置成此方式, 还必须正确配置 “在线保持检测时间间隔”，“在线保持检测主服务器IP ”和“在线保持检测副服务器IP ”配置项。

Route:  使用route方式检测链路，如果设置成此方式，还必须正确配置“在线保持检测时间间隔”，“在线保持检测主服务器IP ”和“在线保持检测副服务器IP ”配置项。

PPP: 使用PPP 方式检测链路，如果设置成此方式，还必须正确配置“在线保持检测时间间隔”配置项。

在线保持检测时间间隔：

两次在线保持检测之间的时间间隔，单位为秒。

在线保持检测主服务器IP ：

响应5G工业CPE在线检测数据包的主服务器的IP 地址。只有当“在线保持方式”设置成 “Ping”或者“Route”时，此配置项才有效。

在线保持检测副服务器IP ：

响应5G工业CPE在线检测数据包的副服务器的IP 地址。只有当“在线保持方式”设置成 “Ping”或者“Route”时，此配置项才有效。

强制重新连接：该功能可以指定5G工业CPE在指定的时间重新连接Internet。

时间：输入正确的重连时间

STP

STP（Spanning Tree Protocol）是生成树协议的英文缩写。该协议可应用于环路网络，通过一定的算法实现路径冗余，同时将环路网络修剪成无环路的树型网络，从而避免报文在环路网络中的增生和无限循环。

可选配置

5G工业CPE名称：在这个字段中，您可以输入代表5G工业CPE的长达 39 个字符的名称。

主机名与域名：可以利用这些选项来提供主机名与域名。一些 ISP（通常是固定网络 ISP）要求提供这些名称作为身份识别。您要与 ISP 确认您的宽带互联网服务中是否配置了主机名与域名。在大多数情况下，保持这些信息空白就可以了。

MTU：MTU 指的是最大传输单元。最大传输单元设置规定了互联网传输中所允许的最大包值。默认状态为“自动”，可以手动输入将要进行传输的最大包值。建议此值的范围为 1200 到 1500。对于大多数 DSL 用户而言，建议使用 1492。您应当使这一数值处于 1200 到 1500 范围内。如果希望5G工业CPE能够为您的互联网选择最佳的 MTU，则选择“自动”选项。

网络设置

网络设置部分可以对连接到5G工业CPE以太网端口上的网络设置进行修改。

本地IP地址：表示可以由您的局域网看到的5G工业CPE IP 地址

子网掩码：表示可以由您的局域网看到的5G工业CPE IP 地址子网掩码。

网关：设置5G工业CPE内部的网关，若默认设置，则内部网关为5G工业CPE本身的地址

本地DNS：DNS服务器由运营商接入服务器自动分配，如果你有自己的DNS服务器或者其他稳定可靠的DNS 服务器，可以选择使用这些可靠的DNS 服务器。否则，默认设置

网络地址服务器设置 (DHCP)

这些设置用于对5G工业CPE的动态主机配置协议（DHCP）服务器功能进行配置。5G工业CPE可以作为网络的一个 DHCP 服务器。DHCP 服务器自动为网络中的每一台计算机分配一个 IP 地址。如果选择启用5G工业CPE的 DHCP 服务器选项，则您可以将局域网上所有电脑设置成自动获取 IP 地址和 DNS，并确保在网络中没有其它的 DHCP 服务器。

DHCP类型：包括DHCP服务器和DHCP转发器两种

若设置成DHCP转发器则输入DHCP的服务器地址，如下

DHCP服务器：DHCP 在出厂的时候默认启用。如果网络中已经有 DHCP 服务器，或者您不希望有DHCP服务器，则单击“禁用”。若你选择DHCP转发器则填入相应的DHCP服务器IP。

起始IP地址：输入范围1-254输入一个数值，用于 DHCP 服务器分配 IP 地址时的起始值。因为本5G工业CPE的默认 IP地址为 192.168.1.1，所以，起始 IP 地址必须为 192.168.1.2或更大但又比 192.168.1.254 小的数值。默认的起始IP地址为192.168.1.100 。

最大DHCP用户数：输入您希望 DHCP 服务器分配 IP 地址的最大电脑数量。这个数量不能超过 253，且IP起始地址加上用户数不能大于255，默认数值为 50。

客户端租约时间：指动态 IP 地址的网络用户占用 IP 地址的租约周期。输入以分钟为单位的时间，这样，该用户“租用”了这个动态 IP 地址。动态 IP 地址到期后，会自动分配给用户一个新的动态IP 地址。默认设置为 1440 分钟，代表 1 天。可设置范围0-99999

静态 DNS（1-3）：域名解析系统（DNS）用于互联网将域名或是网页名翻译成为互联网地址或 URL（通用资源定位器）。您的 ISP 至少会提供给您一个 DNS 服务器的 IP 地址。可以输入多达三个 DNS 服务器 IP 地址。通过使用这些地址，可以达到对正在工作的 DNS 服务器的快速访问。

WINS：视窗系统因特网命名服务（WINS）管理与互联网进行互动的每一台电脑。如果使用 WINS 服务器，则要在这里输入该服务器的 IP 地址。否则，不填写任何地址。

DNSMasq：您的域名加入本地搜索领域，增加扩展主机选项，采用DNSMasq可以为子网分配IP地址和DNS，若不选择DNSMasq，则采用dhcpd服务为子网提供IP地址和DNS

时间设置

NTP客户端：开启和禁用为系统内部提供一个对时功能，即设置系统时间

时区：西12区到东12区，通过自己的位置设定

夏令时：根据自己的位置设定

服务器IP/主机名称：你NTP服务器的IP地址，最长32个字符，若无则系统会默认去找服务器

校准时间

为系统校准时间，刷新则获取网页当时的时间，设置，则修改系统的时间。为系统校时的功能，特别是在无法获取到NTP服务的时候，可以手动为系统校时。

完成修改后，单击“保存设置”按钮来更改但不生效，单击“应用”按钮来使更改生效，或是单击“取消改动”按钮来取消更改。帮助信息位于屏幕的右侧。

#### 动态DNS(DDNS)

如果5G工业CPEInternet 接入获得的IP 地址由运营商动态分配，5G工业CPE每次获得的IP地址都可能不一样。在这种情况下可以采用动态域名服务，域名提供商允许你注册一个域名，该域名始终对应5G工业CPE当前的动态IP 地址。这样，通过访问域名就可以访问到5G工业CPE最新的Internet IP 地址

DDNS服务：此路由支持多种的DDNS服务器，如：DynDNS，freedns，Zoneedit，NO-IP，3322，easyDNS，TZO，DynSIP。还可以自行定义

用户名：用户在DDNS服务器注册的用户名，最大长度64个字符

密码：用户在DDNS服务器注册用户名时输入的密码，最大长度32个字符

主机名：用户在DDNS服务器申请的主机名，目前的输入长度还没有限制

类型：不同的服务器不一样

通配符：是否支持通配符，缺省为OFF。ON意为着 *.host.3322.org等同于host.3322.org

不使用外部IP检测:开启或禁用不使用外部IP检测

强制更新间隔：单位天，在设置的天数里面强制去更新动态DNS到服务器中

状态

状态显示目前连接的状态，已经在连接过程中的信息。

完成修改后，单击“保存设置”按钮来更改但不生效，单击“应用”按钮来使更改生效，或是单击“取消改动”按钮来取消更改。帮助信息位于屏幕的右侧。

#### MAC地址克隆

某些ISP可能要求您注册您的MAC地址。如果您不想重新注册您的MAC地址，您可以将5G工业CPE的MAC地址克隆为您在ISP注册的MAC地址。

Mac地址克隆可以克隆3个部分，一个是LAN口的克隆，一个是WAN口的克隆，另一个是无线MAC地址克隆，需要注意的有两点，第一、MAC地址为48位，不能设置成多播的地址，即第一个字节应该为偶数。第二、由于无线和LAN口有网桥br0连接在一起，所以网桥br0的MAC地址由LAN的MAC地址与无线MAC地址的较小值决定。

#### 高级路由

在高级路由页面上，可以设置运行模式和静态路由。对于大多数用户，建议使用网关模式。

工作模式：选择正确的运行模式。如果5G工业CPE共享 Internet 宽带连接，则保持默认设置网关（对于大多数用户，建议使用网关模式）。如果要在网络上只使用5G工业CPE的路由功能，则选择5G工业CPE。

动态路由

该功能在网关模式下不可用。动态路由功能使5G工业CPE能够针对网络布局中的物理更改进行自动调整，并与其他5G工业CPE交换路由表。5G工业CPE根据源和目标之间的最小跳数确定网络包的路由。

要对 WAN 端启用动态路由功能，请选择 WAN 。要对 LAN 和无线端启用该功能，请选择LAN&WLAN。要对 WAN 和 LAN 同时启用该功能，请选择两者。要对所有数据传输禁止动态路由功能，请保持默认设置禁用。

静态路由

要在5G工业CPE和另一个网络之间设置静态路由，请从静态路由下拉列表中选择一个编号进行设置。（静态路由是网络信息必须传输到特定主机或网络而预先确定的路径。）

选择设置标号：1-50个静态路由

路由名称：用户定义的路由名称，最长可以输入25字符

跳点数：源地址到目标地址之间路由的度量单位。范围0-9999

目的LAN IP：目标IP地址是静态路由的目的网络或主机的地址。

子网掩码：子网掩码确定目的IP地址的哪个部分是网络部分，哪个部分是主机部分。

网关：这是允许5G工业CPE和目的网络或主机之间进行联系的网关设备的IP地址。

接口：根据目标IP地址所在的位置，可选择 LAN 和无线或 WAN（Internet）等若干的端口

要先删除已经设置好的静态路由，请选择对应的路由表编号，点击“删除”按钮。要查看当前5G工业CPE的详细路由信息，点击“显示路由表”按钮。

完成修改后，单击“保存设置”按钮来更改但不生效，单击“应用”按钮来使更改生效，或是单击“取消改动”按钮来取消更改。帮助信息位于屏幕的右侧。

#### VLANs

VLANs功能是可以根据用户自己的意愿来划分不同的VALN口，系统中支持VLAN2-VLAN15这个14个VLAN口，但是时间的端口只有5个，其中WAN口一个，LAN口４个，根据自己的需要划分，同时LAN口和WAN口不能划分为同一个VLAN口

#### 网络

桥接中-创建网桥：创建一个新的网桥，供使用。 STP是指生成树协议的缩写，你可以设置桥的优先顺序。最低的数字，具有最高的优先权。

桥接中-指派到网桥：允许您指定任何有效的接口到已经建立好的网桥中。

当前桥接列表：显示当前桥接列表

创建的步骤如下：

在创建网桥中先点击添加按钮，然后出现如下的配置

此项是创建网桥的选项，第一个br0代表网桥的名称，STP代表是否开启生成树协议，Prio代表生成树协议的优先等级，数字越小代表等级越高，MTU代表最大传输单元。默认1500，若不需要，则删除，然后点击保存或者应用，则出现如下所示的网桥属性配置：

输入相应的网桥的IP地址和子网掩码后，点击应用按钮，生成网桥。

注意：只有生成网桥后才可以应用网桥

此项是指派到网桥，可以把不同的接口指派到已经创建好的网桥中，如在br1的网桥中指派接口为ra0 的接口（即无线接口），如下所示

其中Prio代表优先等级，若有多个接口绑定在同一个网桥中时就有用，值越小代表等级越高。点击应用使其生效。

注意：对应接口中出现的一些WAN口的接口，应该不予以绑定，此网桥功能基本是用于LAN口侧，不应与WAN口绑定。

若绑定成功，则在当前网桥列表中出现网桥的绑定列表，如下：

若要时br1的网桥也具有DHCP分配地址的功能，则需要设置多路DHCP功能，详见多路DHCPD的介绍：

端口配置：配置各个端口的属性，以下以一个ra0端口做说明

选择未桥接就可以设置端口自己的属性，详细的属性如下：

MTU：最大传输单元

组播转发：是否启用组播转发功能

Masquerade/NAT：是否启用Masquerade/NAT

IP地址：设置ra0的IP地址，不要与其他的端口或者网桥冲突

子网掩码：配置端口的子网掩码

多路DHCPD：使用多路DHCP服务。在多路DHCP服务器中点击添加，即可出现相印的配置，其中第一个代表接口或者网桥的名称（不要配置成eth0），第二个代表是否开启DHCP功能，Start代表开始的地址是多少，Max代表最多分配的DHCP客户端数，Leasetime代表客户端租约时间，单位为分钟，设置好后点击保存或者应用按键使其生效，

注意：只能一个配置完后在点击保存，然后才可以配置下一个，而不能一次性多个DHCP同时设置

### 无线

#### 基本配置

启用：开启WIFI。

禁用：关闭WIFI。

无线模式：AP、客户端、Ad-hoc、中继、中继桥接四种模式可选。

无线网络模式：

混合：同时支持802.11b、802.11g、802.11n标准的无线设备。

BG-混合：同时支持802.11b、802.11g标准的无线设备	。

仅B：只支持802.11b标准的无线设备。

仅G：只支持802.11g标准的无线设备。

NG-混合：同时支持802.11g、802.11n标准的无线设备。

仅N：只支持802.11n标准的无线设备。

5.8G: 支持ac / na模式

8021.11n传输模式：在无线网络模式为”仅N”时，选择传其传输模式:

绿地：当您确定，周围环境中，没有其它802.11a/b/g设备使用相同的频道，使用此模	式或提高吞吐量。如果环境中有其它802.11a/b/g设备使用相同的频道，您发送的信息可能产生错误、重发等。

混合：此模式与绿地模式相反，但会减少吞吐量。

无线网络名(SSID):无线网络中所有设备共享的网络名称，所有设备的SSID是一致的。SSID由数字和字母组成，区分大小写，不得超过32个字符。

无线频道：共有1-13频道可选择，在多个无线设备环境下，请尽量避免与其它设备使用相同的频道。5.8G有149 153 157 161 165等5个通道。

频道宽度：20MHZ与40MHZ可供选择。5.8G还可选80MHZ。

宽频：频道为40MHZ时，可选择upper或lower.

无线SSID广播：

启用：广播SSID。

禁用：隐藏SSID。

网络配置：

已桥接：桥接到5G工业CPE上，一般情况下，请选择已桥接。

未桥接：没有桥接到5G工业CPE上，IP地址需要手动配置。

虚拟接口：点击添加可添加一个虚拟接口。添加成功后，点击移除，可移除虚拟接口。

AP独立：将所有的无线客户端设备完全隔离，使之只能访问AP连接的固定网络。

注意：保存设置：保存更改，在更改“无线模式”、“无线网络模式”、“无线宽度”、“宽频”选项后，请先点击此按键，再配置其它选项。

#### 无线安全

无线安全选项用于对您的无线网络的安全性进行配置。本路由共有7种无线安全模式。

默认禁用，不启用安全模式。如改变安全模式，请点击应用立即生效。

WEP：是一种基本的加密算法，安全性不如WPA。

鉴权类型：可以选择开放式或共享密钥。

默认传输密钥：选择使用密钥1-密钥4中的某一个为传输加密使用的密钥。

加密：有”64 bit 10 hex digits/5 ASCII”,”128 bit 26 hex digits/13 ASCII”。可利用通行短语生成或手动输入。

64 bit 10 hex digits/5 ASCII:每一个密钥为10位16进制的字符或者5位ASCII码字符。

128 bit 26 hex digits/13 ASCII: 每一个密钥为26位10进制的字符或者13位ASCII码字符。

ASCII/HEX: ASCII,选择密钥为ASCII码。

HEX，选择密钥为16进制数。

通行短语：用来生成密钥的字母和数字组合。

密钥1-密钥4：可以手动填写也可由5G工业CPE根据输入的通行短语生成。

WPA Personal/WPA2 Personal/WPA2 Person Mixed:提供三种WPA算法，TKIP和AES，TKIP+AES，采用动态加密密钥。TKIP+AES，自适用TKIP或AES。WPA Person Mixed,允许WPA Personal和WPA2 Personal客户端混合。

WPA共享密钥： 8-63位字符，由字母和数字组成。

密钥更新时间间隔（秒）：1-99999。

WPA Enterprise/WPA2 Enterprise/WPA2 Enterprise Mixed: 企业WPA/WPA2加密，5G工业CPE需连接Radius验证服务器。

WPA算法:AES/TKIP/TPIP+AES。

Radius鉴权服务器地址：连接到5G工业CPE的Radius服务器IP。

Radius鉴权服务器端口：Radius服务器上，radius服务使用的端口。

Radius鉴权共享密钥：Radius服务器和5G工业CPE之间的共享密钥。

密钥更新时间间隔(秒): 1-99999。

### 服务

#### 服务

DHCP服务器

DHCP服务是为你的本地设备分配IP地址的，你可以进入主菜单，然后到设置页面上配置你自己需要的一下DHCP的特殊功能

DNSMasq

DNSMasq是本地DNS服务器。这将解决所有已知的主机从DHCP（动态和静态）的5G工业CPE以及远程DNS服务器的转发和缓存的DNS条目的名称。本地的DNS使局域网上的DHCP客户端解决静态和动态DHCP主机名

本地DNS：采用本地的DNS，在设置页面中可以设置DNS服务器

No DNS Rebind: 启用时它可以防止让外部攻击者访问5G工业CPE内部Web的接口，是一种安全措施

DNSMasq附加选项：可以设置有一些额外的选项，输入你自己的相应配置。

例如：

静态分配地址 : dhcp-host=AB:CD:EF:11:22:33,192.168.0.10,myhost,myhost.domain,12h

最大的租约数量 : dhcp-lease-max=2

DHCP 服务器的IP范围 : dhcp-range=192.168.0.110,192.168.0.111,12h

SNMP

SNMP（简单网络管理协议）。这是一种应用广泛的网络管理协议。数据经由 SNMP代理进行传递。SNMP代理指的是硬件与/或软件进程，向工作站报告每一种网络设备（比如集线器、5G工业CPE以及桥接器等）的活动，从而达到对网络的监控目的。代理会返回 MIB（管理信息库）中所包含的信息。MIB 是一种数据结构，用于定义可以从设备得到的以及可以控制的（比如打开或关闭）选项。

位置: 设备所在的位置标识，由客户自定义

联系：用户定义，应与客户端一致

名称：用户定义，应与客户端一致

只读团体字：用户定义，应与客户端一致，只有读权限

读写团体字：用户定义，应与客户端一致，具有读写权限

SSHD

启用SSHD服务后就允许通过SSH客户端通过远程访问你的5G工业CPE的操作系统

SSH TCP转发: 是否支持TCP转发功能

密码登录: 是否需要密码登录

端口：设置SSHD的端口，默认系统设置成22端口

授权密钥：根据需要设定，默认使用系统的登录密码和用户名

系统日志

输出模式：网络与串口，网络方式时需要设置远程服务器IP地址

远程服务器：接受系统日志的远程服务器IP地址

Telnet

这是一种终端模拟协议，通常用于 Internet 以及基于 TCP/IP 的网络。它可以允许终端用户或计算机登录到远程设备并进行程序运行。

Telnet：启用或禁用Telnet功能

WAN流量计数器

Ttraff守护进程：启用或者禁用流量统计功能

### VPN

#### PPTP

PPTP服务器

广播支持：开启或禁用PPTP服务器支持广播功能

强制MPPE加密：是否要强制PPTP数据MPPE加密

DNS1，DNS2，WINS1，WINS2：设置你的第一DNS，第二DNS，第一WINS，第二WINS

服务器IP：输入5G工业CPE作为PPTP服务器的IP地址，应与LAN地址不一样。

客户端IP：分配给客户端的IP地址，格式为xxx.xxx.xxx.xxx-xxx

CHAP Secrets：客户端使用PPTP服务时的用户名和密码

注意：客户端IP不能和5G工业CPEDHCP分配的IP重复，只要是这个范围以外的都可以。

CHAP Secrets格式为user空格*空格password空格*

PPTP客户端

服务器IP或DNS名称：PPTP服务器的IP地址或者对应的DNS名称

远程子网：远程PPTP服务器的内网

远程子网掩码：远程PPTP服务器的子网掩码

MPPE加密：是否支持MPPE加密。

MTU：最大传输单元0-1500

MRU：最大接收单元0-1500

NAT：启用或者禁用NAT穿越

用户名：PPTP服务器所允许的用户名

密码：PPTP服务器所允许的用户名对应的密码

#### L2TP

L2TP服务器

强制MPPE加密：是否要强制L2TP数据MPPE加密

服务器IP：输入5G工业CPE作为L2TP服务器的IP地址，应与LAN地址不一样。

客户端IP：分配给客户端的IP地址，格式为xxx.xxx.xxx.xxx-xxx.xxx.xxx.xxx

CHAP Secrets：客户端使用L2TP服务时的用户名和密码

注意：客户端IP不能和5G工业CPEDHCP分配的IP重复，只要是这个范围以外的都可以。

CHAP Secrets格式为user空格*空格password空格*

L2TP客户端

L2TP服务器：L2TP服务器的IP地址或对应的DNS名称

远程子网：L2TP服务器内网所属的网络

远程子网掩码：L2TP服务器内网所属的网络掩码

MPPE加密：是否支持MPPE加密。

MTU：最大传输单元0-1500

MRU：最大接收单元0-1500

NAT：启用或者禁用NAT穿越

用户名：L2TP服务器所允许的用户名

密码：L2TP服务器所允许的用户名对应的密码

允许CHAP认证协议：是否支持chap认证

拒绝PAP认证协议：是否拒绝支持pap认证

允许认证协议：是否支持认证协议

#### OPENVPN

OPENVPN服务端

启动类型：WAN Up---上线后启用，System---开机启用

配置途径：GUI---界面配置，Config File---配置文件配置

服务器模式：5G工业CPE---路由模式，Bridge---网桥模式

Route方式：

网络地址：OPENVPN服务端允许的网络地址

子网掩码：OPENVPN服务端允许的子网掩码

网桥模式：

DHCP代理模式：启用或禁用DHCP代理模式

起始地址：OPENVPN服务端允许客户端的起始地址

结束地址：OPENVPN服务端允许客户端的结束地址

网关：OPENVPN服务端允许客户端的网关

子网掩码：OPENVPN服务端的允许客户端子网掩码

端口：OPENVPN服务器的监听端口

通道协议：OPENVPN的通道协议UDP或TCP

加密标准：通道的加密标准包括：Blowfish CBC，AES-128 CBC，AES-192 CBC，AES-256 CBC，AES-512 CBC五种加密

Hash算法：Hash算法提供了一种快速存取数据的方法，包括SHA1，SHA256，SHA512，MD5四种算法

高级选项

使用LZO压缩：启用或禁用传输数据使用LZO压缩

重定位默认网关：启用或禁用重定位网关

允许客户端到客户端：启用或禁用允许客户端到客户端

允许重复CN：启用或禁用允许重复CN

TUN MTU设置：设置通道的MTU值

TCP MSS：TCP数据的最大分段大小

TLS加密标准：TLS（安全传输层协议）加密标准支持AES-128 SHA和AES-256 SHA

客户端连接脚本：自行定义的一些客户端脚本

公共服CA证书：服务器和客户端公共的CA证书

公共的服务器端证书：服务器端的证书

服务器端私钥：服务器端设置的密钥

DH　PEM证书：服务端的PEM证书

额外的配置：服务器其他额外配置

CCD路径默认文件：其他的文件途径

TLS认证密钥：安全传输层的认证密钥

证书撤销列表：配置一些撤销的证书列表

OPENVPN客户端

服务器IP／名称：OPENVPN服务器的IP地址或域名

端口：OPENVPN客户端的监听端口

通道设备：TUN---路由模，式TAP---网桥模式

通道协议：UDP和TCP协议

加密标准：通道的加密标准包括：Blowfish CBC，AES-128 CBC，AES-192 CBC，AES-256 CBC，AES-512 CBC五种加密

Hash算法：Hash算法提供了一种快速存取数据的方法，包括SHA1，SHA256，SHA512，MD5四种算法

ns证书类型：是否支持ns证书类型

使用LZO压缩：启用或禁用传输数据使用LZO压缩

NAT：启用或禁用NAT穿越功能

TAP绑定到br0网桥上：启用或禁用TAP绑定到br0网桥上

本地IP地址：设置本地OPENVN客户端的IP地址

TUN MTU设置：设置通道的MTU值

TCP MSS：TCP数据的最大分段大小

TLS加密标准：TLS（安全传输层协议）加密标准支持AES-128 SHA和AES-256 SHA

TLS认证密钥：安全传输层的认证密钥

额外的配置：OPENVPN服务器其他额外配置

基于路由策略：输入自定义的一些路由策略

公共服CA证书：服务器和客户端公共的CA证书

公共客户端证书：客户端证书

客户端私钥：客户端的密钥

#### IPSEC

连接状态及操作

在IPSEC页面，会显示当前设备具有的IPSEC连接及其状态。

名称：IPSEC连接的名称；

类型：当前IPSEC连接的类型及功能；

通用名称：当前连接的本端子网、本端地址、对端地址及对端子网；

状态：连接所处的状态，总共三种，分别为关闭、协商中及建立；

关闭：该条连接未向对端发起连接请求；

协商中：该条连接已向对端发起请求，并处在协商过程中，连接仍未建立；

建立：连接已经建立，已能使用该通道。

操作：可以对该连接进行的操作，目前有四种，分别为删除、编辑、重连接及使能。

删除：该操作将删除连接，如果IPSEC通道已建立，亦将被拆除；

编辑：修改该条连接的配置信息，修改之后，如果要使配置生效，需重新加载该连接；

重连接：该操作将拆除当前通道，重新发起通道建立请求；

使能：当连接处于使能状态时，系统重启或进行重连接操作时，该连接将发起通道建

立请求；而相反的，将不会发起请求。

添加：该功能用于新添一条IPSEC连接。

添加IPSEC连接或编辑IPSEC连接

类型：在该栏目对IPSEC模式及对应的功能进行选择，目前支持隧道模式的客户端功能、隧道模式的服务器功能及传输模式。

连接配置：该栏目包含了通道的基本地址信息。

名称：用以标示该连接的名称，须唯一；

启用：选择启用，则该条连接在系统起机或者进行重连接操作的时候，将发起通道连接请求；否则不会；

本机的WAN接口：通道的本端地址；

远程主机地址：对端的IP/域名。如果采用了隧道模式的服务端功能，则该选项不可填；

本地子网：IPSec本地保护子网及子网掩码，例如：192.168.1.0/24；如果采用传输模式，则该选项不可填写；

远程子网：IPSec对端保护子网及子网掩码，例如：192.168.7.0/24；如果采用传输模式，则该选项不可填写；

本地主机标识符：通道本端标识，可以为IP及域名；

远程主机标识符：通道对端标识，可以为IP及域名。

检测：该栏目包含了连接检测（DPD）的配置信息。

启用DPD检测：是否启用该功能，打钩表示启用；

时间间隔：设置连接检测（DPD）的时间间隔；

超时时间：设置连接检测（DPD）超时时间；

操作：设置连接检测的操作。

高级配置：该栏目包含了IKE、ESP以及协商模式等相关配置。

启用高级配置：启用，则可以配置第一阶段及第二阶段的信息，否则，将根据对端自动协商；

IKE加密：IKE阶段的加密方式；

IKE完整性：IKE阶段的完整性方案；

IKE DH小组：DH交换算法；

IKE生命周期：设置IKE的生命周期，目前以小时为单位，默认为0；

ESP加密：ESP的加密方式；

ESP完整性：ESP完整性方案；

ESP生命周期：设置ESP的生命周期，目前以小时为单位，默认为0；

采用野蛮模式：如果打钩，则协商模式将采用野蛮模式，否则为主模式；

会话密钥向前加密：如果打钩，则启用PFS，否则不启用；

认证方式：可以根据需要选择共享密钥或者证书认证，目前仅能选择共享密钥方式。

#### GRE

GRE（Generic Routing Encapsulation，通用路由封装）协议是对某些网络层协议（如IP 和IPX）的数据报文进行封装，使这些被封装的数据报文能够在另一个网络层协议（如IP）中传输。GRE采用了Tunnel（隧道）技术，是VPN（Virtual Private Network）的第三层隧道协议。

GRE隧道：启用或者禁用GRE功能

通道：可设置的通道，目前最多可以设置12条GRE隧道

状态：启用代表启用当前配置的GRE隧道，否则代表关闭当前GRE隧道

名称：隧道的名称最长30个字符

通过：GRE收发接口，目前有LAN口，和PPP拨号口

对端WAN IP：输入对端GRE的WAN口IP地址

对端子网：GRE对端的子网IP，如：192.168.1.0/24

对端隧道IP：对端的GRE隧道IP

本段隧道IP：本地GRE隧道IP地址

本端子网掩码：本地子网掩码

保活：开启/关闭GRE保活

重拔次数：GRE保活失败最大次数

重拔间隔：GRE保活包发送间隔

失败策略：保活失败策略

点击“查看GRE隧道”按键可以查看GRE的信息

### 安全

#### 防火墙

您可以启用或禁用防火墙，选择过滤特定的Internet数据类型，以及阻止匿名Internet请求，通过这些增强网络的安全性。

防火墙保护

防火墙增强网络安全性并使用状态监测（SPI）对进入网络的数据包进行检查，要使用防火墙保护，选择启用，否则禁用。只有启用了SPI防火墙，才能使用其他的防火墙功能：过滤代理、阻止WAN请求等。

其他过滤器

过滤代理：使用wan代理服务器可能降低网关的安全性，过滤Proxy将拒绝任意对任意wan代理服务器的访问，单击该复选框启用Proxy过滤或反选以禁用该功能。

过滤Cookies：Cookies是Web网站保存在您电脑上的数据，当您和Internet站点交互的时候就会使用到Cookie。单击该复选框启用cookies过滤或反选以禁用该功能。

过滤Java Applets：如果拒绝Java，则可能无法打开使用Java工具编程的网页，单击该复选框启用Java小程序过滤或反选以禁用该功能。

过滤ActiveX：如果拒绝ActiveX，则可能无法打开使用ActiveX工具编程的网页，单击该复选框启用ActiveX过滤或反选以禁用该功能。

阻止WAN请求

阻止来自WAN口的匿名请求（ping）：通过选中“阻止匿名Internet”请求旁的选项框，启用该功能，从而防止您的网络遭受其他Internet用户的Ping 或者探测，使外部用户更加难以侵入您的网络，这一功能的默认状态为启用，选择禁用可以允许匿名Internet请求。

过滤IDENT(端口113)：这一功能可以使113端口免于被您的本地网络之外的设备进行扫描。选择启用来对113端口进行过滤，或是反选禁用这一功能。

阻止SNMP访问：这一功能阻止来自广域网的SNMP连接请求。

完成修改后，单击“保存设置”，保存所作更改，或是“取消改动”，取消所作更改。

Impede WAN DoS/Bruteforce

Limit SSH Access：该功能限制了来自广域网的SSH访问请求，对同一个IP每分钟最多接受2个SSH连接请求。

Limit Telnet Access：该功能限制了来自广域网的Telnet访问请求，对同一个IP,每分钟最多接受2个Telnet连接请求。

Limit PPTP Server Access：当设备建立了PPTP服务器，该功能限制了来自广域网的PPTP访问请求，对同一个IP,每分钟最多接受2个PPTP连接请求。

Limit L2TP Server Access：当设备建立了L2TP服务器，该功能限制了来自广域网的L2TP访问请求，对同一个IP,每分钟最多接受2个L2TP连接请求。

日志管理

5G工业CPE可以保存您的所有Internet连接的日志，包括连入和连出。

日志

为了保持日志活动，选择“启用”，要停止记录，选择“禁用”。 当选择启用的时候，将会出现下面的选择页面。

日志等级：设置“日志级别”，更高的级别会记录更多的日志。

选项

当以上3项各自选择启用的时候，对应的连接会被记录在日志里，禁用则不记录。

连入日志

要看到5G工业CPE的最近期的传入的临时日志，单击“连入日志”按钮。

连出日志

要看到5G工业CPE的最近期的传入的临时日志，单击“连出日志”按钮。

### 访问限制

#### WAN访问

使用Internet访问页面可以阻止或允许特定类型的Internet应用，您可以设置特定PC的Internet访问策略。

默认策略规则中有“过滤”和“拒绝”两种选项，如果选择“拒绝”，将拒绝特定的电脑在特定时间段访问任何互联网服务；如果选择“过滤”，将阻止特定电脑在特定时间段对特定的网站的访问；您可以设置10条Internet访问策略过滤特定的PC在特定时间段访问的Internet服务。

策略：您最多可以定义10条访问策略。点击“删除”钮删除一条策略，或者点击摘要按钮察看策略综述。

状态：启用或禁用一条策略。

策略名称：您应该为您的策略指定一个名称。

PCs：该栏目用于编辑客户端列表，策略只对处在该列表中的PC有效。

天：请选择您希望您的策略被应用的日期。

时间 ：输入您希望您的策略被应用的时间。

通过URL地址封锁Web站点：您可以通过输入的URL来封锁对部分网站的访问。

通过关键字封锁Web站点：您可以通过包含在Web页面中的关键字来封锁对其的访问。

创建Internet访问策略

- 从“Internet访问策略”下拉菜单中选择一条。

- 如欲启用这一策略，单击“启用“旁边的单选按钮。

- 在所提供的字段中输入策略名称。

- 单击“编辑PC列表”按钮，出现“PC列表”页面，输入应用该策略的PC，可以使用MAC地址或者PC地址来指定PC。如果您希望这一策略应用到一组PC，则可以输入一组IP地址范围，完成页面修改后，单击“保存设置”，保存所作的修改，或是单击“取消改动”修改，完成修改后关闭这一窗口。

- 确定这条策略生效的时间。选择这一策略生效的具体日期或是选择“每天”，之后输入这一策略生效的具体时段范围，或选择“24小时”。

- 如果拒绝或只允许访问特定URL地址的网站，则在“网站URL地址”旁边的单独字段内输入每一个URL地址。

- 如果欲拒绝或只允许访问带特定关键字的网站，则在“网站关键字“旁白的单独字段内输入每一个关键字。

- 单击“保存设置”按钮来保存对策略的社会子，如欲取消对策略的设置，则单击“取消改动”按钮。

注意

- 默认策略规则出厂值为“过滤”，如果用户选择默认策略规则为“拒绝”，编辑相关策略保存或者直接保存设置。如果您编辑的策略是第一条，保存后会自动变成第二条，如果不是第一条，则按原编号保存。

- 5G工业CPE本身没有电池保持时钟运行，关闭5G工业CPE电源或5G工业CPE重启会导致5G工业CPE时钟暂时失效，5G工业CPE失效后，如不能自动同步NTP时间服务器，则需要重新校正时间以确保相关“按时段控制”功能正确执行。

#### URL过滤

如果想阻止某些客户端访问特定的外网域名，例如www.sina.com。可以通过URL过滤功能实现。

URL过滤功能

只接受符合以下规则的网址：只允许访问匹配的URL地址。

丢弃符合以下规则的网址：只接收符合自定义规则的网络地址，丢弃所有其他的URL地址。

#### 数据流过滤

如果想阻止某些数据包通过5G工业CPE进入 Internet，或者阻止来自 Internet 的某些数据包，可以通过过滤器实现。

数据包过滤

启用包过滤：是否开启包过滤功能。

策略

丢弃符合以下规则的数据包：丢弃匹配自定义规则的数据包，接收所有其他的数据包。

只接收符合以下规则的数据包：只接收符合自定义规则的数据包，丢弃所有其他的数据包。

自定义包过滤规则列表会列出已经设定的包过滤规则。如果要删除其中某一项，选中对应项，并勾选“删除”按钮，然后在点击“保存”按钮。

添加过滤规则

添加自定义的包过滤规则。"源端口"， " 目的端口"， " 源地址"， " 目的地址"  必须至少填写一项。

方向

Input：数据包从 WA N口到LAN口  。

Outpu：数据包从 LAN口到WA N口  。

协议：数据包的协议类型。

源端口：数据包的源端口。

目的端口：数据包的目的端口。

源地址：数据包的源IP 地址。

目的地址：数据包的目的IP 地址。

### NAT

#### 端口转发

端口转发用于设置网络上的公共服务，如web服务器、ftp服务器或其他专用的internet应用（专用的Internet应用程序指使用internet访问来使用功能的任何应用程序）。

应用程序：在应用程序提供的字段内输入应用程序的名字。

协议：为每一种应用选择UDP或者TCP协议 ，两者为同时时选择两种协议。

允许的源IP范围：在该栏填入Internet用户的IP地址。

来源端口：在该栏填入由服务所使用的外部端口编号。

IP地址：输入您想让internet用户访问的服务器的内网IP地址。

目的端口：在该栏输入服务所使用的内部端口编号。

启用：选择“启用”框，启用您所定义的多端口转发服务。缺省配置为禁用（未选择）。

完成页面修改后，单击“保存设置”按钮，保存所作的修改，或是单击“取消改动”键

来取消修改，帮助信息位于右侧，详细信息，点击“更多”。

#### 端口范围转发

某些应用程序可能要求转发特定的端口范围才能正常运行，当从Internet发出对某个端口范围的请求时，5G工业CPE会将这些数据发送到指定的计算机。出于安全考虑，可能要将端口转发仅限制在正在使用的那些端口上，如果不再使用该端口转发，建议取消“启用”复选框暂时禁用该端口转发。

应用程序：在应用程序提供的字段内输入应用程序的名字；

开始：输入端口转发范围的开始端口号；

结束：输入端口转发范围的结束端口号；

协议：为每一种应用选择UDP或者TCP协议 ，两者为同时时选择两种协议；

IP地址：输入您想让Internet用户访问的服务器的内网IP地址。

启用：选择“启用”框，启用您所定义的多端口转发服务。缺省配置为禁用（未选择）。

完成页面修改后，单击“保存设置”按钮，保存所作的修改，或是单击“取消改动”键

来取消修改，帮助信息位于右侧，详细信息，点击“更多”。

#### DMZ

DMZ功能允许一个网络用户暴露于Internet，从而使用特定服务。DMZ主机同时向一台电脑转发所有的端口，因为只有您想要的端口被打开，所以端口转发更为安全，而DMZ主机则打开所有的端口，使计算机暴露于Internet。

要想启用DMZ功能，选择启用，之后在“DMZ主机IP地址”字段输入计算机的IP地址。

完成页面修改后，单击“保存设置”按钮，保存所作的修改，或是单击“取消改动”键

来取消修改，帮助信息位于右侧，详细信息，点击“更多”。

### QoS设置

#### 基本

使用QOS功能可以分别限制上传和下载的流量，并且可以为特定的iP或者MAC分配优先级。

上传（kbps）：该栏目填入你分配给上传的带宽，在实际使用中，一般为你所拥有的最大带宽的80%到90%。

下载（kbps）：该栏目填入你分配给下载的带宽，在实际使用中，一般为您所拥有的最大带宽的80%到90%。

#### 分类

Netmask优先顺序

您可以为一个给定的IP地址或者IP范围的所有流量指定优先顺序。

优先级说明：本系统提供了五种优先级，其中“不受限”优先级独立于其他四种优先级之外，其他四种优先级分别为：高优先级（Premium）、优先（Express）、标准（Standard）、低（Bulk）。

不受限：处在不受限（Exempt）级别的数据流，其带宽只受限于硬件，不受限的带宽和其他四种优先级的关系如下所述：

设上传总带宽为Max_Up，下载总带宽为Max_Down，“QOS设置”中的上传限制为Uplink,下载限制为Downlink,不受限的数据流的流量速率为Exempt_Rate_Up和Exempt_Rate_Do。

则其他优先级总上传带宽为：mini(Max _Up– Exempt_Rate_Up，Uplink)；

其他优先级总下载带宽为：mini(Max _Downlink– Exempt_Rate_Do，Downlink)。

其余四种优先级

在不受限的数据流发送完成之后，系统剩余的带宽由其余四种优先级的数据流根据一定的比例分配，假设剩余的上传带宽为1000kbps，下载1000kbps，此时有四条数据流，其优先级分别为高优先级、优先、标准、低，那么各数据流的上传和下载带宽如下：

高优先级:（75/100） * Uplink ； （75/100） * Downlink

优先：（15/100）*Uplink ；（15/100） * Downlink

标准：（10/100）*Uplink  ；（10/100） * Downlink

低：1000bit（几乎为0）；1000bit（几乎为0）；

对于低优先级，其上传下载速率均为1000bit,当其他优先级的数据流发送完成了，才轮到它；

当只有一种级别的数据流的时候，该数据流的带宽只受限于“QOS设置”中的上传和下载限制；

注意：当某条连接同时符合MAC优先级和netmask优先级中的控制条件时，则以最先添加的那条规则为准。

### 应用

#### 串口应用

通常情况下5G工业CPE的Console口做控制台用。这个 Console口也可以配置成普通串口使

用，5G工业CPE 内置了串口转 TCP/IP程序。通过配置，5G工业CPE的Console口作为一个串口协

议转换设备，或者完全等同于一台四信DTU设备。

串口通信时的串口参数设置。

波特率：表示设备每秒传送的字节数，常用的波特率有115200,57600,38400,19200等。

数据位：数据位的个数可以是4、5、6、7、8等，构成一个字符。通常采用ASCII码。从最低位开始传送，靠时钟定位。

停止位：它是一个字符数据的结束标志。可以是1位、1.5位、2位的高电平。

检验: 表示一组数据所采用的数据差错校验方式。有奇偶校验两种方式。

流控：包括硬件部分和软件部分两种方式。

协议类型

UDP(DTU)：串口转UDP 连接, 含自定义应用层协议，完全等同于一台四信IP MODEM的功能。

纯UDP：标准的串口转UDP 连接.

TCP(DTU)：串口转TCP 连接, 含自定义应用层协议，完全等同于一台四信IP MODEM 的功能。

纯TCP ：标准的串口转 TCP 连接.

TCP服务器：标准的TCP服务器连接

TCST：自定义的TCP连接

服务器地址：与5G工业CPE串口转TCP 程序进行通信的数据服务中心的IP 地址或者域名。

服务器端口：数据服务中心程序监听的端口。

设备号码：  设备的ID号，11 字节的数据字符串。只有当协议类型设置成“UDP(DTU)”

或者“TCP(DTU)”的时候这个配置项才有效。

设备ID：   8个字节的数据字符串，只有当协议类型设置成“UDP(DTU)”

或者“TCP(DTU)”的时候这个配置项才有效。

心跳时间间隔：心跳包的时间间隔，只有当协议类型设置成“UDP(DTU)”  “TCP(DTU)”

的时候这个配置项才有效。

自定义心跳包：心跳包

自定义注册包：注册包

### 管理

#### 管理

这一页面可以允许网络管理员管理特定的5G工业CPE功能，从而保证访问与安全。

新密码长度不得超过32个字符，不得包含任何空格。确认密码应该和你设置的新密码一致，否则会设置不成功。

警告：

默认的用户名是：admin。

我们强烈建议您修改出厂的默认密码admin，这样所有的用户试图访问和修改5G工业CPE都应该基于输入正确的5G工业CPE密码，才可以访问和使用。

Web访问

此功能允许您使用HTTP协议或HTTPS协议来管理5G工业CPE。如果您选择禁用此功能，将需要手动重新启动。您还可以激活或禁用5G工业CPE的信息网页。那样就可以用密码保护此页（输入正确的用户名和密码）。

协议：web页面支持的协议包括HTTP和HTTPS

自动刷新（秒）：调整 Web 界面自动刷新时间间隔。0 表示关闭这个特性。

登入前显示系统信息网页：是否启用登入前显示系统信息网页

系统信息网页密码保护：是否启用系统信息网页密码保护功能

Web界面管理：此功能允许您通过互联网从远程位置管理5G工业CPE。要禁用此功能，保持默认设置，就是禁用。要启用此功能，请选择启用，并使用电脑上的指定端口（默认是8080），远程管理5G工业CPE。如果你还没有设置密码，您还必须为您自己的5G工业CPE设置的默认密码。

要远程管理5G工业CPE，进入 http://xxx.xxx.xxx.xxx:8080（x代表的5G工业CPE的Internet IP地址，8080代表指定的端口），在您的网页浏览器地址栏。你会被要求输入5G工业CPE的密码。

如果您使用HTTPS，您需要指定URL为 https://xxx.xxx.xxx.xxx:8080（并非所有的固件都支持SSL的重建）

SSH管理：您可以启用SSH来远程安全的访问5G工业CPE。请注意，想了解SSH守护进程的设置，可以在服务页面访问到更多内容。

警告：

如果远程5G工业CPE的访问功能被启用，任何人知道5G工业CPE的Internet IP地址和密码，将可以改变5G工业CPE的设置。

Telnet管理：启用或禁用远程Telnet功能

Cron：cron的子系统，是你计划要执行的Linux命令。你在实际使用中需要使用命令行或启动脚本。

语言：设置5G工业CPE页面显示的语言类型，包括简体中文和英文。

设备管理: 通过自定义开发的远程管理服务器对本台5G工业CPE进行监控管理、参数配置、WIFI广告更新等。

#### 保持活动

定时开关机

用户可以设置开机或者关机的时间:

设置8:07关机，9:07开机，设置如下图所示。

定时重启

你可以设置定时重启路由：

定时xxx秒之后重启

在某一特定日期时间，星期或每天重启。

警告：

选择何时重新启动5G工业CPE。在管理标签中，Cron选项必须被开启。

#### 命令

指令：您可以通过Web界面运行命令行。将您的命令填入文本区域并且点击运行命令按钮提交

运行命令：您可以通过Web界面运行命令行。将您的命令填入文本区域并且点击运行命令 按钮提交。

保存为启动指令：您可以保存启动5G工业CPE时在执行的某些命令行。输入命令（只有一个命令行）到文本区域，然后点击保存为启动指令。

保存为关机指令：您可以保存关闭5G工业CPE时在执行的某些命令行。输入命令（只有一个命令行）到文本区域，然后点击保存为关机指令。

保存为防火墙指令：每次启动防火墙，它可以运行一些自定义的iptables指令。输入防火墙的命令（只有一个命令行）到文本区域，并点击保存为防火墙指令。

保存为自定义指令：自定义指令存储在/tmp/custom.sh文件。您可以收到运行或使用cron来调用它。输入脚本的命令（只有一个命令行）到文本区域，并点击保存为自定义指令。

#### 出厂默认

恢复出厂默认值 单击“是”按钮并保存设置，将所有配置清空恢复到出厂值。在恢复到默认设置时，您所做的所有设置都会丢失。这一功能的默认配置为“否”。 详细信息，请点击“更多”

#### 固件升级

固件升级：可将新的固件加载到5G工业CPE上。

注意：在升级5G工业CPE的固件时，可能会丢失其配置设置，因此，请确保在升级固件之前，先备份好5G工业CPE的配置信息。

刷新后，复位到：如果你想在升级后重置5G工业CPE的固件版本默认设置，请按一下预设设置选项。

单击浏览，选择要升级的固件文件，再点击升级按钮开始固件升级。升级固件需要花费

几分钟的时间，请不要关闭电源或按重置按钮。

#### 备份

本页面用于对5G工业CPE的配置文件进行备份或恢复。

如欲对5G工业CPE的配置文件进行备份，请单击“备份”按钮。之后，请按照屏幕上的说明进行操作。

如欲恢复5G工业CPE的配置文件，单击“浏览”按钮，找到备份文件之后，请按照屏幕上的说明进行操作。选择好备份文件，单击“恢复”按钮。

### 状态

#### 5G工业CPE

5G工业CPE名称：即此5G工业CPE的名称，可以在设置(基本设置中修改

5G工业CPE型号：即此5G工业CPE的型号，由系统固定生产，不可修改

固件版本：	软件的固件版本号，由系统固定产生，不可修改

MAC地址： 反应了WAN的MAC地址，可以在设置(MAC地址克隆中修改

主机名：	5G工业CPE的主机名，可以在设置(基本设置中修改

WAN域名：	WAN口的域名，可以在设置(基本设置中修改

LAN域名：	LAN口的域名，由系统固定产生，不可修改

当前时间：	系统的本地时间

运行时间：	系统上电开启的时间

所有可用：	所有可用RAM大小 （即物理内存减去一些预留位和内核的二进制代码大小）

空闲：		被系统留着未使用的内存，若内存小于500kB则会重启，

已使用：	已经使用的内存，所有的可用内存减去空闲内存

缓冲区：	即缓冲区使用的内存，总内存减去已经分配的内存即为缓冲区内存。

已缓存：	被高速缓冲存储器（cache memory）用的内存的大小

使用中：	活跃使用中的缓冲或高速缓冲存储器页面文件的大小

非使用中：	不经常使用中的缓冲或高速缓冲存储器页面文件的大小

IP过滤器最大端口数：	预设4096，可以在管理

活动的IP连接：			实时检测系统活动的IP连接数，若点击可以看到如下所示

活动的IP连接：总的活动IP连接

协议：连接的协议

超时：连接的超时秒

来源地址：来源的IP地址

远程地址：远程的IP地址

服务名称：连接的服务端口号

状态：显示活动IP的详细状态

#### WAN

连接类型：包括7种方式：禁用，静态IP，自动配置-DHCP，PPPOE，PPTP，L2TP，3G/UMTS。

已连接时间：已经连接上的时间，若没有连接上则问“不可用”

IP地址：5G工业CPEWAN口获取到的IP地址

子网掩码：5G工业CPEWAN口获取到的子网掩码

网关：5G工业CPEWAN口获取到的网关

DNS1，DNS2，DNS3：5G工业CPEWAN口获取到的第一DNS，第二DNS，第三DNS

租约剩余时间：DHCP方式下占用获取到IP地址的剩余时间

DHCP释放：释放DHCP地址

DHCP续期：续期DHCP方式获取到的IP地址，默认续期为1天

登录状态：WAN口的连接状态

断开连接：断开已经连接的状态

连接：连接已经断开的状态

模块类型：3G/UMTS方式时的模块类型

信号强度：3G/UMTS方式时的模块模块信号强度

网络类型：3G/UMTS方式时的模块的网络类型

总流量：统计上一次断电到现在使用的流量分为下载和上传两个方向

月流量：一个月统计的流量单位的MB

上月：查看上个月流量

下月：查看下个月流量

备份：备份数据流量统计

恢复：恢复数据流量统计

删除：删除数据流量统计

#### LAN

MAC地址：LAN口的MAC地址

IP地址：LAN口的IP地址

子网掩码：LAN口的子网掩码

网关：LAN口的网关

本地DNS：LAN口的DNS

主机名：LAN口客户端的主机名称

IP地址：客户端的IP地址

MAC地址：客户端的MAC地址

连接数：客户端产生的连接数

比例：占4096个连接中的百分比

DNCP服务器：是否启用DHCP服务器

DHCP守护进程：DHCP采用的那个协议分配主要包括DNSMasq和DHCPd

起始IP地址：DHCP客户端的起始IP地址

结束IP地址：DHCP客户端的结束IP地址

客户端租约时间：DHCP客户端的租约时间

主机名：LAN口客户端的主机名称

IP地址：客户端的IP地址

MAC地址：客户端的MAC地址

客户端租约时间：客户端租约这个IP地址的时间

删除：点击可以删除DHCP客户端

接口：系统拨号分配的接口

用户名：PPPoE客户端的用户名

Local IP：PPPoE客户端分配的IP地址

删除：点击可以删除PPPoE客户端

接口：系统拨号分配的接口

Local IP：本地L2TP隧道IP地址

Remote IP：服务器L2TP隧道IP地址

删除：点击可以断开L2TP连接

接口：系统拨号分配的接口

用户名：客户端的用户名

Local IP：L2TP客户端隧道IP地址

Remote IP：L2TP客户端IP地址

删除：点击可以删除L2TP客户端

接口：系统拨号分配的接口

Local IP：本地PPTP隧道IP地址

Remote IP：服务器PPTP隧道IP地址

删除：点击可以断开PPTP连接

接口：系统拨号分配的接口

用户名：客户端的用户名

Local IP：PPTP客户端隧道IP地址

Remote IP：PPTP客户端IP地址

删除：点击可以删除PPTP客户端

#### 无线

MAC地址：无线的MAC地址

无线网络：显示是否开启无线网络

模式：无线的模式

网络：无线网络的模式

SSID：无线网络的名称

频道：无线网络的频道

传送功率：无线网络的反射功率

速率：无线网络的反射速率

加密-接口wl0：是否加密wl0接口

已接收的（RX）：已经接收到的数据包

已传送的（TX）：已经发送的数据包

MAC地址：无线客户端的MAC地址

接口：无线客户端的接口

运行时间：无线客户端的接入时间

传输速率：无线客户端的传输速率

接收速率：无线客户端的接收速率

信号：无线客户端的信号

噪声：无线客户端的噪声

SNR：无线客户端的信噪比

信号质量：无线客户端的信号质量

邻近的无线网络：显示邻近的其他网络

SSID：邻近无线网络的名称

Mode：邻近无线工作模式

MAC地址：邻近无线的MAC地址

频道：邻近无线频道

Rssi： 邻近无线信号强度

噪声：邻近无线噪声

信标：邻近无线信号标记

打开：邻近无线是否打开

Dtim：邻近无线的投递传输指示信息

速率：邻近无线的速率

加入基站：点击则加入到邻近无线网络中

#### 宽带

LAN口的时时检测状态图横坐标代表时间纵坐标代码速率

WAN口的时时检测状态图横坐标代表时间纵坐标代码速率

无线网络的时时检测状态图横坐标代表时间纵坐标代码速率

Switch to：点击标签选择单位（字节/秒 或 位/秒）。

Autoscale：点击标签选择图形自动调整类型。

#### 系统信息

5G工业CPE名称：本机5G工业CPE的名称

5G工业CPE型号：本机5G工业CPE的型号

LAN MAC：LAN口的MAC地址

WAN MAC：WAN口的MAC地址

Wireless MAC：无线的MAC地址

WAN IP：WAN口的IP地址

LAN IP：LAN口的IP地址

无线网络：显示是否开启无线网络

模式：无线的模式

网络：无线网络的模式

SSID：无线网络的名称

频道：无线网络的频道

传送功率：无线网络的反射功率

速率：无线网络的反射速率

已接收的（RX）：已经接收到的数据包

已传送的（TX）：已经发送的数据包

MAC地址：无线客户端的MAC地址

接口：无线客户端的接口

运行时间：无线客户端的接入时间

传输速率：无线客户端的传输速率

接收速率：无线客户端的接收速率

信号：无线客户端的信号

噪声：无线客户端的噪声

SNR：无线客户端的信噪比

信号质量：无线客户端的信号质量

DHCP服务器：是否启用DHCP服务器

ff-radauth：是否启用radauth服务

USB支持：是否启用USB支持

所有可用：	所有可用RAM大小 （即物理内存减去一些预留位和内核的二进制代码大小）

空闲：		被系统留着未使用的内存，若内存小于500kB则会重启，

已使用：	已经使用的内存，所有的可用内存减去空闲内存

缓冲区：	即缓冲区使用的内存，总内存减去已经分配的内存即为缓冲区内存。

已缓存：	被高速缓冲存储器（cache memory）用的内存的大小

使用中：	活跃使用中的缓冲或高速缓冲存储器页面文件的大小

非使用中：	不经常使用中的缓冲或高速缓冲存储器页面文件的大小

主机名：LAN口客户端的主机名称

IP地址：客户端的IP地址

MAC地址：客户端的MAC地址

客户端租约时间：客户端租约这个IP地址的时间