| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 无线模块 | 工业级无线模块 |
| 标准及频段 | 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n41/n66/n71/n77/n78/n79 LTE:B1/B2/B3/B4(66)/B5(18/19/26)/B7/B8/B12(17)/B13/B14/B20/B25/B26/B28/B29/B30/B38/B39/B40/B41/B42/B43/ B46/ B48/B71 备注：根据用户需求选用不同模块，可支持不同网络制式 |
| 理论带宽 | 5G NR：下行速率3.4Gbps，上行速率350Mbps LTE Cat20：下行速率2.0Gbps，上行速率150Mbps HSPA+：下行速率42Mpbs，上行速率5.76 Mbps |
| 发射功率 | <23dBm |
| 接收灵敏度 | <-97dBm |

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 标准及频段 | 支持IEEE802.11b/g/n，2.4G，支持AP模式，Station模式（可选） 支持IEEE802.11ac，5.8G，支持AP模式，Station模式（可选） |
| 理论带宽 | IEEE802.11b/g：最高速率达54Mbps IEEE802.11n：最高速率达300Mbps IEEE802.11ac：最高速达866Mbps |
| 安全加密 | 支持WEP、WPA、WPA2等多种加密方式，可选WPS功能 |
| 发射功率 | 26dBm（11b），21dBm（11ac/MCS7/HT40），20dBm（11ac/MCS9/HT80） |
| 接收灵敏度 | <-72dBm@54Mbps |

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| CPU | 工业级32位通信处理器 |
| FLASH | Nor flash 16MB，nand flash 128MB |
| DDR3 | 512MB |

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| WAN接口 | 1个10/100/1000M以太网口（RJ45插座），自适应MDI/MDIX，内置1.5KV电磁隔离保护 备注：可复用为LAN口 |
| LAN接口 | 1个10/100/1000M以太网口（RJ45插座），自适应MDI/MDIX，内置1.5KV电磁隔离保护 |
| 串口 | 1个RS232/RS485串口，内置15KV ESD保护，串口参数如下： 数据位：5、6、7、8位 停止位：1、1.5(可选)、2位 校验：无校验、偶校验、奇校验、SPACE(可选)及MARK校验(可选) 串口速率：2400~115200bits/s |
| CAN口 | 1路CAN2.0 |
| 指示灯 | 具有 "WIFI", "Online","PWR", "SYS"四个指示灯 |
| 天线接口 | 蜂窝：4个标准SMA阴头天线接口，特性阻抗50欧 WIFI：2个标准SMA阳头天线接口，特性阻抗50欧 GPS： 1个校准SMA阴头天线接口，特性阻抗50欧（可选） |
| SIM/UIM卡接口 | 标准的抽屉式用户卡接口，支持1.8V/3V SIM/UIM卡，内置15KV ESD保护，支持双SIM卡 |
| 电源接口 | 端子电源插座 |
| Reset复位按钮 | 通过此按钮，可将参数配置恢复为出厂值 |

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 标准电源 | DC 12V/1.5A |
| 供电范围 | DC 9~36V |
| 工作电流 | <1.2A (12V) |

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 外壳 | 金属外壳，保护等级IP30 |
| 外形尺寸 | 135*110*43mm (不包括天线和安装件) |
| 重量 | 500g |
| 项 目 | 内 容 |
| 工作温度 | -35~+75ºC（-31~+167℉） |
| 储存温度 | -40~+85ºC（-40~+185℉） |
| 相对湿度 | 95%(无凝结) |

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| GPS模块 | 工业级GPS模块 |
| 接收机类型 | 50通道，GPS L1（1575.42MHz）C/A码 支持WAAS，EGNOS，MSAS，GAGAN，兼容GALILEO |
| 最大更新速率 | 4Hz |
| 精确度 | 定位：2.5mCPE SBAS：2.0mCPE |
| 捕获 | 冷启动：29S 温启动：29S 辅助启动：<1S 热启动：<1S |
| 灵敏度 | 跟踪：-160dBm 重新捕获：-160dBm 冷启动：-144dBm |
| 授时精度 | RMS：30ns 99%：<60ns 颗粒度：21ns |
| 时间脉冲 | 可以配置，0.25至1000Hz |
| PPS | 支持，脉冲上升沿与UTC时间对齐 |

| 产品型号 | 描述 |
| --- | --- |
| F-NR120 | Cellular (5G NR), 2.4G/5G WIFI, SIM*2 , GPS(可选) |

# Text boxes

F-NR120技术规范

F-NR120系列

让万物更加智慧

Bringing Intelligence Across All Beings

产品特点

应用拓扑

文档版本

密级

V1.0.0

F-NR120是一种物联网无线通信路由器，利用公用3G/4G/5G网络为用户提供无线长距离大数据传输功能。

该产品采用高性能的工业级32位通信处理器和工业级无线模块，以嵌入式实时操作系统为软件支撑平台，同时提供1个RS232（或RS485）、1个以太网LAN，1个以太网WAN（或LAN），可同时连接串口、CAN口设备、以太网设备和WIFI设备，实现数据透明传输和路由功能。

该产品已广泛应用于物联网产业链中的M2M行业，如智能电网、智能交通、智能家居、金融、移动POS终端、供应链自动化、工业自动化、智能建筑、消防、公共安全、环境保护、气象、数字化医疗、遥感勘测、军事、空间探索、农业、林业、水务、煤矿、石化等领域。

工业级应用设计

- 采用高性能工业级无线模块

- 采用高性能工业级32位通信处理器

- 采用金属外壳，保护等级IP30。金属外壳和系统安全隔离，特别适合于工控现场的应用

- 宽电源输入（DC 9~36V）

- WDT看门狗设计，保证系统稳定

- 采用完备的防掉线机制，保证数据终端永远在线

- 以太网接口内置1.5KV电磁隔离保护

- RS232/RS485接口电源和数据隔离，符合CSA，UL和IEC标准

- SIM/UIM卡接口内置15KV ESD保护

- 电源接口内置反相保护和过压保护

稳定可靠

- 提供标准RS232/RS485、CAN口以太网和WIFI接口，可直接连接串口设备、以太网设备和WIFI设备

- 提供标准有线WAN口（支持标准PPPOE协议），可直接连接ADSL设备

- 智能型数据终端，上电即可进入数据传输状态

- 使用方便，灵活，多种工作模式选择

- 方便的系统配置和维护接口（包括本地和远端WEB方式或CLI方式）

- 支持导轨、壁挂式安装

标准易用

功能强大

- 支持多种WAN连接方式，包括静态IP,DHCP，PPPOE，3G/UMTS/4G/LTE，DHCP-4G/5G

- 支持3G/4G/5G和有线WAN双链路智能切换备份功能（可选）

- 支持VPN client（PPTP，L2TP，IPSEC）（注：仅VPN版支持）

- 支持VPN sever（PPTP，L2TP，IPSEC）（注：仅VPN版支持）

- 支持远程管理，SYSLOG、SNMP、TELNET、SSHD，HTTPS

- 支持本地和远程在线升级，导入导出配置文件

- 支持NTP，内置RTC

- 支持国内外多种DDNS

- 支持VLAN，MAC地址克隆，PPPoE服务器

- WIFI支持802.11b/g/n/ac,支持WIFI AP、AP Client，中继器，中继桥接等多种工作模式（可选）

- WIFI支持WEP,WPA，WPA2等多种加密方式，MAC地址过滤

- 支持多种上下线触发模式，包括短信、电话振铃、串口数据、网络数据触发上下线模式

- 支持APN/VPDN

- 支持多路DHCP server及DHCP client，DHCP捆绑MAC地址，DDNS，防火墙，NAT，DMZ主机，QoS，流量统计,实时显示数据传输速率

- 支持TCP/IP、UDP、FTP（可选）、HTTP等多种网络协议

- 支持SPI防火墙，VPN穿越，访问控制，URL过滤

- 支持硬件加密（可选）

产品规格

# 无线参数

# WIFI无线参数

硬件系统

接口类型

供电

其它参数

物理特性

GPS参数（可选）

订购信息