| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 通信标准及频段 | 433/470/868/915 MHz | 433/470 MHz |
| 支持协议 | 私有协议、LoRaWAN、CLAA、LinkWAN | 私有协议 |
| 室内/市区通信距离 | F8L10A-N:1km | F8L10A-E:2km |
| 户外/视距通信距离 | F8L10A-N:3.5km | F8L10A-E:11.5km |
| 理论最大发射功率 | F8L10A-N:20dBm(100mW) | F8L10A-E:30dBm(1W) |
| 接收灵敏度 | -140dBm@SF12 |
| 通信理论带宽 | 6级可调（0.3、0.6、1.0、1.8、3.1、5.5Kbps） |
| 最大串口缓存 | 1K Bytes |
| 项 目 | 内 容 |
| 串口 | 标准TTL电平 数据位： 8位 停止位：1位、2位 校验：无校验、奇校验、偶校验 波特率：1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bps |
| 天线接口 | SMA母头/Antenna pad/U.FL，特性阻抗50欧 |
| 封装接口 | 支持双排2.0mm插针/单排2.54mm插针/SMT半孔 |
| 注：不同型号配件和接口可能存在差异，具体以实物为准。 |

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 推荐电压 | F8L10A-N:DC 3.3V/0.5A F8L10A-E:DC 5V/500mA |
| 工作电压 | DC 3.3~5V |

|  | 项目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| F8L10A-N | 接收数据 | <12mA@3.3VDC |
|  | 发送数据 | <120mA@3.3VDC |
|  | 定时唤醒 | <4.0uA@3.3VDC |
|  | 深度休眠 | <4.0uA@3.3VDC |
| F8L10A-E | 接收数据 | <12mA@5VDC |
|  | 发送数据 | <330mA@5VDC |
|  | 定时唤醒 | <4.0uA@5VDC |
|  | 深度休眠 | <4.0uA@5VDC |

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| F8L10A-N | 外形尺寸：24.4x37.5x4.2 mm（不含天线和接插件） |
|  | 重量：5.0g |
| F8L10A-E | 外形尺寸：24.4x45.0x4.2 mm（不含天线和接插件） |
|  | 重量：8.0g |
| 工作温度 | -40~+85ºC(-40~+185℉) |
| 存储温度 | -40~+125ºC (-40~+257℉) |
| 工作湿度 | 95%(无凝结) |

| 相关认证 | CLAA、LinkWAN测试认证合格证书 |
| --- | --- |

认证

| 产品型号 | PA | 工作频段 | 封装 | 天线接口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F8L10A-N-L-MS-N | 不带PA | 410-510 MHz | 不带插针 | 无接口 |
| F8L10A-N-L-MS-U | 不带PA | 410-510 MHz | 不带插针 | U.FL接口 |
| F8L10A-N-L-NS-S | 不带PA | 410-510 MHz | 带插针 | SMA接口 |
| F8L10A-N-L-NS-U | 不带PA | 410-510 MHz | 带插针 | U.FL接口 |
| F8L10A-N-H-MS-N | 不带PA | 850-935 MHz | 不带插针 | 无接口 |
| F8L10A-N-H-MS-U | 不带PA | 850-935 MHz | 不带插针 | U.FL接口 |
| F8L10A-N-H-NS-S | 不带PA | 850-935 MHz | 带插针 | SMA接口 |
| F8L10A-N-H-NS-U | 不带PA | 850-935 MHz | 带插针 | U.FL接口 |
| F8L10A-E-L-MS-N | 带PA | 410-510 MHz | 不带插针 | 无接口 |
| F8L10A-E-L-MS-U | 带PA | 410-510 MHz | 不带插针 | U.FL接口 |
| F8L10A-E-L-NS-S | 带PA | 410-510 MHz | 带插针 | SMA接口 |
| F8L10A-E-L-NS-U | 带PA | 410-510 MHz | 带插针 | U.FL接口 |

# Text boxes

F8L10A-N和F8L10A-E系列技术规范

LoRa模块系列

让万物更加智慧

Bringing Intelligence Across All Beings

文档版本

密级

V1.2.0

F8L10A-N和F8L10A-E LoRa模块是一种基于LoRa扩频技术的嵌入式无线数据传输模块，支持四信私有协议、LoRaWAN、CLAA、LinkWAN等协议，利用LoRa网络为用户提供无线数据传输功能。

该产品采用的是超低功耗LoRa集成的芯片。芯片采用的是Semtech先进的低功耗射频芯片和32-bit Cortex-M0+低功耗MCU，模组支持LinkWAN、LoRaWAN、私有、CLAA等协议。

该产品已广泛应用于物联网产业链中的M2M行业，如智能电网、智能交通、无线水气热表抄表、无线自动化数据采集、工业自动化、智能建筑、消防、公共安全、环境保护、气象、数字化医疗、遥感勘测、军事、空间探索、农业、林业、水务、煤矿、石化等领域。

- 内置LDO，保证模块稳定供电

- 多数据自动分包传输，保证数据包的完整不丢失

- 支持LORA、FSK两种调制方式

稳定可靠

产品特点

工业级应用设计

- 采用高性能工业级芯片满足LoRaWAN1.0.2协议，满足阿里认证

- 电源输入：DC 3.3-5V

- 系列产品支持150MHz-960MHz所有ISM频段使用 

- 低功耗设计，支持深度休眠和空中唤醒模式，最低不到4uA

- 高接收灵敏度：-140dBm

- 电力线在线监测

- 智慧停车场

- 土壤温湿度监测

- 智慧灌溉

- 无线远程抄表

- 光伏阵列监测

- 智慧楼宇

- 智慧工厂

典型应用

- 支持OTA空中升级

- 支持空中唤醒功能

- 支持多种波特率，多种射频速率

- 发射功率设置灵活（5~20dBm，带PA款模块支持30dBm）

功能强大

F8L10A-N和F8L10A-E LoRa参数

产品规格

- 支持插装和贴装，可以根据用户自身需求灵活选择使用

- 支持多种天线连接方式，U.FL接口/SMA接口

- 智能型数据模块，上电即可进入数据传输状态

- 使用方便灵活，可选择透传、AT、API、modbus等多种工作模式

- 方便的系统配置和维护接口

- 输出标准3.3V TTL电平

- 支持串口软件升级

标准易用

接口类型

供电

功耗

其它参数

订购信息