| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| F2116 V4 GPRS IP MODEM |
| 标准及频段 | 支持GSM850/900/1800/1900MHz四频 支持GSM phase 2/2+ 支持GPRS class 10/12（可选1-12） |
| 理论带宽 | 85.6Kbps |
| 发射功率 | GSM850/900：<33dBm GSM1800/1900：<30dBm |
| 接收灵敏度 | <-108dBm |
| F2A16 V4 LTE IP MODEM |
| 标准及频段 | 支持全网：LTE FDD、LTE TDD、EVDO、WCDMA、TD-SCDMA、CDMA1X、GPRS/EDGE |
| 理论带宽 | LTE FDD：150Mbps(DL)，50Mbps(UL) LTE TDD：130Mbps(DL)，35Mbps(UL) DC-HSPA+：42Mpbs(DL)，5.76 Mbps(UL) TD-HSPA+：4.2Mbps(DL)，2.2Mbps(UL) EVDO Rev. A：3.1Mbps(DL)，1.8Mbps(UL) |
| 发射功率 | <23dBm |
| 接收灵敏度 | <-98dBm |
| F2C16 V4 Cat1 IP MODEM |
| 标准及频段 | 支持：FDD-LTE: B1, B3, B5, B8, TDD-LTE: B34 , B39, B40, B41 GSM/GPRS: 900/1800 MHz |
| 理论带宽 | GPRS：85.6Kbps(DL) ，85.6Kbps(UL) FDD-LTE：Cat1,10Mbps(DL)， 5Mbps(UL) TDD-LTE：Cat1, 8.96Mbps(DL)，2Mbps(UL) |
| 发射功率 | GSM850/900：<33dBm GSM1800/1900：<30dBm LTE：<23dBm |
| 接收灵敏度 | <-98dBm |

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| CPU | 工业级32位通信处理器 |
| FLASH | 1MB |
| SRAM | 256KB |

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 串口 | 1个RS232和1个RS485接口，内置15KV ESD保护，串口参数如下： 数据位：5、6、7、8位 停止位：1、1.5、2位 校验：无校验、偶校验、奇校验、SPACE及MARK校验 串口速率：1200~230400bits/s |
| 指示灯 | 具有电源、通信及在线指示灯 |
| 天线接口 | 标准SMA阴头天线接口，特性阻抗50欧 |
| SIM/UIM卡接口 | 标准的抽屉式用户卡接口，支持1.8V/3V SIM/UIM卡，内置15KV ESD保护 |
| 电源接口 | 端子接口，内置电源反相保护和过压保护 |
| 注：不同型号配件和接口可能存在差异，具体以实物为准。 |

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 标准电源 | DC 12V/0.5A |
| 供电范围 | DC 5~36V |

| 工作状态 | 功 耗 |
| --- | --- |
| 通信状态 | 20~80mA@12VDC |
| 待机状态 | 15~30 mA@12VDC |

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 外壳 | 金属外壳，保护等级IP30。外壳和系统安全隔离，特别适合工控现场应用 |
| 外形尺寸 | 91x58.5x22 mm (不包括天线和安装件) |
| 重量 | 约205g |

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 工作温度 | -35~+75ºC（-22~+167℉） |
| 储存温度 | -40~+85ºC（-40~+185℉） |
| 相对湿度 | 95%(无凝结) |

| 产品型号 | 描 述 |
| --- | --- |
| F2116 V4 | GPRS IP MODEM |
| F2A16 V4 | LTE IP MODEM |
| F2C16 V4 | Cat1 IP MODEM |
| F7916 V4 | GPS+LTE IP MODEM |

# Text boxes

F2X16 V4系列技术规范

F2X16 V4系列

让万物更加智慧

Bringing Intelligence Across All Beings

产品特点

应用拓扑

- 采用高性能工业级无线模块

- 采用高性能工业级32位通信处理器

- 低功耗设计，支持多级休眠和唤醒模式，最大限度降低功耗

- 采用金属外壳，保护等级IP30。金属外壳和系统安全隔离，特别适合于工控现场的应用

- 宽电源输入（DC 5~36V）

工业级应用设计

文档版本

密级

V1.0.0

F2X16 V4 系列IP MODEM是一种物联网无线数据终端，利用公用蜂窝网络为用户提供无线长距离数据传输功能。

该产品采用高性能的工业级32位通信处理器和工业级无线模块，以嵌入式实时操作系统为软件支撑平台，同时提供RS232和RS485接口，可直接连接串口设备，实现数据透明传输功能；低功耗设计；提供2路ADC，3路I/O，可实现数字量输入输出、脉冲输出、模拟量输入、脉冲计数等功能。

该产品已广泛应用于物联网产业链中的M2M行业，如智能电网、智能交通、智能家居、金融、移动POS终端、供应链自动化、工业自动化、智能建筑、消防、公共安全、环境保护、气象、数字化医疗、遥感勘测、军事、空间探索、农业、林业、水务、煤矿、石化等领域。

- WDT看门狗设计，保证系统稳定

- 采用完备的防掉线机制，保证数据终端永远在线

- RS232/RS485接口内置15KV ESD保护

- SIM/UIM卡接口内置15KV ESD保护

- 电源接口内置反相保护和过压保护

- 天线接口防雷保护（可选）

稳定可靠

F2X16 V4 系列无线参数

产品规格

- 采用工业端子接口，特别适合于工业现场应用

提供1路标准RS232和1路标准RS485接口，可直接连接串口设备

- 可定制TTL电平串口，可定制ADC

- 智能型数据终端，上电即可进入数据传输状态

- 提供功能强大的中心管理软件，方便设备管理（可选）

- 使用方便，灵活，多种工作模式选择

- 方便的系统配置和维护接口

- 支持串口软件升级和远程维护

标准易用

- 支持TCP server功能，可同时支持4个TCP连接（可选）

- 支持双数据中心备份传输及多数据中心同步传输（5个数据中心）

- 支持APN/VPDN

- 提供3路I/O，可实现3路数字量输入输出；兼容3路脉冲输出、3路模拟量输入、3路脉冲计数功能

- 支持多种上下线触发模式，包括短信、电话振铃、串口数据触发上下线模式

- 支持根据域名和IP地址访问中心

- 内嵌标准的TCP/IP协议栈，支持透明数据传输

功能强大

硬件系统

接口类型

供电

功耗

物理特性

其它参数

订购信息