| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 通信标准及频段 | 系列产品150MHz-960MHz所有ISM频段 |
| 理论最大发射功率 | 22dBm |
| 灵敏度 | 125kHz Bandwidth, -126dBm@SF7 |
|  | 125kHz Bandwidth, -135dBm@SF10 |
|  | 125kHz Bandwidth, -140dBm@SF12 |
| 室内/市区通信距离 | F8L10A:1km |
| 户外/视距通信距离 | F8L10A:3.5km |
| 推荐电源 | DC 3.3V/200mA |
| 工作电压 | DC 1.8V-3.6V |
| 接收数据 | <10mA@3.3VDC |
| 发送数据 | Pout=+22dBm 108mA |
|  | Pout=+21dBm 106mA |
|  | Pout=+20dBm 98mA |
|  | Pout=+17dBm 90mA |
|  | Pout=+14dBm 78mA |
|  | Pout=+10dBm 59mA |
|  | Pout=+5dBm 47mA |
| 定时唤醒 | <3.0uA@3.3V DC |
| 深度休眠 | <2.0uA@3.3V DC |
| 外形尺寸 | 15×15×2 .5mm |
| 重量 | 1.5g |
| 工作温度 | -40~+85ºC（-104~+185 ºF） |
| 储存温度 | -40~+125ºC（-104~+257ºF） |
| 相对湿度 | 95%（无凝结） |

| 产品型号 | PA | 工作频段 | 封装 | 天线接口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F8L10A-L | 不带PA | 410-510 MHz | 邮票孔 | U.FL接口 |
| F8L10A-L-N | 不带PA | 410-510 MHz | 邮票孔 | 管脚输出 |
| F8L10A-H | 不带PA | 863-928 MHz | 邮票孔 | U.FL接口 |
| F8L10A-H-N | 不带PA | 863-928 MHz | 邮票孔 | 管脚输出 |

# Text boxes

F8L10A LoRa数据传输模块是一种基于LoRa技术的嵌入式无线数据传输模块，采用LoRa网络为用户提供无线数据传输功能, 同时兼容FSK*调制方式。

该产品采用的是超低功耗LoRa集成的芯片。芯片采用的是Semtech先进的低功耗射频芯片和32-bit Cortex-M0+低功耗MCU，模组支持LinkWAN、LoRaWAN、私有、CLAA等协议。

产品超小的尺寸设计，可广泛应用于物联网产业链中的M2M行业，如智能电网、智能交通、无线水气热表抄表、无线自动化数据采集、工业自动化、智能建筑、消防、公共安全、环境保护、气象、数字化医疗、遥感勘测、军事、空间探索、农业、林业、水务、煤矿、石化等领域。

规格参数

- 采用高性能工业级芯片，满足四信私有协议、LoRaWAN1.0.2协议、LinkWAN协议、CLAA协议

- 系列产品支持150MHz-960MHz所有ISM频段使用

- 多种波特率，多种射频速率

- 支持LORA,FSK*两种调制方式

- 低功耗设计，支持休眠和唤醒模式，最低不到2μA

- 最大发射功率22dBm，多级功率可调

- 接收灵敏度高达-140dBm@SF12

- 电源输入：DC 1.8V-3.6V

- 支持串口软件升级

- 采用微型双排1.27mm*10半孔封装方式

- 支持Ipex接头和管脚两种射频信号输出方式

工业级应用设计

F8L10A系列

让万物更加智慧

Bringing Intelligence Across All Beings

应用特点

F8L10A技术规范

文档版本

密级

V1.0.5

订购信息